ZAŁĄCZNIK NR 5

Tabela „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (na podstawie Azbest-informator)

Miejsce, obiekt, urządzenie budowlane, instalacja przemysłowa.......................................... Adres miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej ........................ Pomieszczenie:....................................................................................................................... Rodzaj, nazwa wyrobu1) ...................................................................................................... Ilość wyrobów (m2, tony)2) Grupa, Nr Wyrób – rodzaj Ocena Przyjęta Punktacja I Sposób zastosowania azbestu Powierzchnia pokryta masą natryskową Z azbestem (torkret)............................................................30 Tynk zawierający azbest.....................................................30 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1000kg/m3).....................................................25 Pozostałe wyroby z azbestem.............................................10 II Rodzaj azbestu Azbest chryzotylowy.......................................................... 5 Inny azbest (np. krokidolit).................................................15 III Struktura powierzchni wyrobu z azbestem Rozluźniona (naruszona) struktura włókien....................... 30 Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej................ 10 Pomalowana, i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna.............0 IV Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem Duże uszkodzenia..3).............................................................30 Małe uszkodzenia..4).............................................................10 Brak..................................................................................... ..0 V Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem Wyrób jest przedmiotem jakiś prac.......................................15 Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)......................................... 10 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne.....................10 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania..................................10 Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)...............................10 Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza................................................................................10 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne.....................0 VI Wykorzystanie pomieszczenia Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców.......................................................................35 Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób.............................................30 Czasowo wykorzystywane pomieszczenie............................ 20 Rzadko wykorzystywane pomieszczenie............................... 10 VII Usytuowanie wyrobu Bezpośrednio w pomieszczeniu...............................................30 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem......................................................................25 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)...............................................................25 Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym.........................10

A. Suma punktów oceny						....................................

B. Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)                              65 i więcej punktów

#### C. Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku)                           powyżej 35 do 60 punktów

#### D. Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)                                                           do 35 punktów

3) duże  uszkodzenia  –  widoczne  pęknięcia  lub  ubytki na powierzchni większej niż 3% powierzchni wyrobu,

4) małe uszkodzenia   –  brak widocznych  pęknięć,  a  ubytki  na  powierzchni mniejszej niż     3% powierzchni wyrobu.

UWAGA:  podkreślić należy tylko jedną pozycje w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Podsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.