ZAŁĄCZNIK NR 6

### Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest (na podstawie Azbest-informator)

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik  II do Dyrektywy 83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem,  powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm wysokość (H) i 3 cm szerokość,

- oznakowanie powinno się składać z dwóch  części:

części górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na      czarnym tle, części dolnej (h2 =60% H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

c) 	jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot   „zawiera       azbest" powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest  niebieski”.

# Text boxes

h 1= 40% H

H

h 2= 60% H