Plan Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Zaniemyśl

Zaniemyśl 2004

Spis treści

I. WSTĘP	4

II. PODSTAWY PRAWNE	6

III. . CHARAKTERYSTYKA GMINY	9

3.1. Położenie, powierzchnia, sieć osadnicza	9

3.2. Środowisko przyrodnicze	10

3.3. System obszarów i obiektów prawnie chronionych	14

IV. RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW	17

4.1 Odpady powstające w sektorze komunalnym	17

Odpady komunalne	17

Podział odpadów komunalnych.	18

Odpady z uzdatniania wody pitnej oraz osady ściekowe	19

Odpady wielkogabarytowe.	20

4.2 Odpady medyczne i weterynaryjne	20

4.3 Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne	21

Odpady z sektora budowlanego.	21

4.4 Odpady niebezpieczne	21

Odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym	21

Odpady niebezpieczne w sektorze przemysłowym	22

V. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI	24

5.1 Systemy zbiórki odpadów	24

System zbiórki odpadów komunalnych	24

System zbiórki odpadów przemysłowych	25

System zbiórki odpadów niebezpiecznych	25

5.2 Transport oraz system opłat za zbiórkę odpadów	26

5.3 Odzysk surowców wtórnych, składowanie oraz unieszkodliwianie odpadów	27

Rodzaj odpadów	28

Składowanie	31

VI. PROGNOZA ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI	34

6.1 Planowanie zmian w gospodarce odpadami.	34

6.2 Odpady z sektora komunalnego	34

Odpady wielkogabarytowe.	38

6.3 Odpady medyczne i weterynaryjne	38

6.4 Opady przemysłowe, inne niż niebezpieczne.	39

Odpady z sektora budowlanego.	39

6.5 Kierunki przepływu odpadów	39

VII. ZASADNICZE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	40

7.1 Odpady komunalne	40

7.2 Odpady z uzdatniania wody pitnej oraz osady ściekowe	42

7.3 Odpady medyczne i weterynaryjne	42

7.4 Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne	43

7.5 Odpady niebezpieczne	44

VIII. ZADANIA STRATEGICZNE ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI	45

8.1 Zadania strategiczne w gospodarce odpadami	45

8.2 Źródła finansowania w gospodarce odpadami	47

Fundusz Spójności	48

Fundusze strukturalne	49

EkoFundusz	52

IX. HARMONOGRAM ZADAŃ NA OKRES 2004 - 2008	54

X. ZARZĄDZANIE PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI	58

10.1 Zadania gminy	58

10.2 Zadania podmiotów gospodarczych	59

XI. SPOSOBY MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	60

XII. Analiza oddziaływania na środowisko	62

XIII. STRESZCZENIE	64

Spis tabel, rysunków i fotografii	66

# I. WSTĘP

Plan gospodarki odpadami dla gminy Zaniemyśl powstał jako realizacja ustawy 
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami (PGO) uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla gminy Zaniemyśl jest plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego oraz plan gospodarki odpadami dla powiatu średzkiego.

Zgodnie z ustawą,  plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Każdy tego typu plan musi zawierać następujące elementy:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 15.7 ustawy o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na jego teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Ponadto, gminny plan gospodarki odpadami powinien zawierać:

- rodzaje i harmonogram realizacji przedsięwzięć,

- harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, projekt planu gminnego opracowuje gmina. Projekt ten podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami składane są 
co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie danej jednostki administracyjnej. Dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na cztery zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, komunalne osady ściekowe, wielkogabarytowe

- Odpady medyczne i weterynaryjne;

- Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne;

- Odpady niebezpieczne.

# II. PODSTAWY PRAWNE

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku reguluje zasady postępowania z odpadami, tj. zapobieganie ich powstawaniu, minimalizację ilości, usuwanie odpadów z miejsc powstawania oraz kwestie ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania. Według ww. ustawy, wszelkie działania powodujące powstawanie odpadów powinny być planowane, projektowane i prowadzone tak aby:

- zapobiegały powstawaniu odpadów,

- zapewniały bezpieczne dla środowiska wykorzystywanie odpadów, jeżeli nie dało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniały zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać.

Art. 5 ustawy narzuca na wytwarzającego odpady obowiązek stosowania takich sposobów produkcji i form usług, które zapobiegają powstawaniu odpadów, pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie niskim poziomie, a także zmniejszają uciążliwość bądź zagrożenie ze strony odpadów dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1000 ton rocznie (z wyjątkiem odpadów komunalnych) lub odpadów niebezpiecznych wymaga uzyskania zgody odpowiedniego starosty, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Podmiot wytwarzający odpady w ilości od 1 tony do 1000 ton rocznie zobowiązany jest uzgodnić sposób postępowania z odpadami z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, którzy zasięgają w tej sprawie opinii terenowego inspektora sanitarnego. Uzgodnienie następuje w drodze decyzji i wydawane jest na czas określony. Określone zostają także miejsce oraz warunki składowania oraz transportu odpadów, jak również okres obowiązywania uzgodnienia.

Obowiązek zapobiegania powstawaniu lub minimalizacji ilości odpadów spoczywa na wytwarzającym odpady. Jednakże może on zlecić wykonanie tego obowiązku osobie trzeciej – odbiorcy odpadów. Odbiorca odpadów niebezpiecznych musi posiadać zezwolenie na usuwanie tych odpadów. Zezwolenie wydaje się, na drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ponadto, ustawa zobowiązuje zarówno wytwarzającego odpady, jak i ich odbiorcę do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji przyjętych odpadów, zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów oraz listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja ta powinna zapewnić ilościową i jakościową kontrolę:

- wytwarzanych odpadów,

- obrotu i przekształcania odpadów w trakcie ich usuwania do miejsc wykorzystywania lub unieszkodliwiania,

- prawidłowości naliczania opłat za składowanie odpadów, a także wymierzania kar za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub składowanie niezgodne z wymaganiami przepisów.

Składowanie lub wylewanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Wyznaczenie składowiska odpadów dokonywane jest zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów wydawana jest przez organ właściwy w sprawach nadzoru budowlanego, po uzgodnieniu z wojewodą i wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Odpady niebezpieczne umieszczane są na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach innych składowisk. Zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest m.in.:

- ewidencjonować ilość i rodzaj przyjmowanych na składowisko odpadów,

- zapewnić selektywne składowanie odpadów, mając na uwadze unikniecie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów,

- odmówić przyjęcia na składowisko odpadów o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami i zawiadomić o tym niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wytwarzający odpady jest zobowiązany do naliczania i wnoszenia opłat za umieszczanie odpadów na składowisku odpadów oraz za czas ich składowania. Opłaty wnosi do dnia 31 stycznia następnego roku po roku, w którym składowano odpady, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. Podmiot wytwarzający odpady jest zobowiązany do składania marszałkowi województwa oraz właściwemu ze względu na miejsce składowania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju i ilości umieszczonych na składowisku odpadów oraz czasie ich składowania.

Stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku i za każdy rok składowania odpadów określane są w rozporządzeniu Rady Ministrów i są zróżnicowane w zależności od rodzajów odpadów. W przypadku gdy wykorzystanie odpadów jest technicznie lub technologicznie niemożliwe, bądź ekologicznie lub ekonomicznie nieracjonalne, wówczas pobierana jest opłata tylko za umieszczenie odpadów na składowisku. Lista takich odpadów jest również określana rozporządzeniem Rady Ministrów. Także rozporządzeniem, dla poszczególnych rodzajów odpadów, określany jest okres, po upływie którego wytwarzający odpady nie ponosi opłat za czas ich składowania.

W razie niedopełnienia przez wytwarzającego odpady obowiązku złożenia informacji o rodzaju i ilości odpadów złożonych na składowisku lub złożenia informacji nierzetelnej, zarząd województwa, w formie decyzji, określa wysokość opłaty na podstawie ustaleń dokonanych we własnym zakresie, stosując stawki opłat powiększone o 100%. Karę pieniężną wymierza się również za składowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel lub za składowanie niezgodne z wymaganiami pozwolenia na budowę składowiska odpadów. W tym przypadku karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Kary pieniężne obciążają zysk lub powiększają stratę podmiotu wytwarzającego odpady po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

# III. . CHARAKTERYSTYKA GMINY

## 3.1. Położenie, powierzchnia, sieć osadnicza

Położenie i powierzchnia gminy

Gmina Zaniemyśl położona jest w zachodniej części powiatu średzkiego, w odległości 35 km od Poznania, przy drodze wojewódzkiej nr 432 Śrem – Środa Wlkp. – Września.

W bezpośrednim sąsiedztwie gminy Zaniemyśl leżą gminy:

- Środa Wlkp. i Krzykosy z powiatu średzkiego,

- Książ Wlkp. i Śrem z powiatu śremskiego,

- Kórnik z powiatu poznańskiego.

Ośrodkami wyższego rzędu, do którego ciąży ludność Zaniemyśla są Środa Wlkp., Śrem oraz Poznań, natomiast gmina Zaniemyśl jest dla mieszkańców tych miast 
i sąsiednich gmin miejscem rekreacji.

Zaniemyśl jest gminą wiejską, zaliczyć ją można do gmin średniej wielkości; zajmuje obszar 106,8 km˛.

Sieć osadnicza

Na sieć osadniczą gminy składa się 29 miejscowości. Geodezyjnie gmina podzielona jest na 18 sołectw, w ramach których znajdują się następujące wsie i przysiółki:

Tabela 1: Liczba mieszkańców i gospodarstw domowych

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | Ilość gosp. domowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bożydar | 80 | 19 |
| 2 | Brzostek | 76 | 14 |
| 3 | Czarnotki | 274 | 69 |
| 4 | Dębice | 34 | 6 |
| 5 | Dobroczyn | 28 | 4 |
| 6 | Doliwiec Leśny | 17 | 7 |
| 7 | Jaszkowo | 262 | 67 |
| 8 | Jeziory Małe | 200 | 47 |
| 9 | Jeziory Wielkie | 342 | 88 |
| 10 | Kępa Mała | 77 | 17 |
| 11 | Kępa Wielka | 54 | 10 |
| 12 | Luboniec | 82 | 23 |
| 13 | Lubonieczek | 244 | 60 |
| 14 | Ludwikowo | 2 | 1 |
| 15 | Łękno | 573 | 157 |
| 16 | Majdany | 40 | 12 |
| 17 | Mądre | 59 | 17 |
| 18 | Pigłowice | 195 | 50 |
| 19 | Płaczki | 69 | 17 |
| 20 | Polesie | 105 | 25 |
| 21 | Polwica | 226 | 58 |
| 22 | Polwica Huby | 23 | 5 |
| 23 | Potachy | 28 | 4 |
| 24 | Śnieciska | 433 | 99 |
| 25 | Winna | 58 | 11 |
| 26 | Wyszakowo | 58 | 17 |
| 27 | Wyszakowskie Huby | 25 | 6 |
| 28 | Zaniemyśl | 2359 | 681 |
| 29 | Zwola | 140 | 37 |

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Gminy

Najliczniejszą grupę stanowią wsie małe od 50 do 200 mieszkańców, w których mieszka 17% ogółu ludności gminy. We wsiach bardzo małych, poniżej 50 mieszkańców, udział w ogólnej liczbie ludności gminy jest niewielki i wynosi mniej niż 4%. Natomiast Zaniemyśl i Łękno znalazły się w grupie wsi dużych i bardzo dużych, gdzie mieszka prawie połowa ludności gminy. 1/3 ludności zamieszkuje wsie średniej wielkości od 200 do 500 mieszkańców.

## 3.2. Środowisko przyrodnicze

Rzeźba terenu

Zaniemyśl wraz ze swą najbliższą okolicą położony jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, około 35 km na południowy wschód od Poznania i 11 km na południowy zachód od Środy Wlkp. Będąc stolicą gminy wchodzi administracyjnie w skład powiatu średzkiego. Geograficznie położony jest na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, subregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Krajobraz Zaniemyśla i jego okolic jest dziełem lodowca skandynawskiego. Zdecydowana większość tego terenu stanowi część składową Równiny Wrzesińskiej (jej część południowo zachodnią), a wyjątkowym urozmaiceniem równinnego na ogół krajobrazu jest długa rynna 9 jezior zaniemysko - kórnickich. Natomiast południowa część okolic Zaniemyśla, położona na północnym brzegu pradoliny środkowej Warty, wchodzi już w skład Kotliny Śremskiej. Najwyższym punktem okolic jest Łysa Góra - 106,1 m n.p.m., wzniesienie pochodzenia wydmowego, położone wśród lasów na południe od Zaniemysla. Urozmaiceniem krajobrazu są małe rzeczki: Głuszynka oraz Moskawa wraz z uchodzącą do niej Miłosławką, a także malownicze jeziora, z których największym jest jezioro Raczyńskie (pow. 102 ha). Zachodnią część tych okolic zajmują duże kompleksy leśne, natomiast resztę stanowią pola uprawne i łąki.

Budowa geologiczna

Gmina Zaniemyśl leży w obrębie monokliny przedsudeckiej. Budują ją nieskonsolidowane i słabo zaburzone osady wieku permsko – mezozoicznego, zapadające monoklinalnie w kierunku północno – wschodnim. Na utworach permsko – mezozoicznych spoczywają utwory kenozoiku – trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzęd budują osady oligocenu, miocenu i pliocenu, których miąższość na terenie gminy sięga 110-150 m.

Podłoże podczwartorzędowe zalega na rzędnej 30-60 m npm. Na całym obszarze gminy powierzchnia podczwartorzędowa reprezentowana jest przez iły plioceńskie. Utwory czwartorzędowe stanowią główne osady plejstocenu oraz niewielkiej miąższości osady holocenu. Miąższość utworów czwartorzędu wynosi 20-30 m. Utwory plejstoceńskie budują gliny zwałowe zlodowaceń środkowo – i północnopolskich, lokalnie rozdzielone piaszczysto – żwirowymi utworami wolnolodowcowymi.

Warstwy powierzchniowe w obrębie gminy stanowią, poza holocenem, plejstoceńskie utwory ostatniego zlodowacenia vistuliańskiego, fazy leszczyńskiej i częściowo młodsze, charakteryzujące się zróżnicowaniem litologicznym i facjalnym. Reprezentowane są przez gliny zwałowe wysoczyzn dennomorenowych (północno – wschodnia i środkowa część gminy po rynnę Jezior Zaniemyskich), lokalnie (północny fragment gminy) z piaskami i żwirami akumulacji lodowcowej i ozów oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe (południowo – zachodnia część gminy), miejscami pokryte piaskami eolicznymi. W rynnie Jezior Zaniemyskich występują fragmentaryczne mułki i piaski jeziorne, a w pradolinie występują mułki, piaski i żwiry rzeczne.

Najmłodsze utwory holoceńskie związane z obniżeniami dolinowymi, zagłębieniami bezodpływowymi i Pradoliną Warszawsko – Berlińską reprezentowane są przez piaski i żwiry rzeczne, mursze i torfy.

Warunki hydrologiczne

Sieć hydrograficzną gminy tworzą: cieki stałe i okresowe, starorzecza, jeziora, zagłębienia bezodpływowe, rowy melioracyjne, małe zbiorniki wodne.

Gmina Zaniemyśl leży w obrębie zlewni cząstkowych dorzecza Warty: wschodnia część w zlewni rzeki Maskawy, zachodnia – w zlewni rzeki Kopli (zwanej Kamionką), południowo – zachodnia – w bezpośredniej zlewni Warty. W układzie hydrograficznym Polski dorzecze Warty jest rzeką II rzędu. Granice między zlewniami wyznaczają działy wodne głównie III rzędu, które są widoczne na ogół wyraźnie w rzeźbie terenu. W zlewniach dominuje południowy kierunek odwodnienia, który związany jest z przebiegiem dolin rzek. Wyjątek stanowi rzeka Warta płynąca dnem pradoliny o kierunku równoleżnikowym.

Sieć hydrograficzna gminy jest zasobna w zbiorniki naturalne – jeziora Rynny Kórnicko – Zaniemyskiej. 18 - kilometrowy ciąg jezior obejmuje 9 akwenów od jeziora Raczyńskiego przez Łękno, Małe Jeziory, Wielkie Jeziory, Bnińskie, Kórnickie, Skrzynki Małe, Skrzynki Duże i Borówieckie, z których 4 położone są na terenie gminy. Jeziora mają charakter przepływowy, co wpływa na niewielkie wahania stanów, rzędu kilkudziesięciu cm w okresie wieloletnim.

Rzeki analizowanych zlewni zaliczane są do rzek nizinnych o gruntowo-deszczowo-śnieżnym reżimie zasilania, z jednym maksimum i minimum w ciągu roku. W przebiegu stanów i przepływów wody dominują stany niskie przy współwystępujących w niedużym stopniu stanach średnich i wysokich.

Gmina położona jest w zasięgu wód powodziowych rzeki Warty. Tereny zagrożone zalewem chronione są wałami przeciwpowodziowymi o długości 18 km. Obszar chroniony wałami wynosi 980 ha. W wałach znajduje się 11 przepustów, z których trzy występują w wale rzeki Warty, pozostałe w obwałowaniach rzeki Moskawy. Obwałowania zabezpieczają teren gminy przed występowaniem wody stuletniej.

Przestrzeń rolnicza

Gmina Zaniemyśl charakteryzuje się występowaniem średnio urodzajnych gleb. Według waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmina zajmuje 39 miejsce w byłym województwie poznańskim ze wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 65,6 punktów. W glebie dominują gleby kompleksu 5 żytniego dobrego, które zajmują 12,2% powierzchni gruntów ornych. Gleby dobrych kompleksów: 2 pszennego dobrego oraz 4 żytniego bardzo dobrego zajmują 20% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Najsłabsze gleby kompleksów 6, 7 i 9 obejmują około 22% powierzchni gminy.

Gmina posiada dobre warunki dla produkcji rolniczej. Grunty chronione klasy III zajmują 14,8% ogólnej powierzchni gminy, natomiast grunty klasy IV – 23,0%. Użytki zielone obejmują 8,8% ogólnej powierzchni gminy, w tym 2,7% stanowią użytki zielone średnie.

Użytki ekologiczne

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania i rozrodu.

Na terenie gminy znajdują się następujące użytki ekologiczne:

- w obrębie wsi Jeziory Wielkie znajduje się nieużytek o powierzchni 0,1345 ha, który stanowi naturalne oczko wodne z zadrzewieniami topoli, olszy, wierzby i róznorodnych dziko rosnących krzewów;

- w obrębie wsi Jaszkowo znajduje się nieużytek o pow. 1,7215 ha na gruntach parafii rzymsko – katolickiej w Śnieciskach, porośnięty drzewami akacji, klonu, w mniejszym stopniu brzozy i wierzby oraz dziko rosnącymi krzewami i paprociami, a także grunt w użytkowaniu ANR stanowiący użytek ekologiczny o łącznej pow. 2,04 ha, w obrębie którego wyróżniono nieużytek o pow. 0,0552 ha oraz łąkę klasy VI na pow. 1,9843 ha stanowiącą trzcinowisko nie nadające się do użytkowania rolniczego;

- użytek ekologiczny zwany „Chmielnikami”, o pow. 5,2649 ha, stanowią grunty zakwalifikowane jako nieużytki, zadrzewione i zakrzewione, porośnięte trzciną – jest to teren naturalnych łąk bagiennych stanowiących schronienie dla różnorodnego ptactwa wodnego, w zadrzewieniach i zakrzewieniach występują następujące gatunki drzew: olsza, brzoza, wierzby, które są miejscami przebywania i rozrodu dziko żyjących zwierząt, duże znaczenie dla środowiska mają występujące tu torfowiska służące jako naturalny rezerwuar wody i biologiczna oczyszczalnia;

- w obrębie Nadleśnictwa Babki znajduje się łąka o pow. 5,0 ha w oddz. 62 f w Leśnictwie Łękno i pastwisko o pow. 4,32 ha w oddz. 130 h w Leśnictwie Zwola.

## 3.3. System obszarów i obiektów prawnie chronionych

Na obszarze gminy znaczącymi wartościami środowiska przyrodniczego wpływającymi na jego stabilność są obszary o niedużym przekształceniu szaty roślinnej, sieci rzecznej, rzeźby terenu. Obejmują one obiekty i obszary o dużej wartości przyrodniczej, prawnie chronione. Należą do nich:

- pomniki przyrody (w rejestrze znajdują się pojedyncze okazy drzew – dębów szypułkowych, grupa drzew na wyspie Edwarda, aleja grabowa i głaz narzutowy. Szczegółowy wykaz pomników przyrody przedstawia tabela nr 7),

- parki dworskie (w rejestrze znajduje się 10 parków zabytkowych o układzie przestrzennym, pochodzące z końca XVIII i początku XIX i XX w. Wykaz parków przedstawia tabela nr 8).

Tabela 2: Pomniki przyrody

| Lp. | Przedmiot ochrony | Właściciel | Położenie | Nr rej. woj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dąb bezszypułkowy "Dziaduś" | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 334 |
| 2 | Dąb bezszypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 335 |
| 3 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 813 |
| 4 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 814 |
| 5 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 815 |
| 6 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 816 |
| 7 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Zaniemyśl | 818 |
| 8 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Zaniemyśl | 819 |
| 9 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Zaniemyśl | 821 |
| 10 | Aleja grabowa | Gmina Zaniemyśl | Łękno | 501 |
| 11 | Lipa drobnolistna | Parafia Rzymsko-katolicka Mądre | Mądre | 384 |
| 12 | Dwa dęby szypułkowe | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Łękno | 340 |
| 13 | Głaz narzutowy (granit) |  | Jeziory Wielkie | 341 |
| 14 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1186/00 |
| 15 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1187/00 |
| 16 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1188/00 |
| 17 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1189/00 |
| 18 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1190/00 |
| 19 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1191/00 |
| 20 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1192/00 |
| 21 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1193/00 |
| 22 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1194/00 |
| 23 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1195/00 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Tabela 3: Parki krajobrazowe

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj parku - styl | Czas powstania | Pow. w ha | Użytkownik/Opiekun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czarnotki | dworski bez wyraźnego stylu | pocz. XIX w. | 3,00 | Spółdzielna Mieszkaniowa Łękno |
| 2 | Jeziory Wielkie | dworski | koniec XVIII w | 10,30 | Piotr Olejniczak, Poznań |
| 3 | Łękno | dworski | około 1890 r. | 9,31 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie |
| 4 | Pigłowice | dworski | pocz. XX w. | 4,17 | Sokolnicki |
| 5 | Płaczki | wiejski | pocz. XIX w. | 2,50 | RKS Śnieciska |
| 6 | Polwica | dworski | koniec XVIII w. | 1,77 | Spółdzielna Mieszkaniowa Łękno |
| 7 | Śnieciska | dworski, krajobrazowy | koniec XVIII w. | 4,03 | RKS Śnieciska, Szkoła Podstawowa |
| 8 | Wyszakowo | dworski, krajobrazowy | pocz. XX w. | 4,20 | RKS Śnieciska |
| 9 | Zaniemyśl | rekreacyjny, przykościelny | koniec XVIII w. | 3,40 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu |
| 10 | Zaniemyśl (Wyspa Edwarda) | krajobrazowy | pocz. XIX w. | 3,3 | Piotr Janusz-Zwola |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

# IV. RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW

## 4.1 Odpady powstające w sektorze komunalnym

Do odpadów powstających w sektorze komunalnym na terenie gminy Zaniemyśl zalicza się odpady pochodzące z:

- gospodarstw domowych i obiektów użyteczności społecznej (placówki wychowawcze, oświaty i kultury)

- zakładów przemysłowych i usługowych, placówek handlowych 
i gastronomicznych

- terenów otwartych, pielęgnacji zieleni miejskiej i cmentarzy

- osady z komunalnych oczyszczalni ścieków

### Odpady komunalne

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Gospodarstwa domowe

Według danych Urzędu Gminy w Zaniemyślu w roku 2003 z terenu gminy firmy wywozowe przetransportowały łącznie ok. 1200 Mg odpadów uznanych za komunalne. Odpady tego typu pochodzą w głównej mierze z gospodarstw domowych, których w gminie Zaniemyśl istnieje 1628. W skład odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych wchodzą głównie odpady organiczne pochodzenia roślinnego oraz frakcja drobna, którą stanowi głównie popiół z palenisk domowych. Według Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Średzkiego, 90% mieszkańców Zaniemyśla jest objętych zbiórką zmieszanych odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwa

Odpady z tej grupy to odpady zbliżone morfologicznie do tych z gospodarstw domowych. W roku 2003, około 219 Mg wywiezionych odpadów komunalnych pochodziło od miejscowych przedsiębiorców, których w gminie jest 350. W masie odpadów z obiektów infrastruktury najwięcej było papieru i tworzyw sztucznych.

### Podział odpadów komunalnych.

Odpady komunalne są odpadami mieszanymi. W ich skład wchodzi wiele frakcji. Dokładne określenie udziału poszczególnych frakcji w masie całkowitej odpadów jest niemożliwe. Zależy on bowiem od wielu czynników i co więcej, dokładny ich wpływ na kształtowanie się tych wielkości jest prawie niemożliwy do określenia. Do prognozowania i innego typu obliczeń zastosowano model składu morfologicznego odpadów komunalnych, który przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 1. Procentowe wskaźniki wagi nagromadzenia poszczególnych odpadów komunalnych.

Zgodnie z przedstawionym modelem, można wyznaczyć teraz wagę poszczególnych rodzajów odpadów w całkowitej masie odpadów komunalnych na terenie gminy Zaniemyśl.

Tabela 4. Waga poszczególnych rodzajów odpadów w masie całkowitej odpadów komunalnych.

| Rodzaj odpadów | udział % | Waga (Mg) |
| --- | --- | --- |
| domowe odpady organiczne | 27% | 325,2 |
| papier i tektura | 13% | 160,8 |
| szkło | 12% | 146,4 |
| pozostałość organiczna | 3% | 30,0 |
| tworzywa sztuczne | 15% | 180,1 |
| tekstylia | 5% | 54,0 |
| pozostałość nieorganiczna | 22% | 262,8 |
| metale | 3% | 38,4 |
| Razem | 100% | 1197,7 |

### Odpady z uzdatniania wody pitnej oraz osady ściekowe

Do kategorii odpadów komunalnych zalicza się odpady z uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy działa jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości do 750 m3/dobę oraz 5 stacji uzdatniania wody pitnej. Według uzyskanych informacji w miejscowej oczyszczalni ścieków w roku 2002 powstało 4,0 Mg odpadów.

W trakcie oczyszczania ścieków powstają następujące odpady:

- skratki

- piasek i inne cząstki mineralne z osadników wstępnych oraz z oczyszczalni kanalizacji odpadowej

- przefermentowane, odwodnione oraz zdezynfekowane osady ściekowe

- osady z klarowania wody powstające w procesie uzdatniania

W kwestii gospodarowania tego typu odpadami, całość pozostających odpadów z oczyszczalni ścieków w Łęknie, która obsługuje gminę Zaniemyśl, trafia na wysypisko w Mateuszewie.

### Odpady wielkogabarytowe.

Do odpadów wielkogabarytowych w głównej mierze należą stare meble, które nie nadają się do dalszej eksploatacji, większe elementy armatury sanitarnej i inne przedmioty nie nadające się do zmieszania z odpadami komunalnymi. Ilość produkowanych odpadów z tej grupy jest trudna do oszacowania. Brak ewidencji odpadów wielkogabarytowych, produkcja i zagospodarowanie odbywa się w zdecydowanej większości poza kontrolą zakładów komunalnych.

## 4.2 Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne powstają w procesach diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej i weterynaryjnej, prowadzonych w sieci lecznictwa otwartego i zamkniętego. Głównym problemem w tej grupie odpadów są tzw. odpady specyficzne. Odpady te, ze względu na zanieczyszczenie drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi 
i środowiska. Odpady tego typu to przede wszystkim strzykawki, igły, zainfekowane bandaże 
i zużyte substancje chemiczne, a także szczątki pooperacyjne czy posekcyjne. Z ustawy o odpadach wynika, że do obowiązków posiadaczy odpadów niebezpiecznych, a w szczególności wytwórców tych odpadów, należy uzyskanie pozwolenia bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (w zależności od ilości powstających odpadów). Wytwórca odpadów formułując wniosek o uzyskanie ww. pozwolenia bądź decyzji winien między innymi określić ilość odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do wytworzenia. Odpady specyficzne powinny być gromadzone selektywnie, gdyż wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcenia.

Na terenie gminy Zaniemyśl istnieje jedna przychodnia zespołu lekarza rodzinnego, dwa prywatne gabinety stomatologiczne oraz ośrodek pielęgniarski. Łącznie, wszystkie gminne placówki służby zdrowia w 2003 roku zebrały 22,0 Mg odpadów. Można przypuszczać, że w tej ilości zawierają się także odpady niebezpieczne wynikające z tego typu działalności.

W przypadku odpadów weterynaryjnych, wiadomo że na terenie gminy Zaniemyśl działają 4 punkty weterynaryjne. Niestety ilość powstających w wyniku tej działalności odpadów jest aktualnie niemożliwa do określenia, jako że w dostępnych statystykach nie są udostępnione informacje dotyczące ich ilości.

## 4.3 Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne

Opady z przemysłu stanowią odpady z przemysłowych procesów produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne o różnych właściwościach. W gminie Zaniemyśl na ten rodzaj odpadów składają się:

- odpady obojętne z sektora budowlanego, głównie z rozbiórek obiektów;
składają się na to materiały ceramiczne, gruz ceglany, beton, panele i inne elementy gipsowe, drewno, stal, czyli takie które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym i chemicznym lub biologicznym

- wraki samochodów lub maszyn rolniczych; ioseafasfasasdasdasdasduisufisduf
jest to bardzo złożona grupa odpadów ze względu na specyfikę tych urządzeń. Część z tych substancji stanowią odpady niebezpieczne (oleje, płyny hamulcowe, akumulatory itp.)

Na terenie gminy Zaniemyśl występują głównie małe podmioty gospodarcze, zarejestrowanych jest w sumie 350 podmiotów.

### Odpady z sektora budowlanego.

Ta grupa odpadów powstaje głównie podczas prac budowlanych taki jak rozbiórka, rozbudowa lub remont różnych obiektów. W jej skład wchodzi przede wszystkim gruzu, odpady ceramiczne, pozostałości cegieł, elementy stalowe, drewniane, itp.

W gminie Zaniemyśl odpady tego typu nie są ewidencjonowane, brak jest danych dotyczących ilości produkowanych odpadów tego rodzaju.

## 4.4 Odpady niebezpieczne

### Odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym

Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, rolnictwo 
a także część odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, zaliczane są:

- rozpuszczalniki,

- kwasy,

- alkalia,

- odczynniki fotograficzne,

- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- urządzenia zawierające freony,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

W chwili obecnej, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy Zaniemyśl kierowane są wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko odpadów komunalnych.

### Odpady niebezpieczne w sektorze przemysłowym

Do zakładów przemysłowych lub przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Zaniemyśl i wytwarzających odpady niebezpieczne należą:

- Zakład Uboju i Przetwórstwa P. Piasecki – K. Włodarczak oraz P.P.U.H. H.H. Rosiejka – Masarnia – np. odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne;

- Fabryka Mebli „FUTURE”, „Drew - Trak” – produkcja materiałów drzewnych, czy „MEBLAR” – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy – np. trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne, a także środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne oraz inne środki zawierające substancje niebezpieczne;

- F.U.H. „GAWLAK” – blacharstwo i mechanika pojazdowa, P.P.H. „KANSPO” – mechanika pojazdowa, wytwarzanie części auto-motoryzacyjnych – np. zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, filtry olejowe, elementy zawierające rtęć, elementy wybuchowe, okładziny hamulcowe zawierające azbest, płyny hamulcowe oraz inne elementy zawierające substancje niebezpieczne;

- Zakład Usługowo – Techniczny „Tech-Mont”, Naprawa Urządzeń Elektromechanicznych – np. zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, wolny azbest i inne niebezpieczne elementy;

- Usługi budowlano-remontowe: P.P.H.U. „Tęcza”, P.W. „Margus” –P.U.H. „Kan-Dex”, „Viva”, „Komplex”, itd. – np. zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne;

- Specjalistyczny Zakład Usługowy „Termit 2” – dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – np. chemikalia zawierające substancje niebezpieczne;

- wulkanizacja – np. zużyte opony;

- dekarstwo – np. smoła i produkty smołowe;

- stacje paliw – np. olej opałowy i olej napędowy, benzyna, inne paliwa włącznie z mieszaninami.

# V. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

## 5.1 Systemy zbiórki odpadów

### System zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie gminy Zaniemyśl niesegregowane odpady komunalne gromadzone są głównie w powszechnie dostępnych pojemnikach i kontenerach. Na terenach zabudowy wielorodzinnej przeważają pojemniki o pojemnościach 110 dm3 lub kontenerach 6 m3. Częstotliwość opróżniania pojemników dostosowana jest do szybkości nagromadzania się odpadów. W Zakładzie Usług Komunalnych przejazd odbywa się trzy razy w miesiącu w miejscowości Zaniemyśl, natomiast w okolicznych wsiach raz w ciągu miesiąca. W 1997 roku Zakład wprowadził do użytku ok. 2000 pojemników do składowania odpadów, które zostały rozprowadzone wśród właścicieli posesji. Zbiorniki posiadają system identyfikacji i od tej pory zbiórka odbywa się w usystematyzowany i bardzo zorganizowany sposób.

Odpady komunalne z terenu gminy Zaniemyśl w głównej mierze składowane są na miedzygminnym składowisku odpadów w Mateuszewie. Niewielki procent odpadów może zostać wykorzystany jako surowiec wtórny.

Odpady wielkogabarytowe.

Zagospodarowanie tego typu odpadów odbywa się z reguły w sposób nieusystematyzowany. W większości przypadków, jeśli przedmioty nadają się do dalszego użytku, są przekazywane pomiędzy mieszkańcami. Sporadycznie dochodzi do sytuacji, gdy Zakład Gospodarki Komunalnej wywozi odpady wielkogabarytowe, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Odpady z sektora budowlanego.

Zagospodarowanie tych odpadów nie jest problemem, z reguły są one wykorzystywane do wyrównywania dróg, zasypywania dołów i nie stanowią zagrożenia dla osób trzecich. Wywózką tego typu odpadów zajmują się albo prywatne osoby, na których posesji zostały wyprodukowane lub są wywożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Brak ujednoliconego systemu zagospodarowania odpadami z sektora medycznego i weterynaryjnego. Istniejące placówki medyczne we własnym zakresie zajmują się zarządzaniem odpadami tam powstającymi

### System zbiórki odpadów przemysłowych

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku powstające w obiektach przemysłowych odpady powinny być gromadzone selektywnie w zależności od dalszego postępowania z nimi. W pierwszej kolejności odpady te powinny być poddawane procesom odzysku, a następnie unieszkodliwianiu, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Niestety, brak jest informacji dotyczącej sposobu pozbywania się odpadów przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Zaniemyśl. Przypuszcza się, że duża część przedsiębiorców swoje odpady zagospodarowuje w niewłaściwy sposób, najprawdopodobniej mieszając je ze strumieniem odpadów komunalnych.

### System zbiórki odpadów niebezpiecznych

Na terenie gminy Zaniemyśl brak jest jednolitego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych trafiają wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko w Mateuszewie. Brak danych co do sposobu zagospodarowania przez placówki służby zdrowia odpadów niebezpiecznych. Każda placówka zajmuje się w swoim zakresie zagospodarowaniem tych odpadów.

W poprzednim rozdziale zostały wymienione zakłady, które potencjalnie mogłyby wytwarzać pewne rodzaje odpadów niebezpiecznych. Danych co do rzeczywistej produkcji przez te zakłady wspomnianych odpadów nie są dostępne. Jeśli odpady tego rodzaju powstają w tych zakładach, każde przedsiębiorstwo w swoim zakresie zajmuje się gospodarowaniem tych odpadów.

## 5.2 Transport oraz system opłat za zbiórkę odpadów

Na terenie gminy Zaniemyśl kilka podmiotów posiada koncesję dotyczącą wywozu odpadów komunalnych stałych i ciekłych:

- Zakład Gospodarki Komunalnej - Zaniemyśl,

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych A. ZYS - Swarzędz,

- RETHMANN-Sanitech - Poznań,

- P.P.H.U. Pawlikowski - Łękno,

- S. Jakubowski - Zaniemyśl,

- J. Leciej – Zaniemyśl,

- M. Stiler – „BROMAST” Chocicza,

- K. Pankowski – Jeziory Małe,

- Z. Tomkowiak – Jeziory Małe

Szacunkowe dane dotyczące udziału poszczególnych przedsiębiorstw, które posiadają koncesję na wywóz odpadów komunalnych w całkowitym wywozie odpadów:

Tabela 5. Udział poszczególnych przedsiębiorstw w wywozie odpadów komunalnych w gminie Zaniemyśl.

| Przedsiębiorstwo | Mg / rok |
| --- | --- |
| Artur Zys - Swarzędz | 36,6 |
| Pankowski Krzysztof - Jeziory Małe | 21,0 |
| Leciej Jarosław | 21,0 |
| Jakubowski Sebastian - Zaniemyśl | 21,0 |
| Zakład Usług Komunalnych w Zaniemyślu | 1080,0 |
| Razem | 1179,6 |

Ceny za transport odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu wahają się od 5,50 zł netto + VAT za wywóz 110 l. worka foliowego z napisem ZGK do 7,00 zł netto + VAT za wywóz pojemnika 110 l.

## 5.3 Odzysk surowców wtórnych, składowanie oraz unieszkodliwianie odpadów

Na terenie gminy Zaniemyśl selektywną zbiórką odpadów zajmuje się firma Rethmann Sanitech Poznań. We wszystkich miejscowościach gminy rozstawione są pojemniki przeznaczone do składowania czterech rodzajów frakcji. Ilości i rodzaje poszczególnych pojemników przedstawia tabela.

Tabela 6. Ilość i rodzaj pojemników do segregacji odpadów, gmina Zaniemyśl.

| Rodzaj odpadów | poj. | ilość |
| --- | --- | --- |
| szkło białe | 2,5 m3 | 32 |
| szkło kolorowe | 2,5 m3 | 32 |
| makulatura | 2,5 m3 | 19 |
| tworzywa sztuczne typu PET | 2,5 m3 | 32 |

Z roku na rok świadomość ekologiczna mieszkańców wzrasta. Rezultatem tego jest wzrost ilości odpadów wykorzystanych jako surowce wtórne. W roku 2003 na terenie gminy Zaniemyśl całkowita ilość odpadów uzyskanych dzięki selektywnej zbiórce wyniosła ponad 71 Mg. Udział poszczególnych frakcji w masie całkowitej układał się następująco:

Tabela 7. Waga poszczególnych frakcji w masie całkowitej surowców wtórnych.

| Rodzaj odpadów | zebranych | przekazanych do odzysku/recyclingu |
| --- | --- | --- |
| tworzywa sztuczne | 21,0 | 21,0 |
| aluminium | - | - |
| blacha biała i lekka inna niż aluminiowa | - | - |
| papier i tektura | 17,9 | 17,9 |
| szkło gospodarcze | 32,3 | 32,3 |
| materiały naturalne (drewno i tekstylia) | - | - |
| Razem (Mg) | 71,3 | 71,3 |

Fotografia 1. Kontenery do zbiórki surowców wtórnych w Zaniemyślu.

Fotografia 2. Kontener do składowania szkła, Zaniemyśl.

Fotografia 3. Nieczynne wysypisko śmieci w Czarnotkach, uszkodzone ogrodzenie.

Fotografia 4. Nieczynne wysypisko śmieci w Czarnotkach.

Biorąc pod uwagę dane z tabeli 4 dotyczącej ilości poszczególnych rodzajów odpadów oraz ilość odzyskanych przez firmę usług komunalnych Rethmann surowców wtórnych można wyznaczyć procentowy wskaźnik odzysku poszczególnych frakcji:

- papier i tektura 	10,5%

- szkło 	20,8%

- tworzywa sztuczne 	11,0%

Na terenie gminy Zaniemyśl brak jest podmiotów zajmujących się odzyskiem bądź też unieszkodliwianiem odpadów.

### Składowanie

Wysypisko śmieci w Mateuszewie

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Zaniemyśl jest ich składowanie. Odpady z tego terenu wywożone są na międzygminne składowisko w Mateuszewie, w którego budowie gmina Zaniemyśl partycypowała i obecnie posiada 7% udziałów w objętości tego składowiska. Powstało ono w 1998 roku, całkowita powierzchnia tego obiektu wynosi 7,2 ha. Składowisko w Mateuszewie podzielone jest obecnie na trzy kwatery, z czego pierwsza wypełniona jest już w 95%, a druga w 30%. Trzecia kwatera tego składowiska przygotowywana jest do realizacji. Pojemność docelowa składowiska w Mateuszewie to 103 170 Mg, natomiast jego dotychczasowe nagromadzenie wynosi 17 198 Mg. Przewidziany rok zamknięcia tego obiektu to 2017. Wypisko spełnia wszystkie normy, jest bardzo nowoczesne. Jest wyposażone w elektroniczną wagę, pojazdy do ubijania śmieci, miejsce do segregacji odpadów, zbiornik na odcieki.

Nieczynne wysypisko śmieci w Czarnotkach

W gminie Zaniemyśl, we wsi Czarnotki, znajduje się wysypisko śmieci, o powierzchni 1,8 ha, które zostało zamknięte w I kwartale 1998 roku. Jest to obecnie tzw. „dzikie” wysypisko śmieci. Powstało ono bez zgody Wydziału Ochrony Środowiska, jako że teren na którym się znajduje podlega wysokiej ochronie ze względu na występowanie zasobów wód podziemnych. Wysypisko to nie jest izolowane żadną warstwą ochronną i w związku z tym istnieje realne zagrożenie skażeniem wód gruntowych. Gmina przygotowuje się do rekultywacji tego terenu. Obecnie wysypisko nie jest w żaden sposób chronione przez nielegalną wywózką kolejnych odpadów. Ogrodzenie, czyli metalowa siatka wokół tego terenu, jest w bardzo złym stanie. Na ten teren wywożone są nowe odpady, m.in. worki po środkach ochrony roślin, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego w tej okolicy.

Mogilnik

W lutym 2003 roku rozpoczęto prace związane z likwidacją nieczynnego od 1980 roku mogilnika znajdującego się na terenie wsi Zwola.

Mogilnik ten położony jest w odległości ok. 2,5 km od Zaniemyśla, 1 km od najbliższych zabudowań we wsi Zwola oraz 1,2 km od jeziora Raczyńskiego. W przedmiotowym mogilniku znajdowały się 2 studnie betonowe i 1 bunkier o pojemności 6,2 t. oraz doły ziemne. Wykonawca przystępując do prac likwidacyjnych odkopał ww. studnie i bunkier. Przewieziono łącznie 358 sztuk beczek metalowych naładowanych odpadami niebezpiecznymi do spalarni, do Niemiec o łącznej wadze netto 61,988 Mg. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych zostały złożone przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich oraz nieprzydatne odczynniki chemiczne, niestety nie zawsze we właściwy sposób, toteż szkodliwe substancje przeniknęły do podłoża i gleba została skażona.

Fotografia 5. Wysypisko śmieci w Mateuszewie, kwatera z odpadami.

Fotografia 6. Wysypisko śmieci w Mateuszewie, basen na odcieki.

# VI. PROGNOZA ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI

## 6.1 Planowanie zmian w gospodarce odpadami.

W procesie planowania i prognozowania ilości odpadów produkowanych w każdym z rozpatrywanych sektorów niezbędne jest wzięcie pod uwagę następujących czynników:

- zmiany w liczbie ludności zamieszkujących dane terytorium,

- rozwój i kierunki rozwoju gospodarki w badanym okresie,

- wydajność produkcji.

O ile pierwszy z wymienionych czynników będzie miał głównie wpływ na ilość wytwarzanych odpadów, o tyle drugi i trzeci może oddziaływać na strukturę tychże odpadów. Niestety, wpływ rozwoju gospodarki na strukturę odpadów komunalnych jest trudny do określenia. W niniejszym opracowaniu poprzestano na prognozowaniu ilości odpadów, zakładając stałość ich struktury.

## 6.2 Odpady z sektora komunalnego

Podstawowe kierunki dotyczące gospodarki odpadami przyjęte w II Polityce Ekologiczne Państwa, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami są następujące:

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku) 
i tym samym ograniczenie ilości powstających opadów przemysłowych,

- wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych,

- ograniczenie ilości powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,

- wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/M/rok;

- likwidacja zamkniętych i niezrekultywowanych składowisk odpadów oraz miejsc nielegalnego ich deponowania;

Liczba ludności

W gminie Zaniemyśl w 2003 roku liczba mieszkańców wynosiła 6163. Prognozę liczby mieszkańców na następne lata oparto o dane uzyskane z prognozy liczby ludności Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatu średzkiego. Obliczenia uproszczono o założenie, że dynamika zmiany tej wielkości będzie taka sama w całym powiecie jak i gminie Zaniemyśl. Prognozę liczby mieszkańców dla gminy Zaniemyśl przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Prognoza liczby mieszkańców gminy Zaniemyśl w latach 2004-2011.

| lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba mieszkańców | 6173 | 6187 | 6189 | 6201 | 6208 | 6216 | 6223 | 6227 |

Rysunek 2. Prognoza liczby mieszkańców gminy Zaniemyśl w latach 2004-2011.

Rozwój gospodarki

W kwestii oszacowania wpływu rozwoju gospodarki na szacowaną wielkość przyjęto założenia dotyczące wzrostu PKB w kolejnych latach:

Tabela 9.  Szacowany wzrost produktu krajowego brutto w latach 2004-2011.

| lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roczny wzrost PKB | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 5,0% | 5,2% |

Prognoza

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, dokonano wyliczeń zmian ilości produkowanych odpadów w sektorze komunalnym w gminie Zaniemyśl w latach 2004 – 2011. Za podstawę wyliczeń przyjęto ilość zwiezionych odpadów komunalnych z gminy Zaniemyśl w 2002 roku na poziomie 1200 Mg. Pierwsze wyliczenia dotyczą całkowitej ilości odpadów wytwarzanych przez wszystkie gospodarstwa domowe w gminie. Następnie wyliczenia będą dotyczyły tych odpadów, które podlegają zbiórce.

Rezultaty wyliczeń przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10. Całkowita ilość produkowanych odpadów komunalnych, szacunek na lata 2004-2011.

| lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szacowana ilość odpadów (Mg) | 1 444 | 1 505 | 1 568 | 1 631 | 1 708 | 1 787 | 1 869 | 1 965 |

Rysunek 3. Całkowita ilość produkowanych odpadów komunalnych, szacunek na lata 2004-2011.

Znaczenie ma również fakt, że w gminie 90% ludzi jest objętych systemem zbiórki odpadów. Cele polityki krótkookresowej wskazują na wymóg objęcia wszystkich gospodarstw domowych zbiórką. Plan ten ma być zrealizowany do roku 2007. Aby osiągnąć zamierzony cel, należy co roku poprawiać wskaźnik udziału ludności gminy objętych zbiórką. Poniżej przedstawiono planowane wielkości tego wskaźnika w kolejnych latach, aby móc w 2007 osiągnąć wielkość 100%.

Tabela 11. Planowane wielkości wskaźnika gospodarstw domowych objętych zbiórka odpadów.

| lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| planowany udział gospodarstw domowych objętych zbiórką | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Następnie dokonano korekty o szacowaną ilość odpadów powstających w gospodarstwach nie objętych zbiórką, zakładając poziom dynamiki wzrostu jak w tabeli 11.

Po uwzględnieniu wspomnianego faktu, szacowana ilość wytwarzanych odpadów objętych zbiórką wygląda następująco:

Tabela 12. Ilość produkowanych odpadów komunalnych objętych zbiórką, szacunek na lata 2004-2011.

| lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szacowana ilość odpadów (Mg) | 1 300 | 1 429 | 1 568 | 1 631 | 1 708 | 1 787 | 1 869 | 1 965 |

Rysunek 4. Szacowana ilość odpadów objętych zbiórką w latach 2004-2011.

### Odpady wielkogabarytowe.

W tej grupie również brak danych historycznych, więc brak jest prognozy ilościowej na następne lata. Tak jak w poprzednim przypadku, gospodarowanie tych odpadów odbywa się w bezpieczny sposób i ewentualne zmiany ilościowe nie powinny spowodować problemów w przyszłości.

## 6.3 Odpady medyczne i weterynaryjne

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że nie jest planowana zmiana w ilości punktów medycznych na terenie gminy Zaniemyśl. Biorąc pod uwagę fakt, że 
w tych punktach nie wykonuje się specjalistycznych zabiegów, które są bardzo podatne na zmiany technologiczne, można założyć, że całkowita ilość odpadów produkowanych przez te placówki nie powinna się zmienić w znaczący sposób.

## 6.4 Opady przemysłowe, inne niż niebezpieczne.

W kwestii prognozy ilości produkowanych odpadów w sektorze produkcyjnym, można przyjąć założenie, że wzrost ilości odpadów zaliczanych do tej grupy będzie w dużej mierze opierał się o wzrost gospodarczy mierzony procentowym wzrostem PKB. Prognozy tej wielkości znajdują się w tabeli 6. Niestety, z powodu braku danych co do produkcji odpadów z tej grupy, nie można dokonać wyliczeń ilości produkowanych odpadów w kolejnych latach.

### Odpady z sektora budowlanego.

Określenie ilości produkowanych odpadów z tej grupy jest niemożliwe. Z tego powodu nie można przeprowadzić prognozy. Z zagospodarowaniem tych odpadów gmina nie ma większych trudności. Nie stanowią one zagrożenia dla mieszkańców
 i są wykorzystywane w bezpieczny sposób.

## 6.5 Kierunki przepływu odpadów

Rysunek 5. Kierunki przepływu odpadów.

VII. ZASADNICZE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska.  Zgodnie z ustawą, plan gospodarki odpadami powinien wskazywać i precyzować wszelkie działania mające na celu udoskonalenie sposobów gospodarowania odpadami. Powinna być w nim określona polityka i strategie długoterminowe, zgodne z dokumentami i ustaleniami opracowań wyższego szczebla, oraz cele i zamierzenia bardziej szczegółowe ujęte w planach krótkoterminowych. Te ostatnie powinny być rozwinięciem i przełożeniem na działania operacyjne celów długoterminowych.

## 7.1 Odpady komunalne

Główne cele działań:

Cel ogólny długookresowy do roku 2014:

- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Cele średniookresowe na lata 2009-2014:

- Deponowanie w roku 2014 na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych;

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995).

Cele krótkoterminowe na lata 2004-2008:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy;

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995);

- Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50% i recyklingu 25%;

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych.

Kierunki działań:

Dla osiągnięcia ww. celów konieczne jest:

- Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców, szczególnie w zakresie minimalizacji odpadów;

- Objęcie gminy ponadlokalnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Jarocinie powinien być wyposażony w linie do segregacji odpadów, instalacje do zagospodarowania odpadów organicznych, pomieszczenia do magazynowania oraz składowiska odpadów;

- Na obszarze gminy Zaniemyśl należącej do ZZO w Jarocinie powinna odbywać się selektywna zbiórka odpadów. Kontrolę nad tym systemem sprawować będzie określona jednostka nadrzędna;

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji oraz redukcja ilości odpadów zawierających składniki biodegradowalne kierowanych na składowiska;

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych;

- Likwidacja dzikiego wysypiska oraz rekultywacja terenów powysypiskowych;

- Likwidacja nieczynnego mogilnika.

## 7.2 Odpady z uzdatniania wody pitnej oraz osady ściekowe

Główne cele działań:

- Zwiększenie stopnia zagospodarowania osadów ściekowych;

- Zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska obrotu osadami komunalnymi.

Kierunki działań:

- Prowadzenie inwentaryzacji ilości i jakości powstających osadów ściekowych, głównie na drodze rozpoznania własności chemicznych i fizycznych;

- Monitoritorowanie ilości oraz jakości osadów ściekowych, pod względem: WWA, PCB, dioksyn, furanów oraz patogenów;

- Zorganizowanie kompostowni umożliwiającej zagospodarowanie części osadów ściekowych;

- Wykorzystanie części osadów ściekowych do rekultywacji zdegradowanych terenów.

## 7.3 Odpady medyczne i weterynaryjne

Główne cele:

- Podstawowym celem gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest minimalizacja ilości odpadów medycznych oraz weterynaryjnych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania;

- Lokalizacja źródeł powstawania odpadów powstałych w tym sektorze;

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi.

Kierunki działań:

- Organizacja zbiórki odpadów sanitarnych pochodzących z miejscowych gabinetów lekarskich i praktyk weterynaryjnych;

- Transport odpadów pochodzących ze zbiórki do specjalistycznych zakładów utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych;

- Wprowadzenie ewidencji i kontroli odpadów powstałych w tym sektorze;

## 7.4 Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne

Główne cele:

- Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe zarządzanie odpadami;

- Intensyfikacja prac gwarantujących minimalizację ilości powstających odpadów;

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów;

- Skuteczna kontrola wpływu odpadów na środowisko.

Kierunki działań:

- Wprowadzenie ewidencji odpadów przemysłowych na terenie gminy;

- Organizacja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;

- Wprowadzanie niskoodpadowych technologii produkcji w przedsiębiorstwach, wykorzystujących maksymalną ilość przerabianych surowców;

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy z zakresu zapobiegania powstawaniu oraz wykorzystywania odpadów przemysłowych.

## 7.5 Odpady niebezpieczne

Główne cele:

- Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe zarządzanie odpadami;

- Stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Kierunki działań:

- Lokalizacja źródeł odpadów niebezpiecznych powstających na terenie gminy;

- Wdrożenie pełnej ewidencji tego typu odpadów;

- Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, który przyjmowałby je bezpłatnie od mieszkańców oraz odpłatnie od małych 
i średnich przedsiębiorstw;

- Regularny odbiór odpadów przez ZZO, przy zastosowaniu specjalnych samochodów wyposażonych w pojemniki. Wywóz nie rzadszy niż cztery razy w roku;

- Prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych przez sieć handlową, 
np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.;

# VIII. ZADANIA STRATEGICZNE ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

## 8.1 Zadania strategiczne w gospodarce odpadami

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010”  w odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada, że stworzone zostaną podstawy do nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi oraz zapewniony zostanie wzrost odzysku, dzięki czemu obniżeniu ulegnie ilość odpadów składowanych.

Nowe prawo polskie, dostosowane do dyrektyw Unii Europejskiej, reguluje obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych z zakresu gospodarki odpadami. W perspektywie najbliższych lat powinno nastąpić ograniczenie ilości składowanych odpadów, a wzrosnąć muszą ilości odzyskiwanych surowców. Ponadto, rozwinąć się powinno przetwórstwo odpadów komunalnych oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Preferowane będą metody termicznej przeróbki i kompostowania. W sektorze przemysłowym wzrosnąć powinno wykorzystanie odpadów przemysłowych.

Biorąc pod uwagę przyjmowane w niniejszym planie limity redukcji odpadów kierowanych na składowiska, w tym odpadów niebezpiecznych proponuje się prowadzenie w skali powiatu wspólnej polityki gmin wobec odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

W obszarze odpadów z działalności gospodarczej obowiązki zagospodarowania czy odzysku spoczywają na podmiotach gospodarczych.

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi na terenie gminy Zaniemyśl wymagać będzie znacznych środków finansowych oraz potencjału organizacyjnego i technicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego, konieczne jest wdrożenie następujących działań:

- Akcja edukacyjno - informacyjna jafyhsadfij yajyfhiuasd fay fauyfa yfasiufyfya ff
Priorytetem w gospodarce odpadami jest zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych śmieci. W tym celu konieczne jest prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej, polegającej na kreowaniu zachowań producentów i konsumentów. Edukacja społeczna powinna być prowadzona w ramach systemu nauczania, począwszy od zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych. Ważną rolę odgrywają także środki masowego przekazu. W akcję należy włączyć rozpowszechnianie ulotek oraz akcję plakatową. Nadrzędnym celem kampanii edukacyjnej powinno być zachęcanie „wytwórców” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji. Konieczne jest pokazanie społeczeństwu kierunków zmierzających do minimalizacji odpadów przez zachęcanie ich do zakupu produktów o minimalnej masie opakowań, w opakowaniach wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu oraz ograniczenie zakupu produktów w opakowaniach jednorazowego użytku. Niezbędne jest także zachęcanie do segregacji odpadów (zarówno w gospodarstwach domowych jak i przedsiębiorstwach) - opisane w pkt. 2 oraz zachęcanie do tworzenia na obszarach z zabudową jednorodzinną kompostowani przydomowych dla odpadów ulegających biodegradacji.

- Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującego swym zasięgiem wszystkie gospodarstwa domowe na terenie gminy.  Możliwe jest także wdrożenie punktowego systemu segregacji surowców wtórnych. Na terenie swoich posesji, mieszkańcy gromadzą odpady podlegające segregacji, w przeznaczonych do tego celu kolorowych workach. Kolory worków przypisane są do poszczególnych rodzajów odpadów; np. żółty – plastyk, niebieski – papier i tektura oraz zielony – szkło gospodarcze. Zbiórka surowców wtórnych odbywa się co kwartał. Za każdy kilogram danego surowca przyznawane są punkty. Zgromadzenie określonej liczby punktów uprawnia mieszkańców do skorzystania ze zniżki na wywóz odpadów komunalnych.

- Zaplanowanie systemu sprawnego odbioru poszczególnych strumieni odpadów zebranych w systemie selektywnym, tak aby do końca roku 2007 uzyskać wskaźnik recyklingu na poziomie 25%.

- Zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, polegającej na cokwartalnym odbiorze tego typu odpadów od mieszkańców gminy z miejsca ich zamieszkania.

- Przeprowadzenie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Czarnotkach polegającej na pokryciu terenu geomembraną w celu zmniejszenia migracji odcieków wgłąb profilu glebowego, a następnie wyłożeniu wysypiska ziemią lub żwirem. Konieczne jest sporządzenie dokumentacji określającej działania zmierzające do realizacji ww. celu oraz postępowanie według wytycznych.

- Ukończenie prac związanych z likwidacją nieczynnego od 1980 roku mogilnika znajdującego się na terenie wsi Zwola. Postępowanie zgodnie z projektem prac rekultywacyjnych.

- Zorganizowanie w rejonie gminnej oczyszczalni ścieków systemu kompostowania osadów ściekowych razem z frakcją organiczną odpadów komunalnych, piórami pochodzącymi z ferm drobiu oraz odpadami biodegradowalnymi pochodzącymi z miejscowych parków.

- Stworzenie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych w celu ich powtórnego wykorzystania jako materiału w budownictwie, szczególnie w budownictwie drogowym.

- Ewentualna budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewna poprodukcyjnego oraz poużytkowego w rejonie dużych zakładów produkcji mebli.

- Stworzenie miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych – zakup jednego pojemnika na odpady medyczne oraz umieszczenie go w miejscowej aptece przy ul. Sienkiewicza oraz zakup dwóch pojemników na baterie i ustawienie ich przy sklepie wielobranżowym na ul. Średzkiej oraz na ul. Berwińskiego przy pojemnikach do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

- Stworzenie systemu odbioru i rozbiórki zużytych pojazdów i wraków samochodowych na terenie gminy.

- Wdrożenie systemów pełnej ewidencji odpadów powstających na terenie gminy.

## 8.2 Źródła finansowania w gospodarce odpadami

Wraz z wszczęciem procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej zostały otwarte znacznie bardziej atrakcyjne możliwości współfinansowania przedsięwzięć ochrony środowiska niż miało to miejsce do tej pory. W okresie przedakcesyjnym podstawowym instrumentem finansowego wsparcia Wspólnotowego były przede wszystkim Program PHARE, Fundusz ISPA, Program SAPARD, które znalazły zastosowanie do dofinansowania szeregu inwestycji ochrony środowiska. Dla zadań ujętych w niniejszym programie ochrony środowiska, oprócz dotychczas istniejących źródeł finansowania, takich jak budżet gminy, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwości kredytowania przez banki, a zwłaszcza przez Bank Ochrony Środowiska, Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Bank Zachodni WBK i inne banki komercyjne, istotne będzie wykorzystanie instrumentów finansowych oferowanych przez Unię Europejską po wstąpieniu do niej Polski. W pierwszym okresie, w latach 2004 – 2006 będzie to wdrażanie podstawowych instrumentów finansowych służących wdrażaniu polityki spójności gospodarczej i społecznej jakimi są tak zwane fundusze strukturalne i Fundusz Spójności.

Od 1 maja 2004 roku, ze względu na zdecydowanie większy udział potencjalnie możliwych do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, struktura finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska zmieni się w sposób zasadniczy, bowiem będzie można uzyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

### Fundusz Spójności

Został utworzony na mocy postanowień Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht w 1993 r. Jego zadaniem jest czasowa pomoc dla słabiej rozwiniętych krajów UE, tj. takich, gdzie produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej, służąca:

- spełnieniu kryteriów konwergencji niezbędnych do przystąpienia do wspólnej waluty,

- realizacji prac w zakresie infrastruktury środowiska naturalnego,

- prowadzeniu wielkich inwestycji sieci transportowych.

W odróżnieniu od funduszy strukturalnych, których beneficjenci są usytuowani na szczeblu regionalnym, Fundusz Spójności dotyczy terytorium całego kraju. Jego celem jest zminimalizowanie różnic pomiędzy poszczególnymi krajami aż do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej całej Unii. Decyzje finansowe dotyczą okresu do 2006 roku i spośród ogólnej kwoty 18 mld euro, jaką ma Fundusz Spójności do dyspozycji na wszystkie działania, na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004 – 2006 przeznacza się kwotę 1,86 mld euro (w cenach z 1999 r.).

Współfinansowanie mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin, jak:

- gospodarka wodno – ściekowa,

- gospodarka odpadami,

- ochrona powietrza,

- rekultywacja terenów zdegradowanych (pod pewnymi dodatkowymi warunkami),

- ochrona przeciwpowodziowa (jw.).

Udział środków Funduszu Spójności w finansowaniu projektów może wynieść maksymalnie 85% kwalifikowanych kosztów. Dla inwestycji generujących zyski netto dofinansowanie to może wynieść poniżej 80%. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka związana z implementacją w Polsce funduszu ISPA rzeczywista pomoc finansowa kształtować się powinna na poziomie ok. 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

### Fundusze strukturalne

Celem utworzenia w 1999 roku funduszy strukturalnych jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju regionów Unii Europejskiej poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarki krajów należących do Wspólnoty. Pomoc z tego źródła jest kierowana do tych sektorów i tych regionów, gdzie poziom rozwoju jest poniżej średniego poziomu w Unii. W przeciwieństwie do Funduszu Spójności pomoc z funduszy strukturalnych na ochronę środowiska jest kierowana do wybranych regionów, w których poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 75% średniej unijnej. Wszystkie regiony Polski spełniają to kryterium kwalifikowania i mogą otrzymać dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych. Są to następujące fundusze:

Tabela 13. Podział środków dla Polski z funduszy strukturalnych  wg rodzajów w mld euro.

| Rodzaj Funduszu | Wielkość |
| --- | --- |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 61% | 4,34 |
| Europejski Fundusz Społeczny | 23% | 1,64 |
| Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji | 14% | 1,00 |
| Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa | 2% | 0,14 |
| Razem: | 100% | 7,12 (mld €) |

Z punktu widzenia ochrony środowiska najistotniejszy jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  w latach 2004 – 2006 (ZPORR). Jego głównym celem jest realizowanie przez każdy z 16 regionów Polski (województwa) specyficznych strategii rozwoju, które powstały na podstawie możliwości danego województwa. Pozwoli to na szczeblu krajowym wdrożyć spójną strategię rozwoju globalnego Polski. ZPORR jest więc programem powstałym na szczeblu wojewódzkim i uwzględnia najistotniejsze przedsięwzięcia wpływające na rozwój regionalny.

W ramach ZPORR będą finansowane projekty zharmonizowane z projektami wdrażanymi w ramach Funduszu Spójności i będą zgodne z wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi programami ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami. Beneficjentami końcowymi w ramach działania będą przede wszystkim samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe oraz samorządy gminne. Identyfikacja projektów będzie dokonywana na poziomie regionalnym w województwie (głównie przez Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego), a ich akceptacja będzie podlegała ocenie z punktu widzenia zgodności z zapisami ZPORR, Uzupełnienia Programu oraz działaniami prowadzonymi w ramach sektorowych programów operacyjnych i Funduszu Spójności.

Na przedsięwzięcia w sektorze ochrony środowiska kierowane są z funduszy Unii Europejskiej znaczne środki. Będą one pochodziły z następujących programów finansowanych z następujących funduszy:

W ramach funduszy strukturalnych współfinansowane mogą być przedsięwzięcia z następujących dziedzin:

- Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,

- Zagospodarowanie odpadów,

- Poprawa jakości powietrza,

- Ochrona przeciwpowodziowa,

- Wsparcie zarządzania ochroną środowiska,

- Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

W programie jest możliwość wspierania inwestycji w ramach infrastruktury lokalnej. Będą dofinansowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska o oddziaływaniu lokalnym (do 20 tys. mieszkańców), w gminach o niskich dochodach mieszkańców (poniżej 60% średniej w województwie) i wysokiej stopie bezrobocia (przekraczającej 150% średniej wojewódzkiej). Będą realizowane projekty mające wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz na stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia dotyczące:

- budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w energię,

- gospodarki odpadami stałymi.

### EkoFundusz

Fundacja założona została w 1992 roku przez Ministra Finansów, której celem jest efektywne zarządzanie funduszami powstałymi w wyniku zamiany części polskiego długu na wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska. Decyzję o zamianie części polskiego długu na cele ochrony środowiska podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy i Szwecja. Przewiduje się, że w latach 1992-2010 wydane zostanie na ten cel 545 milionów dolarów.

W statusie Eko-Funduszu określono 5 podstawowych priorytetów:

- Zmniejszanie emisji gazów powodujących zmiany w globalnym klimacie.

- Ograniczenie przemieszczania się dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja źródeł emisji tych gazów.

- Ograniczenie wpływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona źródeł wody pitnej.

- Ochrona biologicznego zróżnicowania.

- Zarządzanie odpadami i odzyskiwanie zanieczyszczonych gruntów.

W kwestii zarządzania odpadami i odzyskiwania zanieczyszczonych gruntów, do priorytetów EkoFunduszu należy między innymi:

- Promocja powstawania kompletnych systemów preselekcji odpadów, surowców wtórnych i ich utylizacja;

- Projekty eliminacji niebezpiecznych i toksycznych odpadów powstających 
w procesie przemysłowym, promocja "czystych technologii" oraz likwidacja wysypisk takich odpadów;

- Odzyskiwanie gruntów skażonych przez substancje niebezpieczne dla ludzi i innych organizmów żywych.

Projekt ma szansę na finansowanie jeśli wykazana zostanie efektywność i przewaga zysków dla środowiska w stosunku do kosztów. Ponadto projekt musi spełniać jeden z poniższych warunków:

- Wprowadzać nowe technologie na Polski rynek, w szczególności z krajów uczestniczących w Programie Eko-funduszu;

- Zapoczątkować krajową produkcję przyjazną dla środowiska;

- Posiadać odpowiednią wagę w kwestii ochrony zdrowia.

Wysokość udzielanej pomocy wynosić może do 45% kosztów dla inwestycyjnych projektów technicznych w przypadku samorządów zaliczających się do grupy o najniższym dochodzie ogółem na mieszkańca. Dla innowacyjnych projektów technicznych (wprowadzających nowe technologie na rynek polski), pomoc ta wynieść może do 50% kosztów projektu.

W dziedzinie gospodarki odpadami EkoFundusz wspiera:

- Tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych pochodzących od 50 tys. do 250 tys. Mieszkańców;

- Eliminację odpadów niebezpiecznych przy zastosowaniu technik i technologii pochodzących z krajów donatorów;

- Rekultywację gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi w przypadku udokumentowanego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub świata przyrody oraz braku sprawcy.

# IX. HARMONOGRAM ZADAŃ NA OKRES 2004 - 2008

Harmonogram przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z realizacją Planu Gospodarki Odpadami na okres 2004-2008 wraz z szacowanymi kosztami zamieszczono w tabeli 11.

Tabela 14. Harmonogram realizacji zadań na okres 2004-2008.

| Zadania | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Szacunkowe nakłady | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne | Środki prywatne | Środki Unii Europejskiej |
| Zorganizowanie akcji edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zapobieganie oraz minimalizację ilości wytwarzanych odpadów Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie gminy Zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych Przeprowadzenie rekultywacji wysypiska śmieci w Czarnotkach. Likwidacja nieczynnego mogilnika w Zwoli | Urząd Gminy Urząd Gminy U.G. we współpracy z przedsiębiorstwami przedsiębiorstwa we współpracy z U.G. Urząd Marszałkowski wsp.: Urząd Gminy | Stan ciągły 2004 2004-2008 2004-2005 2004-2005 | 500 rocznie brak danych kosztowych bezkosztowo 200 000 bezkosztowo | 500 rocznie - - 200 000 - | - - - - - | - - - - - |

| Zadania | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Szacunkowe nakłady | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne | Środki prywatne | Środki Unii Europejskiej |
| Organizacja systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych Stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (zakup pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów niebezpiecznych) oraz wyłonienie firmy odpowiedzialnej za ich zbiórkę Stworzenie systemu odbioru i rozbiórki zużytych pojazdów Wdrożenie systemu pełnej ewidencji odpadów powstających na terenie gminy Prowadzenie monitoringu mogilnika Wprowadzenie nowego regulaminu dotyczącego porządku i czystości w gminie z uwzględnieniem selektywnego gromadzenia odpadów | przedsiębiorstwa we współpracy z U.G. U.G. we współpracy z przedsiębiorstwami przedsiębiorstwa Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy | 2004-2005 2004-2006 2004-2008 2004-2005 2004-2008 2004 | - 610 - bezkosztowo 2 500 rocznie bezkosztowo | - 610 - - 2 500 rocznie - | - - - - - | - - - - - |

| Zadania | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Szacunkowe nakłady | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne | Środki prywatne | Środki Unii Europejskiej |
| Stworzenie punktu informacyjnego o możliwościach wprowadzenia technologii małoodpadowych, „clean production” Budowa systemu zbiórki osadów z oczyszczalni ścieków | Rada Gminy Wójt gminy | 2007 2007 | bezkosztowo brak danych kosztowych | - - | - - | - - |

# X. ZARZĄDZANIE PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI

## 10.1 Zadania gminy

Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami spoczywa w głównej mierze na gminie. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku. Ustawa ta narzuca na gminy określone obowiązki:

- Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- Zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, 
w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

- Określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe 
w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność 
w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

- Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

- Prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

## 10.2 Zadania podmiotów gospodarczych

Ponadto, w zarządzaniu planem gospodarki odpadami biorą także udział podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. Na tym szczeblu odbywa się to przez:

- sprostanie wymaganiom prawnym,

- modernizacja stosowanych technologii,

- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,

- instalowanie urządzeń chroniących środowisko,

- monitoring zanieczyszczeń.

# XI. SPOSOBY MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Zaniemyśl winien być skorelowany z  wojewódzkim oraz powiatowym planem gospodarki odpadami oraz z całym systemem planowania na określonym obszarze zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska

- Planem Zagospodarowania Przestrzennego

- Strategią Rozwoju Województwa i Powiatu

Szczególnie istotna jest zgodność planu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Ustawą o odpadach projekty planów podlegają zopiniowaniu:

- Projekt planu wojewódzkiego – przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa;

- Projekt planu powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu;

- Projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu

Ustawa o odpadach wymaga, aby gminny plan gospodarki odpadami był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze gminy Zaniemyśl zobligowane są do przygotowywania co 2 lata sprawozdania z realizacji planów gospodarki i składania ich radzie gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji – winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają następujących  działań:

Przyjęcie wskaźników określających:

- Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy;

- Stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką;

- Udział zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji;

- Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na wysypisku;

- Ilość wytworzonych osadów ściekowych;

- Stopień odzysku i powtórnego wykorzystania poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych;

- Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypisku;

- Ilość odpadów wytworzonych w sektorze przemysłowym;

- Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;

- Stopień likwidacji „dzikiego” składowiska odpadów komunalnych;

Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze:

- Limity wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej;

- Limity i wskaźniki wynikające z planów gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego i powiatu średzkiego;

Analiza ww. wskaźników umożliwiać będzie ocenę efektywności realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Proponowane wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 laty. Plany i programy gospodarki odpadami opracowywane są, bowiem w okresie dynamicznych zmian uregulowań prawnych gospodarki odpadami. Zmianie ulegają definicje: odpadów, odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych i generalnie klasyfikacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wprowadzane są w życie nowe, bardziej ostre wymagania dotyczące zarówno prowadzenia procesów odzysku jak i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów. Prowadzone są przeglądy ekologiczne składowisk i instalacji przetwarzania odpadów. Wszystko to świadczy o tym, że dane wyjściowe do oceny stanu gospodarki odpadami będą wymagały weryfikacji.

Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w zakresie powiatowego i wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia 
i aktualizacji powiatowej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami.

# XII. Analiza oddziaływania na środowisko

Zasadniczym celem przyszłej gospodarki odpadami jest: „MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA POWODOWANYCH PRZEZ ODPADY”. Cel ten będzie osiągany poprzez:

- Likwidację i rekultywację nieczynnych miejsc składowania odpadów,

- Przeciwdziałanie powstawaniu nowych, nielegalnych składowisk oraz minimalizację stopnia występowania odpadów rozproszonych (zaśmiecanie środowiska),

- Minimalizację ilości powstających odpadów i zmniejszenie ich toksyczności,

- Optymalne zagospodarowanie odpadów, (selektywna zbiórka, recykling, składowanie).

Pomimo wysokich walorów krajobrazowo - przyrodniczych i względnie nieprzekształconego środowiska jako kluczowy problem uznano niezadowalający stan środowiska. Jednym z czynników jest zagrożenie przez odpady. Składają się na to:

- dzikie wysypiska odpadów i zaśmiecanie terenu gminy powodowane przez: nielegalny biznes odpadowy, biedne społeczeństwo, niewystarczający system odbioru odpadów,

- duża ilość powstających odpadów,

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa,

- niewystarczająca egzekucja prawa,

- nie zrekultywowane miejsca składowania odpadów,

- niewystarczający stopień zagospodarowania odpadów.

Ochrona przed odpadami jest specyficzną dziedziną ochrony środowiska, gdyż poszczególne przedsięwzięcia w tym zakresie w dalszej perspektywie, poza bezspornymi efektami ekologicznymi w postaci likwidacji zagrożeń, mogą przynieść również wymierne korzyści materialne wynikające z racjonalnego gospodarowania odpadami.

Sam plan gospodarki odpadami jest z natury swojej opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku związanej z zagrożeniem odpadami. Proponowane w planie działania skutkować będą pewnym wzrostem efektywności wykorzystywania zasobów przyrodniczych, poprzez zmianę wzorców konsumpcji i produkcji.

W przypadku braku realizacji planu gospodarki odpadami niekorzystne zmiany stanu środowiska, a co za tym idzie zdrowia człowieka będą się pogłębiać. Niezagospodarowane właściwie odpady mają bowiem wysoce negatywny wpływ na wszystkie komponenty środowiska. Spowodowałoby to znaczące szkody we wszystkich jego sferach.

Najbardziej pozytywny wpływ na środowisko proponowane działania będą miały w odniesieniu do poprawy jakości stanu powierzchni ziemi. Likwidacja nieczynnych składowisk odpadów i mogilników pozwoli na przywrócenie właściwych funkcji terenów cennych przyrodniczo. Właściwie przeprowadzone procesy rekultywacji zmniejszą zagrożenie zanieczyszczenia gleb.

W przypadku odpadów niebezpiecznych najważniejszym działaniem będzie ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Zapewnienie właściwego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń jakie te odpady mogą spowodować.

Realizacja „Planu...” powinna przyczynić się również do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez ograniczenie dopływu zanieczyszczeń pochodzących z nieczynnych składowisk.

Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach i prawidłowa eksploatacja składowisk z ich odgazowaniem skutkować będzie obniżeniem emisji biogazów do atmosfery.

Mimo że generalne założenie tego planu jest proekologiczne, mogą się w zaproponowanych rozwiązaniach znaleźć szczególne oddziaływania na środowisko.

# XIII. STRESZCZENIE

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Zaniemyśl został sporządzony zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach, w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z nadrzędnymi planami: wojewódzkim i powiatowym.

W planie tym zidentyfikowano wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie gminy Zaniemyśl oraz podzielono je na cztery grupy:

- odpady z sektora komunalnego,

- odpady medyczne i weterynaryjne,

- odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne,

- odpady niebezpieczne.

Podstawowym źródłem odpadów w sektorze komunalnym są gospodarstwa domowe, których na terenie gminy Zaniemyśl jest 1628. Dodatkowo, odpady komunalne pochodzą z 350 przedsiębiorstw znajdujących się w obrębie gminy. Ilość zebranych odpadów w tym sektorze w roku 2003 wyniosła 1200 Mg. Odpady te gromadzone są w pojemnikach opróżnianych z częstotliwością 3 razy na miesiąc 
w Zaniemyślu oraz raz na miesiąc w okolicznych wsiach. Odpady z sektora komunalnego wywożone są głównie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na międzygminne składowisko odpadów w Mateuszewie. Od 2002 roku na terenie gminy Zaniemyśl prowadzona jest także selektywna zbiórka odpadów z podziałem na szkło białe i kolorowe, makulatura i tworzywa sztuczne. Zbiórkę tę prowadzi firma RETHMANN-Sanitech Poznań, wykorzystując 115 przeznaczonych do tego celu pojemników.

Z danych uzyskanych z oczyszczalni ścieków w Łęknie wynika, że rocznie powstaje tam ok. 4,0 Mg osadów ściekowych, które wywozi się na składowisko odpadów.

W przypadku odpadów medycznych i weterynaryjnych szacuje się, że na terenie gminy Zaniemyśl powstaje ok. 22,0 Mg tego typu odpadów rocznie. Źródłem  odpadów medycznych jest przychodnia zespołu lekarza rodzinnego, dwa prywatne gabinety stomatologiczne oraz ośrodek pielęgniarski. Natomiast odpady weterynaryjne pochodzą czterech punktów weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie gminy.

Odpady z sektora przemysłowego pochodzą w głównej mierze z miejscowych przedsiębiorstw, głównie z fabryki mebli, ubojni, czy zakładów mechaniki pojazdowej. Na terenie gminy nie istnieje żaden punkt zbiórki tego typu odpadów, co stwarza problemy z oszacowaniem ich ilości.

Kolejną grupę odpadów powstających na terenie gminy Zaniemyśl stanowią odpady niebezpieczne. Źródłem ich pochodzenia są procesy przemysłowe, rolnictwo a także część odpadów komunalnych. Znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, przez co trudne jest sporządzenie ich bilansu.

Prognozę ilości wytwarzanych odpadów sporządzono opierając się o szereg założeń dotyczących demografii i rozwoju gospodarczego. W wyniku przeprowadzonej analizy oszacowano kierunek wzrostu odpadów poszczególnych sektorów   powstających w obrębie gminy Zaniemyśl.

Celem nadrzędnym w gospodarce odpadami każdej grupy jest minimalizacja ilości ich powstawania.  Na szczególną uwagę zasługuje, ze względu na ilość odpadów, sektor komunalny. W przypadku tych odpadów konieczne jest zwiększenie stopnia recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych wywożonych na składowisko.

Głównym zadaniem strategicznym wymienianym w powyższym opracowaniu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wprowadzenie pełnej ewidencji zarówno firm wytwarzających odpady, jak i samych odpadów. Konieczne jest także rozszerzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

W Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Zaniemyśl zamieszczono harmonogram działań na okres 2004 – 2008 mający na celu poprawę stanu środowiska.  W dalszej części przedstawiono wskaźniki, których monitorowanie jest konieczne dla oceny wdrażanego planu.

## Spis tabel, rysunków i fotografii

Tabela 1: Liczba mieszkańców i gospodarstw domowych	9

Tabela 2: Pomniki przyrody	14

Tabela 3: Parki krajobrazowe	16

Tabela 4. Waga poszczególnych rodzajów odpadów w masie całkowitej odpadów komunalnych.	19

Tabela 5. Udział poszczególnych przedsiębiorstw w wywozie odpadów komunalnych w gminie Zaniemyśl.	26

Tabela 6. Ilość i rodzaj pojemników do segregacji odpadów, gmina Zaniemyśl.	27

Tabela 7. Waga poszczególnych frakcji w masie całkowitej surowców wtórnych.	28

Tabela 8. Prognoza liczby mieszkańców gminy Zaniemyśl w latach 2004-2011.	35

Tabela 9.  Szacowany wzrost produktu krajowego brutto w latach 2004-2011.	35

Tabela 10. Całkowita ilość produkowanych odpadów komunalnych, szacunek na lata 2004-2011.	36

Tabela 11. Planowane wielkości wskaźnika gospodarstw domowych objętych zbiórka odpadów.	37

Tabela 12. Ilość produkowanych odpadów komunalnych objętych zbiórką, szacunek na lata 2004-2011.	37

Tabela 13. Podział środków dla Polski z funduszy strukturalnych  wg rodzajów w mld euro.	50

Tabela 14. Harmonogram realizacji zadań na okres 2004-2008.	55

Rysunek 1. Procentowe wskaźniki wagi nagromadzenia poszczególnych odpadów komunalnych.	18

Rysunek 2. Prognoza liczby mieszkańców gminy Zaniemyśl w latach 2004-2011.	35

Rysunek 3. Całkowita ilość produkowanych odpadów komunalnych, szacunek na lata 2004-2011.	36

Rysunek 4. Szacowana ilość odpadów objętych zbiórką w latach 2004-2011.	38

Rysunek 5. Kierunki przepływu odpadów.	39

Fotografia 1. Kontenery do zbiórki surowców wtórnych w Zaniemyślu.	29

Fotografia 2. Kontener do składowania szkła, Zaniemyśl.	29

Fotografia 3. Nieczynne wysypisko śmieci w Czarnotkach, uszkodzone ogrodzenie.	30

Fotografia 4. Nieczynne wysypisko śmieci w Czarnotkach.	30

Fotografia 5. Wysypisko śmieci w Mateuszewie, kwatera z odpadami.	33

Fotografia 6. Wysypisko śmieci w Mateuszewie, basen na odcieki.	33

# Text boxes

6000

6050

6100

6150

6200

6250

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

lata

Prognoza liczby mieszkańców w gminie Zaniemyśl

-

300

600

900

1 200

1 500

1 800

2 100

Mg

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

lata

Szacowana całkowita ilość odpadów

(

Mg

)

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Mg

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

lata

Szacowana ilość odpadów objętych zbiórką