Program Ochrony Środowiska

dla

Gminy Zaniemyśl

Zaniemyśl 2004

#### SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie	4

1. Podstawa prawna i formalna opracowania	5

2. Zakres „Programu Ochrony Środowiska”	8

3. Instytucje uczestniczące w realizacji „Programu Ochrony Środowiska”	9

4. Metodyka opracowania „Programu ...”	9

5. Terminologia	10

II. Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy	15

1. Podstawowe dane i wielkości administracyjne	15

2. Demografia i osadnictwo	15

3. Wartości kulturowe	19

4. Infrastruktura techniczna	21

III. Diagnoza istniejącego stanu środowiska	23

1. Środowisko przyrodnicze	23

1.1. Rzeźba terenu	23

1.2. Budowa geologiczna	23

1.3. Warunki hydrologiczne	24

1.4. Warunki klimatyczne	25

2. Ochrona przyrody	26

2.1. System obszarów i obiektów prawnie chronionych	26

2.2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	29

3. Zasoby surowców mineralnych	30

4. Powietrze atmosferyczne	30

5. Hałas i pola elektromagnetyczne	31

5.1. Hałas komunikacyjny	31

5.2. Hałas przemysłowy	32

5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne	32

6. Gospodarka wodna	33

6.1. Wody powierzchniowe	33

6.2. Wody podziemne	35

6.3. Wody termalne	35

6.4. Obiekty małej retencji	35

6.5. Gospodarka wodno - ściekowa	36

7. Gospodarka odpadami	38

8. Jakość gleb	38

9. Lasy	41

10. Edukacja ekologiczna	41

IV. Analiza SWOT	43

V. Priorytety ekologiczne	45

VI. Harmonogram realizacji działań priorytetowych 2004 – 2008	48

VII. Strategia działań	52

1. Ochrona przyrody	52

1.1.	Cel ekologiczny do 2014	52

1.2. Strategia realizacji celu	53

2. Surowce mineralne	55

2.1. Cel ekologiczny do 2014	55

2.2. Strategia realizacji celu	55

3. Powietrze atmosferyczne	56

3.1. Cel ekologiczny do 2014	56

3.2. Strategia realizacji celu	57

4. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne	58

4.1. Cel ekologiczny do 2014	58

4.2. Strategia realizacji celu	59

5. Gospodarka wodna	60

5.1. Cel ekologiczny do 2014	60

5.2. Strategia realizacji celu	61

6. Gleby	64

6.1. Cel ekologiczny do 2014	64

6.2. Strategia realizacji celu	65

7. Ochrona zasobów leśnych	66

7.1. Cel ekologiczny do 2014	66

7.2. Strategia realizacji celu	67

8. Edukacja ekologiczna	68

VIII. Źródła finansowania	79

IX. Zarządzanie programem	89

X. Monitoring realizacji „Programu ...”	91

XI. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	92

SPIS TABEL

Tabela 1: Stan zaludnienia	16

Tabela 2: Przyrost ludności	16

Tabela 3: Poziom migracji	17

Tabela 4: Struktura wieku	18

Tabela 5: Liczba mieszkańców i gospodarstw domowych	18

Tabela 6: Obiekty wpisane w  rejestr	19

Tabela 7: Pomniki przyrody	26

Tabela 8: Parki krajobrazowe	27

Tabela 9: Charakterystyka morfologiczna jezior	34

Tabela 10: Harmonogram realizacji działań	48

Tabela 11: Podział środków dla Polski z funduszy strukturalnych  wg rodzajów w mld €	81

# I. Wprowadzenie

„Program Ochrony Środowiska dla gminy Zaniemyśl” stanowi dokument, który określa zadania Samorządu Gminy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego na lata 2004–2008, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2014.

Celem niniejszego opracowania było stworzenie „Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Zaniemyśl, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej.

„Program Ochrony Środowiska” określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

Przy tworzeniu „Programu ...” przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyspieszającego rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

Ponadto celami „Programu Ochrony Środowiska” są:

1. Rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania te w większości stanowią zadania własne Gminy)

2. Wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów)

3. Przedstawienie rozwiązań technicznych, formalnoprawnych dla proponowanych działań proekologicznych

4. Wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy ze wskazaniem źródeł finansowania

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla „Program Ochrony Środowiska”.

## 1. Podstawa prawna i formalna opracowania

Polityka ochrony środowiska Samorządu Gminy zależy zarówno od specyfiki regionu, jak i od szeregu czynników zewnętrznych, warunkujących poszczególne kierunki działań. Główną rolę w procesie definiowania lokalnej polityki ekologicznej pełnią obecnie zapisy następujących dokumentów:

1) Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

- zasady ustalania:

- warunków ochrony zasobów środowiska,

- warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,

- kosztów korzystania ze środowiska,

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

- udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,

- obowiązki organów administracji,

- odpowiedzialność i sankcje.

Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska i pełni funkcję ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa z tego zakresu. Art. 17 i 18 nakłada na gminy, obowiązek sporządzenia programów ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Projekty tych programów są opiniowane przez zarząd jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska. Są one uchwalane przez sejmik gminy. Z wykonania tych programów gmina sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia sejmikowi gminy.

2) II Polityka Ekologiczna Państwa

II Polityka ekologiczna państwa ustala jedynie cele do osiągnięcia (krótkookresowe do 2002 r. i średniookresowe do 2010 r.) oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne, nie ustala natomiast konkretnych zadań do wykonania. Dlatego „II polityka ekologiczna” precyzuje sposoby osiągania celów polityki ekologicznej w formie pakietów zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych (działań w sferze prawa, programowania, mechanizmów ekonomicznych, planowania przestrzennego, badań naukowych, kontroli i monitoringu, współpracy międzynarodowej i innych działań tego typu) na lata 2002-2010. Dla każdego pakietu zadań podano jego nazwę, jednostkę odpowiedzialną i jednostki współpracujące, termin realizacji i niezbędne nakłady.

Uwzględniając fakt, że realizacja tej polityki zależy w znacznej mierze od sposobu zarządzania środowiskiem na wszystkich poziomach administracyjnych, postanawia też, że ustalenia krajowe winny być wykorzystane przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska.

3) Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002–2010

Program wykonawczy został przygotowany zgodnie z treścią tezy 185 „II Polityki ekologicznej państwa”, która zakłada, iż po przyjęciu II Polityki ekologicznej państwa Minister Środowiska opracuje do niej program wykonawczy, zawierający m. in. wskazówki i wytyczne dla uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych, harmonogramy zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa, zwłaszcza zadań nakładanych na administrację publiczną, a także szacunek kosztów osiągania celów polityki ekologicznej.

4) Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, która wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa. Zapisy ustawy porządkują dotychczasową praktykę okresowego sporządzania dokumentów programowych o nazwie „Polityka ekologiczna państwa” dla różnych horyzontów czasowych lub nawet bez jednoznacznego określania okresu ich obowiązywania, istniejącą od 1990 roku.

Niniejszą politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003-2006 oraz 2007-2010 należy traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”.

5) Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006

Narodowy Plan Rozwoju jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Dokument został przygotowany na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Nr 1260 z 21 czerwca 1999 r. (1260/99/WE) wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych. Narodowy Plan Rozwoju przedstawia sytuację społeczno – ekonomiczną Polski i jej regionów u progu przystąpienia naszego kraju do UE, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z krajami i regionami Wspólnoty, szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji NPR.

Narodowy Plan Rozwoju jest podstawowym dokumentem określającym strategię społeczno – gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski z Unią Europejską. Wskazuje wielkość planowanego zaangażowania środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji Planu.

6) Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE)

Strategia Edukacji Ekologicznej została przygotowana jako dokument, który identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji.

Cele zawarte w Strategii dotyczą najważniejszych kwestii i obszarów działania. Zostaną one przełożone na konkretne zadania zawarte w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej oraz programy lokalne mogące służyć szybkiej realizacji zadań edukacyjnych promujących ideę ekorozwoju przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne.

7) Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym

Wytyczne mają charakter ramowy i mogą być materiałem pomocniczym przy sporządzaniu programów ochrony środowiska. Zawierają one ramowe instrukcje dotyczące sposobu i zakresu uwzględniania polityki ekologicznej państwa w ww. programach oraz wskazówki co do ich zawartości. Ramowy charakter wytycznych wynika z faktu, że ustawy dotyczące ochrony środowiska, przyjęte w latach 2001– 2002 i zharmonizowane z przepisami UE, nie posiadają jeszcze wszystkich aktów wykonawczych. W miarę postępu procesu legislacyjnego ww. dokument będzie korygowany i konkretyzowany.

8) Uchwała Nr LI/731/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego

9) Uchwała Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXX/187/97 z dnia 7 lipca 1997 roku ze zmianami, w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie

## 2. Zakres „Programu Ochrony Środowiska”

Podstawą opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zaniemyśl” jest umowa z dnia 2 lutego 2004r., w której Gmina Zaniemyśl powierza sporządzenie tego opracowania firmie Unitel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

„Program ...” sporządzony został zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie. Dokument ten zawiera następujące elementy i zagadnienia:

- diagnozę stanu wszystkich elementów środowiska, w tym: powietrza, poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi, środowiska przyrodniczego (roślinnego i zwierzęcego), zasobów naturalnych,

- priorytety ekologiczne wynikające z diagnozy stanu,

- analizę SWOT stanu środowiska,

- harmonogram działań priorytetowych,

- strategię działań dla poprawy stanu środowiska w układzie dziedzinowym,

- źródła finansowania,

- monitoring przedsięwzięć proekologicznych.

## 3. Instytucje uczestniczące w realizacji „Programu Ochrony Środowiska”

Organem odpowiedzialnym za opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” jest Gmina Zaniemyśl. Uczestnikami procesu realizacji „Programu ...” są natomiast następujące grupy podmiotów:

- Rada Gminy, który uchwala strategię rozwoju gminy, plan zagospodarowania przestrzennego oraz gminne programy sektorowe,

- Wójt,

- administracja specjalna, która zajmuje się kontrolą przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska,

- jednostki dysponujące środkami finansowymi na realizację programu (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Województwa — w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jednostki samorządu terytorialnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),

Bezpośrednim wykonawcą „Programu Ochrony Środowiska” będzie Gmina, a poprzez niego podmioty gospodarcze działające na jego terenie, planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami określonymi w „Programie...”.

## 4. Metodyka opracowania „Programu ...”

Z uwagi na obowiązek dostosowania się do aktów prawnych, dokumentów i opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej dokonano opracowania „Programu Ochrony Środowiska” dla gminy Zaniemyśl. Podstawowym źródłem danych na temat aktualnego stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie były informacje uzyskane od samorządu lokalnego, a także dane statystyczne otrzymane z WIOŚ.

Przeprowadzono również analizę licznych dokumentów programowych (w tym również zaawansowanych projektów tych dokumentów), m.in.: Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Planu Rozwoju, Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Strategii Rozwoju Gminy Zaniemyśl, w oparciu o które zweryfikowano założenia gminnej polityki ekologicznej. W trakcie prac nad „Programem...” wykorzystano również następujące opracowania i dokumenty: „Plan zagospodarowania przestrzennego powiatu średzkiego”, „Plan gospodarki odpadami dla gminy Zaniemyśl”.

Z uwagi na trwający nadal proces dostosowania polskiego prawodawstwa oraz rozwiązań programowych do wymagań UE należy jednak liczyć się z możliwością wprowadzenia pewnych korekt i uzupełnień trudnych do określenia na obecnym etapie prac. W tej sytuacji starano się zachować otwartość „Programu ...” na nowe inicjatywy i rozwiązania ograniczając nadmierną szczegółowość niektórych ustaleń na rzecz sprecyzowania najważniejszych kryteriów polityki ekologicznej w odniesieniu do zadań priorytetowych i wynikających z nich obszarów działań.

## 5. Terminologia

eksploatacja instalacji lub urządzenia - rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności,

emisja - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

- substancje,

- energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,

hałas - rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

instalacja - rozumie się przez to:

- stacjonarne urządzenie techniczne,

- zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

- obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję,

istotna zmiana instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko,

kompensacja przyrodnicza - rozumie się przez to zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych,

najlepsza dostępna technika - rozumie się przez to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie:

- "technika" oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

- "dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać,

- "najlepsza technika" oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości,

oddziaływanie na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi,

odpady - rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

- racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

- przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

- przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,

organ ochrony środowiska - rozumie się przez to organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich właściwości określonej w tytule VII w dziale I,

organizacja ekologiczna - rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska,

pole elektromagnetyczne - rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz,

podmiot korzystający ze środowiska - rozumie się przez to:

- przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

- jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej ,

- osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a), korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,

powierzchnia ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie "gleba" oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie,

powietrze - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy,

poziom hałasu - rozumie się przez to równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB),

poziomie substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni,

pozwolenie, bez podania jego rodzaju - rozumie się przez to pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1,

produkt - rozumie się przez to wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część,

prowadzący instalację lub zakład - rozumie się przez to właściciela instalacji lub zakładu albo podmiot, który włada instalacją lub zakładem na podstawie innego tytułu prawnego,

równowaga przyrodnicza - rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej,

standardy emisyjne - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji,

standard jakości środowiska - rozumie się przez to wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze,

substancja - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka,

substancja niebezpieczna - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii,

ścieki - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

- wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

- ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu,

- wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,

- wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

- wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wprowadzanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wprowadzanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w pobranej wodzie,

- wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli występują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w stosunku do zawartych w pobranej wodzie,

środowisko - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat,

urządzenie - rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu,

wielkość emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach,

władający powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający,

wprowadzanie ścieków do ziemi - rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków do gleby.

wykorzystywanie substancji - rozumie się przez to także ich gromadzenie,

zakład - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami,

zanieczyszczenie - rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska,

zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

# II. Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy

## 1. Podstawowe dane i wielkości administracyjne

Gmina Zaniemyśl położona jest w zachodniej części powiatu średzkiego, w odległości 35 km od Poznania, przy drodze wojewódzkiej nr 432 Śrem – Środa Wlkp. – Września.

W bezpośrednim sąsiedztwie gminy Zaniemyśl leżą gminy:

- Środa Wlkp. i Krzykosy z powiatu średzkiego,

- Śrem z powiatu śremskiego,

- Kórnik z powiatu poznańskiego.

Zaniemyśl jest gminą wiejską, zaliczyć ją można do gmin średniej wielkości; zajmuje obszar 106,8 km².

## 2. Demografia i osadnictwo

Demografia

Na dzień 20 maja 2003 roku gmina Zaniemyśl liczyła 6392 mieszkańców. Poniższa tabela przedstawia stan zaludnienia w gminie oraz prognozę na kolejne 4 lata.

Tabela 1: Stan zaludnienia

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego oraz wyliczenia własne

Gęstość zaludnienia gminy na 1 km² wynosi 58 osób (w woj. Wielkopolskim 112 osób). Na 100 mężczyzn w gminie przypadają 104 kobiety ( w woj. Wielkopolskim – 106 kobiet). Gmina Zaniemyśl od 1975 roku zwiększyła liczbę mieszkańców o około 450 osób, tj. 
o 7,8%.

Rozwój ludności gminy w latach 1975-2000 przedstawiał się następująco:

Tabela 2: Przyrost ludności

| Lata | Przyrost ludności |
| --- | --- |
|  | Ogółem | średniorocznie |
|  | l. osób | % |  |
| 1975-80 | 26 | 100,4 | 5 |
| 1980-85 | 147 | 102,6 | 29 |
| 1985-90 | 136 | 102,3 | 27 |
| 1990-95 | 135 | 102,2 | 27 |
| 1995-2000 | 129 | 102,1 | 26 |

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Gminy

Dynamika przyrostu ludności w poszczególnych pięcioleciach jest nierównomierna. W latach 1975-80 ludność gminy wykazuje stagnację. Dopiero w następnym pięcioleciu odnotowuje się niewielki przyrost ludności (powyżej 3%). Natomiast od 1985 r. do 2000 r. 
w każdym kolejnym pięcioleciu widoczny jest niewielki, lecz systematyczny spadek przyrostu ludności (o 0,1%).

Podobnie kształtuje się średnioroczny przyrost ludności, osiągając najwyższe wartości (29 osób) w pięcioleciu 1980-85. Od lat dziewięćdziesiątych obserwuje się minimalny spadek średniego przyrostu ludności (o 1 osobę).

Atrakcyjnymi czynnikami dla osiedlania się ludności na tych terenach (także z poza gminy, w tym również z Poznania), są walory przyrodniczo-krajobrazowe w postaci malowniczych jezior i lasów oraz niewielka odległość od Poznania.

Znacznie mniejsze przyrosty ludności ( od 10 do 80 osób) nastąpiły w Jeziorach Wielkich, Śnieciskach, Polwicy, Dobroczynie, Zwoli, Jaszkowie i Pigłowicach. Natomiast spadki ludności ( od 10 do 90 osób) wystąpiły we wsiach Płaczki, Lubonieczek z przysiółkiem Majdany, Czarnotki, Luboniec, Kępa Wielka wraz z Kępą Małą, Dębicami i Potachami, Brzostek z Wyszakowem, Wyszakowskimi Hubami i Ludwikowem oraz we wsi Mądre. Występujące coraz niższe przyrosty ludności gminy związane są głownie ze spadającym przyrostem naturalnym: od 11,2% w 1980 r. do 0,2% w 1999 r.

Wyjątek stanowi rok 1990, w którym odnotowuje się niewielki wzrost tego wskaźnika.

Ludność gminy Zaniemyśl nie miała również możliwości wzrostu ze względu 
na utrzymujące się od 1975r. saldo migracji, które wykazuje tendencję malejącą od 87 osób 
w 1980 r. do 8 osób w 1999r. Jedynie odbiega rok 1995, w którym liczba osób przybywających do gminy przewyższa nieznacznie (11 osób) liczbę osób ubywających z gminy. Szczegółowo, migracje kształtowały się następująco:

Tabela 3: Poziom migracji

| Rok | Poziom migracji |
| --- | --- |
| 1980 | 87 |
| 1985 | 48 |
| 1990 | 53 |
| 1995 | 11 |
| 1999 | 8 |

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Gminy

Struktura wieku ludności gminy na tle struktury wieku ludności województwa (wg danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Poznaniu, grudzień 1999r.) przedstawia się następująco:

Tabela 4: Struktura wieku

| Grupy wiekowe | Gmina | Woj. ogółem |
| --- | --- | --- |
|  | l. osób | % | l. osób w tys. | % |
| Wiek przedprodukcyjny (0-17) w tym: | 1790 | 28,96 | 871,8 | 25,98 |
| 0-2 lat | 179 | 2,90 | 109,4 | 3,26 |
| 3-6 lat | 351 | 5,68 | 165,4 | 4,93 |
| 7-14 lat | 884 | 14,30 | 413,9 | 12,34 |
| 15-17 lat | 376 | 6,08 | 183,1 | 5,46 |
| wiek produkcyjny (18 - 64 lata mężczyźni, 18-59 lat kobiety) | 3626 | 58,67 | 2032,2 | 60,57 |
| Wiek poprodukcyjny (65 lat i więcej mężczyźni, 60 lat i więcej kobiety) | 764 | 12,36 | 451,3 | 13,45 |
| Suma | 6180 | 100,00 | 3355,3 | 100,00 |

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Gminy

W strukturze wieku ludności gminy widać wyższy udział (29%) ludności w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu z tym samym wskaźnikiem dla województwa (26%). Natomiast odsetek ludności gminy w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym jest niższy niż w województwie.

Sieć osadnicza

Na sieć osadniczą gminy składa się 29 miejscowości. Geodezyjnie gmina podzielona jest na 18 sołectw, w ramach których znajdują się następujące wsie i przysiółki:

Tabela 5: Liczba mieszkańców i gospodarstw domowych

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | Ilość gosp. domowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bożydar | 80 | 19 |
| 2 | Brzostek | 76 | 14 |
| 3 | Czarnotki | 274 | 69 |
| 4 | Dębice | 34 | 6 |
| 5 | Dobroczyn | 28 | 4 |
| 6 | Doliwiec Leśny | 17 | 7 |
| 7 | Jaszkowo | 262 | 67 |
| 8 | Jeziory Małe | 200 | 47 |
| 9 | Jeziory Wielkie | 342 | 88 |
| 10 | Kępa Mała | 77 | 17 |
| 11 | Kępa Wielka | 54 | 10 |
| 12 | Luboniec | 82 | 23 |
| 13 | Lubonieczek | 244 | 60 |
| 14 | Ludwikowo | 2 | 1 |
| 15 | Łękno | 573 | 157 |
| 16 | Majdany | 40 | 12 |
| 17 | Mądre | 59 | 17 |
| 18 | Pigłowice | 195 | 50 |
| 19 | Płaczki | 69 | 17 |
| 20 | Polesie | 105 | 25 |
| 21 | Polwica | 226 | 58 |
| 22 | Polwica Huby | 23 | 5 |
| 23 | Potachy | 28 | 4 |
| 24 | Śnieciska | 433 | 99 |
| 25 | Winna | 58 | 11 |
| 26 | Wyszakowo | 58 | 17 |
| 27 | Wyszakowskie Huby | 25 | 6 |
| 28 | Zaniemyśl | 2359 | 681 |
| 29 | Zwola | 140 | 37 |

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Gminy

Najliczniejszą grupę stanowią wsie małe od 50 do 200 mieszkańców, w których mieszka 17% ogółu ludności gminy. We wsiach bardzo małych, poniżej 50 mieszkańców, udział w ogólnej liczbie ludności gminy jest niewielki i wynosi mniej niż 4%. Natomiast Zaniemyśl i Łękno znalazły się w grupie wsi dużych i bardzo dużych, gdzie mieszka prawie połowa ludności gminy. 1/3 ludności zamieszkuje wsie średniej wielkości od 200 do 500 mieszkańców.

## 3. Wartości kulturowe

Zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią trwały i istotny element struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy. Zaniemyśl jest gminą o stosunkowo bogatym środowisku kulturowym, choć grupa najcenniejszych zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, jest niezbyt liczna.

Tabela 6: Obiekty wpisane w  rejestr

| MIEJSCOWOŚĆ | NAZWA OBIEKTU |
| --- | --- |
| Bożydar | trzy domy z pierwszej połowy XX w., dwie figury Matki Bożej |
| Czarnotki | dwór Karczewskich z końca XIX w., oficyna dobudowana do dworu, część zabudowań z drugiej połowy XIX w. (powozownia, stelmacharnia i kuźnia, stajnia, chlewnia, kurnik), trzy domostwa z XIX w. i kilka z XX w. |
| Dobroczyn | dom nr 4 z 1923 r. |
| Jaszkowo | zespół folwarczny, częściowo z zabudową z XIX w. (spichlerz, kuźnia, stodoły) |
| Jeziory Małe | dom nr 9 z pierwszej połowy XX w. |
| Jeziory Wielkie | barokowy dwór z połowy XVII w., budynek o charakterze dworskim z lat 70-tych XX w., zabudowania folwarczne (spichlerz, obory, dwa domy z początku XX w.), dom nr 9 z końca XIX w., 2 bramy, ogrodzenie |
| Kępa Mała | dom nr 1 i 6 |
| Kępa Wielka | budynek szkoły z początku XX w., grodzisko wczesnośredniowieczne |
| Luboniec | dom nr 7 z końca XIX w., dom nr 1 i 2 z 1913 r. |
| Lubonieczek | dawna szkoła, trzy domy z początku XX w., |
| Łękno | eklektyczny pałac Potulickich z XIX w., folwark z kilkoma budowlami z końca XIX w. (rządcówka, gorzelnia, stajnia, kuźnia), grodzisko stożkowate zwane „Łysą Górą”, cmentarzyk Jouannów |
| Majdany | dom szachulcowy |
| Mądre | świątynia neogotycka p.w. św. Jadwigi Śląskiej, gotycka rzeźba Piety z pierwszej połowy XV w., plebania z drugiej połowy XIX w., organistówka z 1900 r., dom z 1884 r. |
| Pigłowice | dwór z końca XIX w., spichlerz, czworak z pocz. XX w., dom nr 13 z końca XIX w. |
| Płaczki | neobarokowy dwór z drugiej połowy XIX w., zabudowania folwarczne z końca XIX w. (rządcówka, spichlerz, kuźnia i remiza) |
| Polesie | czworak |
| Polwica | dwór Skórzewskich z końca XIX w., zabudowania folwarczne z XIX i XX w. (spichlerz) |
| Śnieciska | drewniany kościół p.w. św. Marcina z 1767 r., ołtarze barokowe: główny z rzeźbami św. Anny i św. Joachima i Boga Ojca w zwieńczeniu oraz dwa boczne, późnogotycki krucyfiks z XVI w. na belce tęczowej, konfesjonał z 1797 r., rzeźby św. Michała Archanioła, św. Jana Nepomucena, św. Stanisława Szczepanowskiego i św. Wojciecha oraz polichromia Wiktora Gosienieckiego z 1929 r., drewniana dzwonnica, plebania z końca XIX w., figura św. Józefa, zespół dworski z XIX w., budynki folwarczne z XIX w. (spichlerz, gorzelnia), kilka domów z przełomu XIX i XX w., kolejowy most żelbetowy z 1910 r. |
| Winna | domy nr 1, 3 i 5 z pocz. XX w. |
| Wyszakowo | dwór z drugiej połowy XIX w., spichlerz z XIX w., obelisk z tablicą upamiętniającą Franciszka Unruga |
| Zaniemyśl | kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca, świątynia neogotycka z XIX w. (ołtarz główny z drugiej połowy XIX w. z polichromowanymi rzeźbami św. Wacława, św. Wawrzyńca i św. Floriana, antepedium z 1842 r., ławy-stalle neogotyckie z XIX w., ambona, chrzcielnica, konfesjonał, popiersie Boga Ojca z XVII w. oraz św. Anny i św. Joachima z XVIII w., obrazy: wizerunek św. Wawrzyńca z XVII w., Sen św. Józefa z XVIII w., Matka Boża z Dzieciątkiem z XIX w., obraz św. Alojzego Gonzagi, św. Judy Tadeusza, św. Stanisława z XIX w., dwie kamienne kropielnice z przełomu XV i XVI w., XVII-wieczny krucyfiks w ołtarzu bocznym, grobowiec Edwarda Raczyńskiego, posąg Konstancji Raczyńskiej), drewniana dzwonnica, późnobarokowa figura św. Wawrzyńca z XVIII w., plebania z około 1900 r., kilka XIX-wiecznych domów przy ul. Raczyńskiego, pomnik Powstańców Wielkopolskich, pomnik R. Berwińskiego, szereg domów z XIX w. przy ul. Poznańskiej, poewangelicki kościół z lat 1854-55, budynek dawnego hotelu i restauracji „Zaniemyślanka” z pocz. XX w., stacyjka kolei wąskotorowej z 1911 r., XIX-wieczne domy przy ul. Kilińskiego i ul. Średzkiej, cmentarz ze zbiorową mogiłą ofiar 1939 r., mogiły powstańców wielkopolskich, cmentarz ewangelicki z kaplicą grobową rodziny Karczewskich, Dom Szwajcarski na wyspie Edwarda |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

## 4. Infrastruktura techniczna

Komunikacja drogowa

Przez obszar gminy stanowiący jej oś komunikacyjną, przebiega droga wojewódzka nr 432 Leszno – Krzywiń – Śrem – Środa Wielkopolska – Września, a także następujące drogi powiatowe o łącznej długości 60,918 km:

Nr 2468 Prusinowo – Zaniemyśl

Nr 2473 Błażejewo – Jeziory Wielkie

Nr 2474 Biernatki – Śnieciska

Nr 2475 Dębiec – Jaszkowo

Nr 3674 Śnieciska – Zaniemyśl

Nr 3675 Zaniemyśl – Czarnotki

Nr 3734 Pigłowice – Mądre

Nr 3735 Zaniemyśl – Młodzikowo

Nr 3735 ul. Raczyńskiego

Nr 3736 Śnieciska – droga 432

Nr 3737 droga 432 – Czarnotki

Nr 3738 Czarnotki – Zwola

Nr 3765 Zaniemyśl – Zwola

Nr 3766 Czarnotki – Młodzikowo

Nr 3771

Nr 4072 Dąbrowa – Zwola

Drogi gminne na terenie gminy wynoszą łącznie 44,1 km.

Komunikacja kolejowa

Przez obszar gminy przebiega trasa kolejki wąskotorowej Środa Wielkopolska – Zaniemyśl. Linia obecnie wykorzystywana jest dla celów turystycznych. W Zaniemyślu istnieją urządzenia stacji końcowej PKP Zaniemyśl – Wąsk.

Elektroenergetyka

Przez obszar gminy obecnie przebiega jedna linia wysokiego napięcia 110 kV w relacji Środa Wlkp. – Śrem.

Zgodnie z „Oceną stanu zaopatrzenia gmin województwa poznańskiego w energię elektryczną” opracowywanej przez Wydział Komunikacji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Wojewódzkiego w 1997r., na obszarze gminy Zaniemyśl występują niedobory dostaw energii elektrycznej.

Gazownictwo

Na terenie gminy Zaniemyśl znajdują się:

- gazociąg w/c DN 100 m/m,

- stacja redukcyjno pomiarowa 10 o przepustowości Q = 6000 m³/h w miejscowości Jeziory Wielkie,

- obszar górniczy „Kaleje” dla eksploatacji gazu ziemnego oraz gazociąg w/c 300 m/m łączący ujęcia gazu z ww. złoża z gazociągiem magistralnym Ø 500 m/m Krobia – Szczecin przebiegającym poza granicami gminy.

# III. Diagnoza istniejącego stanu środowiska

## 1. Środowisko przyrodnicze

### 1.1. Rzeźba terenu

Zaniemyśl wraz ze swą najbliższą okolicą położony jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, około 35 km na południowy wschód od Poznania i 11 km na południowy zachód od Środy Wlkp. Będąc stolicą gminy wchodzi administracyjnie w skład powiatu średzkiego. Geograficznie położony jest na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, subregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Krajobraz Zaniemyśla i jego okolic jest dziełem lodowca skandynawskiego. Zdecydowana większość tego terenu stanowi część składową Równiny Wrzesińskiej (jej część południowo zachodnią), a wyjątkowym urozmaiceniem równinnego na ogół krajobrazu jest długa rynna 9 jezior zaniemysko - kórnickich. Natomiast południowa część okolic Zaniemyśla, położona na północnym brzegu pradoliny środkowej Warty, wchodzi już w skład Kotliny Śremskiej. Najwyższym punktem okolic jest Łysa Góra - 106,1 m n.p.m., wzniesienie pochodzenia wydmowego, położone wśród lasów na południe od Zaniemysla. Urozmaiceniem krajobrazu są małe rzeczki: Głuszynka oraz Moskawa wraz z uchodzącą do niej Miłosławką, a także malownicze jeziora, z których największym jest jezioro Raczyńskie (pow. 102 ha). Zachodnią część tych okolic zajmują duże kompleksy leśne, natomiast resztę stanowią pola uprawne i łąki.

### 1.2. Budowa geologiczna

Gmina Zaniemyśl leży w obrębie monokliny przedsudeckiej. Budują ją nieskonsolidowane i słabo zaburzone osady wieku permsko – mezozoicznego, zapadające monoklinalnie w kierunku północno – wschodnim. Na utworach permsko – mezozoicznych spoczywają utwory kenozoiku – trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzęd budują osady oligocenu, miocenu i pliocenu, których miąższość na terenie gminy sięga 110-150 m.

Podłoże podczwartorzędowe zalega na rzędnej 30-60 m npm. Na całym obszarze gminy powierzchnia podczwartorzędowa reprezentowana jest przez iły plioceńskie. Utwory czwartorzędowe stanowią główne osady plejstocenu oraz niewielkiej miąższości osady holocenu. Miąższość utworów czwartorzędu wynosi 20-30 m. Utwory plejstoceńskie budują gliny zwałowe zlodowaceń środkowo – i północnopolskich, lokalnie rozdzielone piaszczysto – żwirowymi utworami wolnolodowcowymi.

Warstwy powierzchniowe w obrębie gminy stanowią, poza holocenem, plejstoceńskie utwory ostatniego zlodowacenia vistuliańskiego, fazy leszczyńskiej i częściowo młodsze, charakteryzujące się zróżnicowaniem litologicznym i facjalnym. Reprezentowane są przez gliny zwałowe wysoczyzn dennomorenowych (północno – wschodnia i środkowa część gminy po rynnę Jezior Zaniemyskich), lokalnie (północny fragment gminy) z piaskami i żwirami akumulacji lodowcowej i ozów oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe (południowo – zachodnia część gminy), miejscami pokryte piaskami eolicznymi. W rynnie Jezior Zaniemyskich występują fragmentaryczne mułki i piaski jeziorne, a w pradolinie występują mułki, piaski i żwiry rzeczne.

Najmłodsze utwory holoceńskie związane z obniżeniami dolinowymi, zagłębieniami bezodpływowymi i Pradoliną Warszawsko – Berlińską reprezentowane są przez piaski i żwiry rzeczne, mursze i torfy.

### 1.3. Warunki hydrologiczne

Sieć hydrograficzną gminy tworzą: cieki stałe i okresowe, starorzecza, jeziora, zagłębienia bezodpływowe, rowy melioracyjne, małe zbiorniki wodne.

Gmina Zaniemyśl leży w obrębie zlewni cząstkowych dorzecza Warty: wschodnia część w zlewni rzeki Maskawy, zachodnia – w zlewni rzeki Kopli (zwanej Kamionką), południowo – zachodnia – w bezpośredniej zlewni Warty. W układzie hydrograficznym Polski dorzecze Warty jest rzeką II rzędu. Granice między zlewniami wyznaczają działy wodne głównie III rzędu, które są widoczne na ogół wyraźnie w rzeźbie terenu. W zlewniach dominuje południowy kierunek odwodnienia, który związany jest z przebiegiem dolin rzek. Wyjątek stanowi rzeka Warta płynąca dnem pradoliny o kierunku równoleżnikowym.

Sieć hydrograficzna gminy jest zasobna w zbiorniki naturalne – jeziora Rynny Kórnicko – Zaniemyskiej. Jeziora mają charakter przepływowy, co wpływa na niewielkie wahania stanów, rzędu kilkudziesięciu cm w okresie wieloletnim.

Rzeki analizowanych zlewni zaliczane są do rzek nizinnych o gruntowo-deszczowo-śnieżnym reżimie zasilania, z jednym maksimum i minimum w ciągu roku. W przebiegu stanów i przepływów wody dominują stany niskie przy współwystępujących w niedużym stopniu stanach średnich i wysokich.

Gmina położona jest w zasięgu wód powodziowych rzeki Warty. Tereny zagrożone zalewem chronione są wałami przeciwpowodziowymi o długości 18 km. Obszar chroniony wałami wynosi 980 ha. W wałach znajduje się 11 przepustów, z których trzy występują w wale rzeki Warty, pozostałe w obwałowaniach rzeki Moskawy. Obwałowania zabezpieczają teren gminy przed występowaniem wody stuletniej.

### 1.4. Warunki klimatyczne

Obszar gminy leży w obrębie Regionu Środkowowielkopolskiego. Cechą tego regionu jest występowanie pogody bardzo ciepłej i pochmurnej bez opadu. Znacznie mniej jest dni umiarkowanie ciepłych i słonecznych bez opadu – przeciętnie w roku 96 i dni umiarkowanie ciepłych z dużym zachmurzeniem bez opadu (116). Typ pogody przymrozkowej bardzo chłodnej z dużym zachmurzeniem i opadem występuje średnio w roku 118 dni, natomiast dni z pogodą umiarkowanie mroźną i pochmurną bez opadu jest 39.

Na stosunki klimatyczne znaczny wpływ mają napływające masy powietrza różnego pochodzenia geograficznego. Do najczęściej występujących należą powietrze polarno – morskie z nad północnej części Atlantyku, powietrze arktyczne, polarno – kontynentalne z sektora wschodniego, a najrzadziej pojawiają się masy powietrza zwrotnikowego.

Stosunki termiczne gminy uwarunkowane są czynnikami geograficznymi i meteorologicznymi. Odpowiadają one przeciętnym warunkom regionu Niziny Wielkopolskiej.

Gmina Zaniemyśl położona jest w obrębie Pojezierza Poznańskiego, cechuje się niskimi opadami atmosferycznymi. Średnia roczna suma opadów wynosi 532 mm, w latach wilgotnych opady wynoszą 816 mm, natomiast w latach suchych 345 mm. W okresie wegetacyjnym istotnym dla rolnictwa suma opadów wynosi 325 mm.

## 2. Ochrona przyrody

### 2.1. System obszarów i obiektów prawnie chronionych

Na obszarze gminy znaczącymi wartościami środowiska przyrodniczego wpływającymi na jego stabilność są obszary o niedużym przekształceniu szaty roślinnej, sieci rzecznej, rzeźby terenu. Obejmują one obiekty i obszary o dużej wartości przyrodniczej, prawnie chronione. Należą do nich:

- pomniki przyrody (w rejestrze znajdują się pojedyncze okazy drzew – dębów szypułkowych, grupa drzew na wyspie Edwarda, aleja grabowa i głaz narzutowy. Szczegółowy wykaz pomników przyrody przedstawia tabela nr 7),

- parki dworskie (w rejestrze znajduje się 10 parków zabytkowych o układzie przestrzennym, pochodzące z końca XVIII i początku XIX i XX w. Wykaz parków przedstawia tabela nr 8).

Tabela 7: Pomniki przyrody

| Lp. | Przedmiot ochrony | Właściciel | Położenie | Nr rej. woj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dąb bezszypułkowy "Dziaduś" | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 334 |
| 2 | Dąb bezszypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 335 |
| 3 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 813 |
| 4 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 814 |
| 5 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 815 |
| 6 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Doliwiec Leśny | 816 |
| 7 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Zaniemyśl | 818 |
| 8 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Zaniemyśl | 819 |
| 9 | Dąb szypułkowy | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Zaniemyśl | 821 |
| 10 | Aleja grabowa | Gmina Zaniemyśl | Łękno | 501 |
| 11 | Lipa drobnolistna | Parafia Rzymsko-katolicka Mądre | Mądre | 384 |
| 12 | Dwa dęby szypułkowe | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych | Łękno | 340 |
| 13 | Głaz narzutowy (granit) |  | Jeziory Wielkie | 341 |
| 14 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1186/00 |
| 15 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1187/00 |
| 16 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1188/00 |
| 17 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1189/00 |
| 18 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1190/00 |
| 19 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1191/00 |
| 20 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1192/00 |
| 21 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1193/00 |
| 22 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1194/00 |
| 23 | Dąb szypułkowy | Zarządca: Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno | Łękno, oddz. 51 r Doliwiec Leśny | 1195/00 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Tabela 8: Parki krajobrazowe

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj parku - styl | Czas powstania | Powierzchnia w ha | Użytkownik/Opiekun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czarnotki | dworski bez wyraźnego stylu | początek XIX w. | 3,00 | Spółdzielna Mieszkaniowa Łękno |
| 2 | Jeziory Wielkie | dworski | koniec XVIII w. | 10,30 | Piotr Olejniczak, Poznań |
| 3 | Łękno | dworski | około 1890 r. | 9,31 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie |
| 4 | Pigłowice | dworski | początek XX w. | 4,17 | Sokolnicki |
| 5 | Płaczki | wiejski | początek XIX w. | 2,50 | RKS Śnieciska |
| 6 | Polwica | dworski | koniec XVIII w. | 1,77 | Spółdzielna Mieszkaniowa Łękno |
| 7 | Śnieciska | dworski, krajobrazowy | koniec XVIII w. | 4,03 | RKS Śnieciska, Szkoła Podstawowa |
| 8 | Wyszakowo | dworski, krajobrazowy | początek XX w. | 4,20 | RKS Śnieciska |
| 9 | Zaniemyśl | rekreacyjny, przykościelny | koniec XVIII w. | 3,40 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu |
| 10 | Zaniemyśl (Wyspa Edwarda) | krajobrazowy | początek XIX w. | 3,3 | Piotr Janusz-Zwola |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Użytki ekologiczne

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania i rozrodu.

Na terenie gminy znajdują się następujące użytki ekologiczne:

- w obrębie wsi Jeziory Wielkie znajduje się nieużytek o powierzchni 0,1345 ha, który stanowi naturalne oczko wodne z zadrzewieniami topoli, olszy, wierzby i różnorodnych dziko rosnących krzewów;

- w obrębie wsi Jaszkowo znajduje się nieużytek o pow. 1,7215 ha na gruntach parafii rzymsko – katolickiej w Śnieciskach, porośnięty drzewami akacji, klonu, w mniejszym stopniu brzozy i wierzby oraz dziko rosnącymi krzewami i paprociami, a także grunt w użytkowaniu ANR stanowiący użytek ekologiczny o łącznej pow. 2,04 ha, w obrębie którego wyróżniono nieużytek o pow. 0,0552 ha oraz łąkę klasy VI na pow. 1,9843 ha stanowiącą trzcinowisko nie nadające się do użytkowania rolniczego;

- użytek ekologiczny zwany „Chmielnikami”, o pow. 5,2649 ha, stanowią grunty zakwalifikowane jako nieużytki, zadrzewione i zakrzewione, porośnięte trzciną – jest to teren naturalnych łąk bagiennych stanowiących schronienie dla różnorodnego ptactwa wodnego, w zadrzewieniach i zakrzewieniach występują następujące gatunki drzew: olsza, brzoza, wierzby, które są miejscami przebywania i rozrodu dziko żyjących zwierząt, duże znaczenie dla środowiska mają występujące tu torfowiska służące jako naturalny rezerwuar wody i biologiczna oczyszczalnia;

- w obrębie Nadleśnictwa Babki znajduje się łąka o pow. 5,0 ha w oddz. 62 f w Leśnictwie Łękno i pastwisko o pow. 4,32 ha w oddz. 130 h w Leśnictwie Zwola.

### 2.2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Szata roślinna reprezentowana jest przez zbiorowiska leśne, łąk i pastwisk oraz roślinność wodną. Krajobraz gminy wzbogacają parki dworskie oraz zadrzewienia przydrożne, śródpolne, przywodne, sady i ogrody przydomowe.

Zbiorowiska łąk i pastwisk występują w obniżeniach terenu na siedliskach łęgowych.

Zbiorowiska roślinności wodnej, najbogatsze florystycznie i najbardziej zróżnicowane, towarzyszą brzegom i litoralowi jeziora Raczyńskiego. Stwierdzono tu występowanie 138 gatunków roślin wodnych i błotnych. Z gatunków rzadkich flory można wyróżnić: wolffię bezkorzeniową, rdestnicę, świetlika, starca błotnego, goździka pysznego, oczeret tabernemontana, zamokrzycę ryżową. Nad jeziorami: Jeziory Wielkie, Jeziory Małe oraz Łękno roślinność wodna wynurzona zajmuje odpowiednio 10,7%, 28,7%, 82,9% długości linii brzegowej. Występują tu: trzcina pospolita, pałka wąskolistna, szuwar składający się głównie z turzyc.

Szatę roślinną wzbogacają zespoły zieleni parkowej objęte ochroną konserwatorską.

Zadrzewienia przydrożne, śródpolne, przywodne pełnią rolę migracyjnych korytarzy środowiskowych, urozmaicają krajobraz gminy, pełnią również funkcję ochronną. Wpływają na kształtowanie lokalnego klimatu obszarów, na których występują, podnoszą walory estetyczno – krajobrazowe, spełniają rolę wiatro- i glebochronną.

Świat zwierząt reprezentowany jest przez różnogatunkowy zestaw ssaków i ptaków. W lasach występują sarny, daniele, jelenie, dziki, lisy i zające. Rynna Kórnicko – Zaniemyska z ciągiem jezior stanowi znaczące w Wielkopolsce skupisko ptactwa wodnego. Na jeziorach rynny stwierdzono występowanie ponad 20 gatunków ptaków. Należą do nich między innymi: kaczka krzyżówka, rokitniczka, brzączka, błotniak stawowy, bąk. Z ptaków łownych występują: kuropatwa, bażant, słonka.

## 3. Zasoby surowców mineralnych

Na obszarze gminy znajdują się obecnie nie eksploatowane złoża gazu ziemnego „Kaleje” i „Kaleje E”.

Złoże gazu ziemnego „Kaleje” położone jest na terenie gmin Śrem i Zaniemyśl, a złoże „Kaleje E” w gminie Zaniemyśl w miejscowości Polesie.

Na obszarze gminy występują również złoża torfu, zlokalizowane w obrębie Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej oraz w rejonach Lubońca, Brzostka i Wyszakowa.

W wierceniu znajduje się w chwili obecnej odwiert Zaniemyśl – 3.

## 4. Powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego związane jest głównie ze spalaniem paliw. Istotnym źródłem są zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych. Według badań WIOŚ w 1999r. notuje się spadek emisji zanieczyszczeń środowiska.

Od I995r. w oparciu o program gazyfikacji rozpoczęto budowę sieci gazowej od wsi Jeziory Wielkie, przy czym WZG (Wielkopolskie Zakład Gazowniczy) w Poznaniu pobudował stacje redukcyjno - pomiarową w  Jeziorach Wielkich. Do chwili obecnej następujące wsie posiadają sieć gazową, wraz z przyłączami: Jeziory Wielkie, Jeziory Małe, Łękno, Doliwiec Leśny, Polwica, Dobroczyn, Zaniemyśl, Zwola, Majdany, Luboniec, Winna, Bożydar. Pobudowane sieci wraz z przyłączami w ww. wsiach przekazane zostały nieodpłatnie na rzecz WZG Poznań, który uczestniczył w kosztach realizacji poprzez dostarczenie skrzynek i zaworów. Dalsze wsie jak Śnieciska i Lubonieczek posiadają sieć wraz z przyłączami z tym, że stanowi ona własność Gminy, a WZG Poznań na podstawie zawartych umów eksploatuje ją. W przygotowaniu jest zadanie "siec gazowa z przyłączami wsi Czarnotki". Pozostałe wioski planuje się przyłączyć do sieci gazowych w dalszych terminach, przy uwzględnieniu zaangażowania się ludności w realizację tych inwestycji.

Ponadto Gmina dokonała modernizacji kotłowni stałopalnych na gazowe w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu oraz w budynku, w którym znajduje się Przedszkole Samorządowe, OPS i Biblioteka Publiczna.

Własnym staraniem, modernizacji kotłowni, dokonały również znajdujące się na terenie Gminy, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach oraz Szkoła Podstawowa w Czarnotkach ogrzewane są olejem opałowym.

Realizacja programu gazyfikacji pozwoli na eliminowanie spalania odpadów komunalnych, w tym również gumy i tworzywa szczególnie w okresie jesienno - zimowym, co wspomagane jest prowadzoną już segregacją odpadów.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii daje korzyści ekonomiczne dla lokalnych społeczności, jak również korzyści ekologiczne, przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem.

## 5. Hałas i pola elektromagnetyczne

### 5.1. Hałas komunikacyjny

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego. Na terenie gminy Zaniemyśl największe i główne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 432, gdzie natężenie ruchu wynosi 3 445 pojazdów/dobę oraz wzdłuż dróg powiatowych, na których  natężenie ruchu wynosiło 1 396 pojazdów/dobę.

Orientacyjne odległości granic stref uciążliwości drogi od krawędzi jezdni, w przypadku gdy nie są stosowane środki ochrony czynnej, wynoszą 160 m po obu stronach jezdni.

Obecnie nie wiemy jaki jest zasięg oddziaływania akustycznego na terenie gminy ze względu na brak odpowiednich badań. Jednakże hałas komunikacyjny utrzymuje się na poziomie znacznie przekraczającym normy dopuszczalne.

### 5.2. Hałas przemysłowy

Kolejnym źródłem hałasu są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego kształtowany jest indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.

Specyfiką hałasu jest długotrwałość występowania, a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.

Na terenie gminy Zaniemyśl nie ma zakładów przemysłowych, które stanowiłyby potencjalne źródło hałasu.

### 5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne

Głównymi rodzajami źródeł sztucznych pól elektromagnetycznych występujących w naszym otoczeniu są:

- linie elektroenergetyczne,

- obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych,

- stacje radiolokacyjne.

W otoczeniu linii elektroenergetycznych występują, rozpatrywane oddzielnie, pola elektryczne i magnetyczne. Z punktu widzenia ochrony środowiska znaczenie mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych równych co najmniej 110 kV, bądź wyższych. W krajowych przepisach dopuszcza się występowanie pochodzących od linii elektroenergetycznych pól elektrycznych o natężeniach mniejszych od 1 kV/m m.in. na obszarach zabudowy mieszkaniowej.

Na terenie gminy Zaniemyśl zlokalizowane są dwie stacje telefonii komórkowej: Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL – GSM 900 i Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej GSM 900 ERA i PLUS w Łęknie oraz jedna linia wysokiego napięcia.

Prócz istniejącej już linii wysokiego napięcia, budowana jest także elektroenergetyczna linia napowietrzna WNN 400 kV (relacji Poznań – Plewiska – Ostrów Wlkp.)

## 6. Gospodarka wodna

### 6.1. Wody powierzchniowe

Gmina charakteryzuje się niską zasobnością wód powierzchniowych. Wynika to z jej położenia w środkowej części dorzecza Warty, które należy do obszarów zagrożonych deficytem wody. Ukształtowanie powierzchni i budowa litologiczna terenu sprawiają, że drobne cieki na terenie gminy są niewielkie, mało zasobne w wodę.

Głównymi ciekami są: rzeka Warta płynąca południowym skrajem gminy i jej największy dopływ na terenie gminy Moskawa z Miłosławką. W zachodniej części gminy na granicy z pradoliną znajduje się węzeł hydrograficzny o znaczeniu lokalnym: źródła Kamionki. Kamionka stanowi lewobrzeżny, główny dopływ Kopli, przepływa Rynną Kórnicko – Zaniemyską od jez. Raczyńskiego przez Łękno, Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Bnińskie, Kórnickie, Skrzyneckie Duże, Skrzyneckie Małe do Borówieckiego.

Wskaźnik jeziorności jest średni i wynosi 2,3%. Jeziora typu rynnowego tworzą 20 km ciąg, który rozpoczyna jezioro Raczyńskie a kończy jezioro Skrzynki. Na terenie gminy tylko cztery jeziora z ośmiu należą do rynny Kórnicko – Zaniemyskiej i są to: Jezioro Raczyńskie, Jezioro Łękno, Jeziory Małe i Jeziory Wielkie. Ich charakterystykę morfologiczna przedstawia tabela 9.

Tabela 9: Charakterystyka morfologiczna jezior

| Jezioro | Powierzchnia zwierciadła wody [ha] | Objętość [tys. m³} | Głębokość [m] | Kategoria podatności na degradację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | maksymalna | średnia |  |
| Raczyńskie | 84,4 | 2 342,9 | 5,8 | 2,8 | III |
| Łękno | 26,1 | 581,0 | 5,0 | 2,2 | III |
| Jeziory Małe | 44,3 | 2 600,9 | 16,3 | 5,9 | II |
| Jeziory Wielkie | 60,3 | 1 817,0 | 5,4 | 3,0 | non |

Źródło: Stan środowiska w Powiecie Średzkim 2003.

Jezioro Raczyńskie – położone na południowy – zachód od miejscowości Zaniemyśl. Jest pierwszym zbiornikiem ciągu ośmiu jezior położonych w rynnie Kórnickiej. Z jeziora Raczyńskiego wypływa rzeka Kamionka. Zbiornik ma kształt silnie wydłużony, dno jeziora jest mocno zróżnicowane, z dwoma głęboczkami i dwoma wyniesieniami w postaci wysp. Większa – wyspa Edwarda ma pow. 3,3 ha, znajduje się tam park wpisany do rejestru zabytków, starodrzew liściasty i pomniki przyrody, głównie dęby. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowi drzewostan liściasty z dominacją olchy – ustalono strefę ochronną jeziora na górnej krawędzi zbocza rynny jeziornej. Jezioro jest zbiornikiem typu sandaczowego, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka.

Jezioro Łękno – położone na zachód od Zaniemyśla. Zasilane jest przez rzekę Kamionkę wpływającą do niego od strony południowo – wschodniej, z odległego o ok. 1 km jeziora Raczyńskiego. Jezioro Łękno jest w niewielkim stopniu wykorzystywane w celach rekreacyjnych i turystycznych. Korzystny dla jeziora jest sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej, którą stanowią chroniące zbiornik lasy.

Jezioro Jeziory Małe – położone na zachód od miejscowości Łękno. Od strony południowej zbiornik zasilany jest przez rzekę Kamionkę, a od południowo – zachodniej przez rów melioracyjny.

Jezioro Jeziory Wielkie – położone na południe od miejscowości Jeziory Wielkie. Zasilane jest przez rzekę Kamionkę od południa i rów melioracyjny od wschodu. Kamionka po przepłynięciu jeziora wypływa z jego północnego krańca w kierunku kolejnego jeziora leżącego na terenie sąsiedniej gminy.

### 6.2. Wody podziemne

Na obszarze gminy użytkowe zbiorniki wodonośne występują w obrębie utworów czwartorzędu i trzeciorzędu. Podstawowym jest zbiornik wód trzeciorzędowych. Zbiornik czwartorzędowy Pradolina Warszawsko – Berlińska, o rozprzestrzenieniu regionalnym, ze względu na wysoką zasobność i walory użytkowe zaliczany jest do tzw. zbiorników głównych – GZWP Nr 150. W utworach czwartorzędowych występuje poziom wód gruntowych oraz lokalnie poziom wód wgłębnych. Poziom wód gruntowych występuje głównie w piaskach i żwirach, natomiast wód wgłębnych w przewarstwieniach piaszczystych wsród glin morenowych. Miąższość warstwy wodonośnej waha się w granicach 5,0 - 25,– m. Zatwierdzone zasoby wód wynoszą 224 m³/h, z czego wykorzystuje się tylko 50 m³/h. Na obszarze gminy obecnie tylko jedno ujęcie korzysta z wód piętra czwartorzędowego.

W piętrze trzeciorzędowym ujmowane są wody poziomu mioceńskiego. W obrębie tego poziomu można wyróżnić 3 warstwy wodonośne: dolną (poniżej 30 m ppt), środkową (15 – 25 m ppt) i górną (5 – 10 m ppt). Eksploatowane są warstwy górna i środkowa. Łączna wielkość zasobów eksploatacyjnych zatwierdzonych w kat. B wynosi 465,3 m³/h, zabezpieczają one zapotrzebowanie na wodę gminy Zaniemyśl.

### 6.3. Wody termalne

W miejscowościach Polwica i Zaniemyśl występują wody termalne o walorach leczniczych, które nie są eksploatowane. Odwiert „Polwica 1” ma 1300 m głębokości użytkowej, wydajność 18 m³/h, temperatura samowypływu – 26°C natomiast otwór „Kaleje V” posiada 700 m głębokości, wydajność – 7 m³/h i temperaturę samowypływu – 38,8°C.

### 6.4. Obiekty małej retencji

Do obiektów małej retencji wodnej należy zaliczyć małe zbiorniki wodne, stawy rybne, glinianki. Na terenie gminy Zaniemyśl znajdują się dwa zbiorniki hodowlane w miejscowości Lubonieczek (pow. 3 220 m²) oraz w miejscowości Czarnotki (pow. 5 000 m²).

### 6.5. Gospodarka wodno - ściekowa

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Zaniemyśl 16 wsi stołeckich jest zwodociągowanych, tj. 77,6%. Zaopatrzenie w wodę odbywa się głównie z istniejących wodociągów komunalnych: Zaniemyśl, Brzostek, Czarnotki, Polwica, Jeziory Wielkie oraz z trzech wodociągów zakładowych Śnieciska, Płaczki, Polesie i z wodociągu Dębiec z gminy Kórnik.

Wodociąg Zaniemyśl pracuje w oparciu o ujęcie trzeciorzędowe. Posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 70 m³ /h z dnia 15.10.79 r. oraz pozwolenie wodnoprawne  wydane 7.09.2000r. na pobór wody Qh max = 55,8 m³/h, Qdob max = 780,1 m³/db, Qśr db = 632,2 m³/dbi Qroczne = 230.753 m³. Pobór wody w 2002 r. kształtował się na poziomie 139.600 m³, co w/g pozwolenia wodnoprawnego  stanowi 60,5%. Posiada trzy zbiorniki retencyjne o poj. 100 m³ każdy. Istnieją dwa ujęcia  każde o głębokości 96 m. Wodociąg ten zaopatruje w wodę Zaniemyśl. Łączna liczba mieszkańców wsi obsługiwanych przez ten wodociąg wynosi ca 2.000 osób, a długość czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi 13,5 km..

Wodociąg Polwica zaopatruje w wodę wsie Polwica, Luboniec, Jezierskie Huby, Łękno, Jeziory Małe, część Jezior Wielkich, Winna i Bożydar o łącznej liczbie mieszkańców 1280 osób. Wodociąg bazuje na ujęciu trzeciorzędowym o zatwierdzonych zasobach 28 m³/h. Pozwolenie wodnoprawne wydano w marcu 2001 r. Pobór wody z ujęcia w roku 2002 wynosił 85.800 m³, a w/g pozwolenia wodnoprawnego dopuszcza  się roczny pobór w ilości 113.880 m³. Wobec powyższego rzeczywisty pobór wody stanowi 75%. Wodociąg posiada dwa zbiorniki retencyjne o poj.100 m³ każdy oraz dwie studnie głębinowe o głębokości 100 i 101 mb.

Wodociąg komunalny Brzostek obsługuje wsie Brzostek, Wyszakowo, Wyszakowskie Huby, Pigłowice, Mądre oraz część wsi Śnieciska o łącznej liczbie mieszkańców ok. 500 osób. Ujęcie trzeciorzędowe o zatwierdzonych zasobach 20 m³/h. Pozwolenie wodnoprawne wydane w grudniu 1998 r. na Qd 238,7 m³ i Qroczne - 87.125 m³. Pobór wody w 2002 r wynosił 46.200 m³ co stanowi 53% wykorzystania. Na terenie stacji wodociągowej znajdują się dwa zbiorniki żelbetowe o poj. 100 m³ każdy oraz dwie studnie głębinowe o głębokości po 100 mb.

Wodociąg Czarnotki zaopatruje w wodę wieś Czarnotki oraz wieś Lubonieczek. Ujęcie trzeciorzędowe o zatwierdzonych zasobach 32 m³/h  i udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód podziemnych w ilości Qhmax - 6,06 m³, Qdśr. - 145,44 m³ i Qrocznym - 53.086 m³. Pozwolenie wodnoprawne wydane w marcu 2001 r. Rzeczywisty pobór wody w 2002 r wynosił 23.200 m³ co stanowi 43% do uzyskanego pozwolenia. Jest to stacja wodociągowa jednostopniowa. Istnieją dwa ujęcia wody, jedno na dz. nr 209/8 o gł.112 m, drugie na dz. nr 211/7 o gł.116 m.

Jeziory Wielkie - wodociąg  komunalny, stacja wodociągowa jednostopniowa, zaopatruje w wodę część wsi Jeziory Wielkie. Wodociąg pracuje w oparciu o ujęcie trzeciorzędowe, które posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 30 m³/h oraz pozwolenie wodnoprawne wydane w marcu 2001 r. na pobór wody, Qdśr - 297,6 m³, Q roczne - 108.624 m³. Pobór wody w 2002 r. wynosił 23.100 m³ tj. 21,3% do uzyskanego pozwolenia.

Ponadto w gminie działają  trzy wodociągi zakładowe w Płaczkach, Polesiu i Śnieciskach, zaopatrują również w wodę mieszkańców tych wsi. Poza zatwierdzonymi zasobami, które wynoszą 36,15 i 36 m³/h, brak danych o pozostałych parametrach tych wodociągów. Przez analogię do wodociągów komunalnych można przypuszczać, że zasoby wody nie są w pełni wykorzystywane i również istnieje w nich rezerwa.

Wieś Jaszkowo zaopatrywana jest z wodociągu Dębiec gmina Kórnik. W 2002 roku zakupiono 20.000 m³ wody.

Gmina  Zaniemyśl posiada 67,2km czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy.

Na terenie gminy dwie wsie sołeckie nie posiadają sieci wodociągowej, tj. Kępa i Zwola, korzystają z własnych ujęć. Natomiast jest opracowana dokumentacja na realizację tej inwestycji, z której wynika że należy zbudować około 22 km sieci wodociągowej i 450 szt. przyłączy.

Odprowadzanie ścieków

W Jeziorach Małych zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków zrealizowana w latach 1987-92 dla gospodarstwa w Łęknie. Obecnie właścicielem oczyszczalni jest gmina , jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna. W 2003 roku została wyremontowana i zmodernizowana. Gmina Zaniemyśl posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków w ilości: Qh max - 59,9 m³, Qh śr - 31,0 m³, Qd śr – 7 50 m³ oraz Q roczne - 273.750 m³. W 2002 roku na oczyszczalnię dostarczono 99.800 m³ ścieków w tym 30.000 m³ dowożonych. Oczyszczalnia przyjmuje średnio na dobę 360m³ ścieków w tym dowożonych 110 m³. Siecią kanalizacyjną objęta jest wieś Łękno oraz Zaniemyśl skanalizowany w 70%, gdzie sukcesywnie rozbudowywana  jest sieć kanalizacyjna. Ośrodki wczasowe, które nie są skanalizowane wywóz nieczystości płynnych zlecają uprawnionym podmiotom, które posiadają koncesje na świadczenie tych usług. Koncesje na wywóz nieczystości płynnych posiada 9 podmiotów.

Długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików na koniec 2002 roku wynosiła 14,7 km.

## 7. Gospodarka odpadami

###### Ustawa o odpadach i Prawo ochrony środowiska zobligowała Gminy do opracowania „Planu gospodarowania odpadami dla gminy Zaniemyśl”, który w szerokim aspekcie przedstawia gospodarkę odpadami na terenie gminy. „Plan gospodarki odpadami” jako odrębny, kompleksowy dokument stanowi integralną część tego „Programu Ochrony Środowiska”.

## 8. Jakość gleb

Podział gruntów

Na terenie gminy Zaniemyśl grunty orne zajmują 5 964 ha, podzielone na klasy:

kl. II		24 ha

kl. IIIa		772 ha

kl. IIIb		767 ha

kl. IVa 	1 710 ha

kl. IVb		803 ha

kl. V		1 054 ha

kl. VI		824 ha

kl. VI Rz	10 ha

Sady		30 ha

Łąki ogółem	438 ha w tym:

kl. II		1 ha

kl. III		24 ha

kl. IV		149 ha

kl. V		189 ha

kl. VI		75 ha

Pastwiska ogółem 457 ha w tym:

Kl. III		20 ha

Kl. IV		71 ha

Kl. V		238 ha

Kl. VI		126 ha

Kl. VIZ	2 ha

Na terenie gminy występują następujące typy i podtypy gleb:

- gleby pseudobielicowe		24,7%

- gleby brunatne właściwe		0,2%

- gleby brunatne wyługowane	28,3%

- czarne ziemie właściwe		19,5%

- czarne ziemie zdegradowane	9,8%

- mady				7,1%

- gleby mułowo – torfowe		2,7%

- gleby murszowo – torfowe	1,0%

- gleby murszowe i murszaste	6,7%

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Poznaniu można ocenić, że stan zakwaszenia gleb na terenie gminy Zaniemyśl jest średni. Ogólne gleby kwaśne i bardzo kwaśne zajmują 29%, lekko kwaśne 40%, obojętne i zasadnicze 31% powierzchni. Wskaźnik bonitacji negatywnej wynosi 49%.

Zależnie od warunków glebowych stopień zakwaszenia przedstawia się różnie dla poszczególnych wsi: we wsi Luboniec gleb o odczynie zasadowym jest 1,9%, natomiast na gruntach wsi Płaczki 14,8%.

Większość gleb kwaśnych, wytworzonych z glin o głębszych poziomach profilu glebowego wskazuje odczyn zbliżony do obojętnego.

Wapnowanie gleb kwaśnych jest koniecznym zabiegiem nie tylko agrochemicznym lecz także agromelioracyjnym.

Znajomość odczynu ma istotne znaczenie dla oceny przydatności rolniczej gleb i nawożenia roślin.

Struktura użytkowania

Struktura użytkowania przedstawia się następująco:

- grunty orne		55,5%

- sady i ogrody		0,2%

- łąki i pastwiska	9,0%

- lasy			24,8%

- pozostałe tereny	10,4%

Przestrzeń rolnicza

Gmina Zaniemyśl charakteryzuje się występowaniem średnio urodzajnych gleb. Według waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmina zajmuje 39 miejsce w byłym województwie poznańskim ze wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 65,6 punktów. Dominują gleby kompleksu 5 żytniego dobrego, które zajmują 12,2% powierzchni gruntów ornych. Gleby dobrych kompleksów: 2 pszennego dobrego oraz 4 żytniego bardzo dobrego zajmują 20% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Najsłabsze gleby kompleksów 6, 7 i 9 obejmują około 22% powierzchni gminy.

## 9. Lasy

Lasy zajmują stosunkowo znaczną powierzchnię gminy – 2 640 ha, co stanowi 24,7% jej ogólnej powierzchni. Lesistość jest zbliżona do krajowej (27,9%). Lasy w zachodniej części gminy należą do Nadleśnictwa Babki obręb Kórnik, pozostałe do Nadleśnictwa Jarocin obręb Klęka. Ze względu na uszkodzenia od przemysłu zaliczane są do lasów ochronnych.

Lasy ochronne zajmują powierzchnię 2 003,58 ha, co stanowi 76% ogólnej powierzchni gruntów leśnych i zadrzewionych. Stanowią one własność Skarbu Państwa w użytkowaniu przez Nadleśnictwo Babki i Jarocin.

Powierzchniowo dominują siedliska borów mieszanych (świeżych, wilgotnych) przy współwystępujących ubogich siedliskach borowych (bór świeży), mniejszy udział stanowią siedliska lasów mieszanych (las mieszany, las mieszany wilgotny). Najżyźniejsze siedliska lasowe występują małymi płatami (las świeży, las wilgotny, ols, ols jesionowy).

Przeważają lasy wieku średniego, od 60 do 100 lat (IV i V klasy wieku, z przewagą IV klasy). Udział lasów starszych, ponad 100-letnich, zaznacza się w szczególności w północno – zachodniej części gminy, otaczając zachodnią część rynny z jeziorami: Łękno, Jeziory Małe i Jeziory Wielkie ograniczając ich dostępność (zalesienie brzegu wynosi: 61% Jeziory Wielkie, 77% Jeziory Małe, 100% Łękno).

Gatunkiem dominującym pod względem zajmowanej powierzchni jest sosna. Spośród gatunków liściastych występują: dąb, brzoza, buk, grab, olsza, topola, wierzba, jesion, jawor. Ponadto występuje również świerk i modrzew.

Przydatność rekreacyjna lasów jest zróżnicowana. Bory mieszane cechują się znaczną odpornością na użytkowanie rekreacyjne. Maksymalna dopuszczalna chłonność naturalna wynosi średnio dla wszystkich typów borów mieszanych około 10 osób/ha/dzień. Mniejszą odpornością odznaczają się bory świeże, dla których przyjmuje się chłonność naturalną od 4 do 8 osób na 1 ha w ciągu dnia w sezonie letnim.

## 10. Edukacja ekologiczna

Każdy człowiek korzysta ze środowiska przyrodniczego otrzymując z niego nie tylko surowce czy energię, ale także czerpiąc inspiracje i doznania, które wypływają z piękna i majestatu natury. Korzysta również z dóbr środowiska społecznego i kulturowego - wytworzonych przez ludzi i dla ludzi. Mimo to, niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość tych środowisk mają zachowania poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, style życia, mody, sposoby wypoczynku lub odżywiania. Dlatego też edukacja ekologiczna, wspomagająca zrozumienie zależności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obejmować musi wszystkich ludzi bez wyjątku - w pierwszej kolejności najmłodszych, którzy mogą skutecznie przekazywać osobom starszym wzorce zachowań proekologicznych.

Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany codziennie, w każdym miejscu: w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie zahamować degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom.

Edukacja ekologiczna realizuje następujące cele:

- Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.

- Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.

- Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

Od 1997r. prowadzony jest w gminie Zaniemyśl konkurs pod nazwą "Czystość i estetyka otoczenia domostw". Powołana w tym celu komisja konkursowa, przeprowadzając lustrację domostw i gospodarstw, ocenia:

- czystość i estetykę wokół nieruchomości, gromadzenie i wywóz ścieków,

- gromadzenie i wywóz odpadów stałych.

Konkurs ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem przynosząc jednocześnie efekt

ekologiczny.

# IV. Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Międzygminne wysypisko śmieci Oczyszczalnia ścieków w Łęknie Brak przemysłu ciężkiego w gminie System dotleniający Jezioro Raczyńskie Planowanie utworzenia Zaniemyskiego Parku Krajobrazowego Selektywna zbiórka odpadów Przyjęty program gazyfikacji gminy Plany urządzania lasów prywatnych Program zalesiania terenów zielonych Użytki ekologiczne na terenie gminy Strefa ciszy na wszystkich jeziorach Rozpoczęte prace rekultywacyjne mogilnika oraz wprowadzony monitoring tego obszaru Program poprawy zaopatrzenia w wodę Wyznaczona strefa ochrony pośredniej jezior Wysoka różnorodność biologiczna Szlaki turystyczne Sieć obszarów i obiektów prawnie chronionych Rozwój sieci kanalizacyjnej | Nieuregulowana gospodarka ściekowa Położenie zachodniej części gminy w rejonie „Wielkopolskiego zagrożenia ekologicznego” Nieczynne wysypisko śmieci we wsi Czarnotki Naruszanie bezpośredniej strefy ochronnej jezior poprzez zabudowę letniskową Rozdrobnienie struktury obszarowej Niedostateczna retencja wód w zlewniach |

| Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- |
| Możliwość objęcia ochroną prawną nowych obiektów – siedlisk i stanowisk występowania cennych gatunków Moda na zdrowy tryb życia, ekologię i agroturystykę Edukacja ekologiczna Dywersyfikacja działalności gospodarstw rolnych Wejście do Unii Europejskiej Możliwość korzystania z funduszy unijnych Nowe przepisy ochrony przyrody i środowiska zgodne z wymogami unijnymi Rolnictwo ekologiczne | Ekologiczne wymogi unijne Kary za niedostosowanie się do przepisów unijnych Intensyfikacja produkcji rolnej Brak skutecznych przepisów z zakresu budownictwa i zagospodarowania przestrzennego zabezpieczających krajobraz przed degradacją Opóźnienia w przygotowaniu nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony przyrody i środowiska Rosnąca presja turystyczna na obszarach o najcenniejszych walorach przyrodniczych |

# V. Priorytety ekologiczne

Nadrzędnym kryterium polityki ekologicznej państwa, jest wdrożenie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju we wszystkich politykach, strategiach oraz programach zadań samorządowych, które oddziaływają na środowisko przyrodnicze.

Jak wynika z diagnozy stanu środowiska przyrodniczego rzeczywiste i potencjalne zagrożenia występują praktycznie we wszystkich jego dziedzinach i obejmują szerokie spektrum problemów. Ich rozwiązanie wymaga realizacji wielu projektów i przedsięwzięć, których łączny koszt znacznie przekroczyłby dostępne środki, możliwe do pozyskania w okresie realizacji „Programu...”. Niezbędne jest, więc zoptymalizowanie hierarchii ważności tych zadań, a także ich koncentracja na obszarach i w dziedzinach zapewniających największe korzyści dla środowiska. Służyć temu powinny priorytety ekologiczne, które określają hierarchię potrzeb gminnych i tworzą szansę integracji różnych inicjatyw lokalnych w jedną, spójną ekologicznie całość.

Przy ocenie programów i zadań podejmowanych przez samorządy terytorialne i ich związki oraz podmioty korzystające z zasobów środowiska będą również brane pod uwagę następujące przesłanki i wymagania:

- spełnienie wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska i ustaw towarzyszących, Dyrektyw i Rozporządzeń UE oraz podpisanych przez Polskę umów i traktatów międzynarodowych,

- uwzględnienie celów i priorytetów przyjętych w II Polityce Ekologicznej Państwa,

- realizacja ustaleń przyjętych w krajowych, wojewódzkich i powiatowych dokumentach

- skala dysproporcji ekologicznych pomiędzy stanem aktualnym a pożądanym.

| Główne elementy środowiska | Podstawowe zadania | Obszary działań priorytetowych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ochrona przyrody | Utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 | Najcenniejsze przyrodniczo obszary |
|  | Zwiększenie powierzchni obszarów prawnie chronionych | Obszar całej gminy |
|  | Renaturalizacja ekosystemów | Doliny rzeczne, lasy uszkodzone przemysłowo |
|  | Likwidacja barier ekologicznych | Obszary objęte prawną ochroną przyrody |
| Zasoby surowców mineralnych | Dostosowanie wydobycia i przetwórstwa surowców min. do obowiązujących przepisów i wymagań ochrony środowiska | Zakłady eksploatacji |
|  | Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych | Obszar obecnych odwiertów |
| Ochrona powietrza | Zmiana nośników energii na bardziej ekologiczne | Kotłownie osiedlowe |
|  | Termorenowacja budynków | Obszar całej gminy |
|  | Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | Obszar całej gminy |
| Gospodarka wodno - ściekowa | Wyrównanie dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Szczególnie na obszarach cennych przyrodniczo i na terenie całej gminy |
|  | Rozwój systemów kanalizacji spełniających standardy UE | Obszar całej gminy |
|  | Likwidacja niezorganizowanych zrzutów ścieków | Punktowo cały obszar gminy |
|  | Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych | Rzeki i zbiorniki wodne o podstawowym znaczeniu dla rozwoju turystyki i zaopatrzenia w wodę |
|  | Ochrona ilości i jakości wód podziemnych | Obszar GZWP, w tym strefy ochrony zbiorników i ujęć wód |
|  | Zwiększenie stopnia retencji | Zadania ujęte w programie małej retencji |
|  | Ochrona przeciwpowodziowa | Obszary szczególnie narażone na niebezpieczeństwo powodzi |
|  | Ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin | Obszary o szczególnych wymogach ochrony wód, strefy ochrony ujęć wód |
| Gospodarka odpadami | Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów | Obszar całej gminy |
|  | Wdrożenie ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami | Zasady określone w „Planie gospodarki odpadami” |
|  | Wzrost udziału odpadów poddanych segregacji, odzyskowi i przetwarzaniu | Obszar całej gminy |
|  | Likwidacja dzikiego wysypiska | Okolice wsi Czarnotki |
| Ochrona gleb i powierzchni ziemi | Zmniejszenie intensyfikacji rolnictwa | Obszary użytkowane rolniczo |
|  | Zmiana sposobu użytkowania gleb w strefach najwyższego natężenia ruchu samochodowego | Strefy wzdłuż odcinków dróg szczególnie zagrożonych |
| Ochrona i zwiększenie zasobów leśnych | Budowa infrastruktury turystycznej | Lasy położone w rejonach turystycznych |
|  | Określenie terenów do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | Obszar całej gminy |
| Edukacja ekologiczna | Włączenie gminy w proces edukacji ekologicznej – podjęcie dialogu ze społeczeństwem | Obszar całej gminy |
|  | Dostosowanie form edukacji ekologicznej do potrzeb różnych grup społeczeństwa | Obszar całej gminy |
|  | Dostosowanie polityki ochrony środowiska do obowiązującej w UE | Administracja samorządowa, środowiska opiniotwórcze |

# VI. Harmonogram realizacji działań priorytetowych 2004 – 2008

Tabela 10: Harmonogram realizacji działań

| Zadania | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Szacunkowe nakłady | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne | Środki prywatne | Środki Unii Europejskiej |
| Ochrona przyrody |
| Wdrożenie krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej i włączenie jej ustaleń do sektorowych programów zrównoważonego rozwoju oraz do regionalnych i lokalnych programów ochrony środowiska Renaturalizacja zniszczonych, cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie wodno – błotnych Ochrona dolin rzecznych oraz innych ważnych korytarzy ekologicznych Kontrola pozyskiwania zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk Zachowanie dobrych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych Wspieranie form rolnictwa stosujących metody produkcji nie naruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody Opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków zagrożonych Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego | Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy | zadanie ciągłe - // - - // - - // - -//- -//- -//- -//- -//- | X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |
| Ochrona powietrza |
| Identyfikacja terenów o przekroczonym dopuszczalnym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu Modernizacja w ciepłownictwie w celu ograniczenia emisji pyłów, siarki i węglowodorów aromatycznych Modernizacja w przemyśle meblarskim w celu ograniczenia emisji pyłów Ocena lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii i opłacalności ich wykorzystania przygotowanie planów zaopatrzenia w energię oraz racjonalnego wykorzystania energii z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii przygotowanie i wdrożenie programu informacyjnego wraz z propozycjami zadań dla rolników, dotyczący możliwości i korzyści z wykorzystania energii odnawialnej Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, ogniwa słoneczne, biomasa) Lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł Gazyfikacja wsi Brzostek, Pigłowice, Mądre, Jaszkowo, Polesie, Kępa Stosowanie stref zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych | Urząd Gminy Urząd Gminy przedsiębiorstwa Urząd Gminy Przedsiębiorstwa i osoby prywatne Przedsiębiorstwa i Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy | 2005 2004 – 2008 2004 – 2007 zadanie ciągłe 2007 -2008 2007 –2008 2004 – 2008 2004 – 2008 | 25 000 150 000 180 000 55 000 250 000 200 000 630 000 10 000 | 7 500 45 000 - 16 500 - 60 000 630 000 10 000 | - - 54 000 - 75 000 - - - | 17 500 105 000 126 000 38 500 175 000 140 000 - - |
| Ochrona wód |
| Opracowanie warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz wykazów wód powierzchniowych o różnych cechach i przeznaczeniu Opracowanie i wdrożenie programów działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śnieciskach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej IV etp Zaniemyśl Zwola Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodków Wypoczynkowych przy J. Raczyńskim (Zaniemyśl, Zwola) oraz wsi Jeziory Małe i Doliwiec Likwidacja zbiorników bezodpływowych nie spełniających norm lub na terenach objętych kanalizacją Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowych) Budowa sieci wodociągowej Zwola – Majdany – Dębice – Kępa Mała – Kępa Wielka – Potachy Modernizacja stacji uzdatniania wody zgodnie z wymogami przepisów Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń spływających do wód pochodzących z gospodarstw rolnych hodowlanych (głównie: budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) Wyznaczenie terenów zalewowych w dolinie rzeki Warty Ochrona wód jeziornych | Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Gmina osoby prywatne Urząd Gminy Gmina Urząd Gminy gospodarstwa rolne Urząd Gminy Gmina | 2004 – 2008 2004 - 2008 2011 – 2014 2004 – 2005 2005 – 2007 2004 – 2007 2004 – 2008 2004 - 2008 2004 – 2006 2004 - 2005 2004 – 2008 2004 – 2008 2004 – 2007 | 75 000 25 000 4 500 000 647 000 3 000 000 X X X 5 700 000 1 200 000 600 000 bezkosztowo X | 22 500 7 500 1 350 000 162 000 750 000 X - X 1 425 000 360 000 - - X | - - - - - - X - - - 180 000 - - | 52 500 17 500 3 150 000 485 000 2 250 000 X - X 4 275 000 840 000 420 000 - - |
| Ochrona gleb |
| Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb | właściciele gruntów we współpr. z Urzędem Gminy | zadanie ciągłe | X | X | X | - |
| Ochrona lasów |
| Przygotowanie podstaw do rozszerzenia zakresu zalesień: weryfikacja klasyfikacji gruntów ustalenie lokalizacji zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Realizacja programu ochrony ekosystemów leśnych i różnorodności biologicznej w lasach Zalesianie gruntów V i VI klasy | Urząd Gminy Nadleśnictwo osoby prywatne we współpr. z Urzędem Gminy | 2004 - 2008 Praca ciągła 2004-2008 | 50.000 - 345.000 | 5.500 - - | 7.500 - 85 000 | 37.000 - 260 000 |
| Ochrona przed hałasem i promieniowaniem |
| Modernizacja nawierzchni drogowej gminnej Tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej Tworzenie izolacji budynków (wymiana okien) Prowadzenie rejestru urządzeń będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego | Urząd Gminy Urząd Gminy właściciele budynków Urząd Gminy | zadanie ciągłe zadanie ciągłe zadanie ciągłe zadanie ciągłe | 4 045 000 10 000 X bezkosztowo | 1 800 000 10 000 - - | - - X - | 2 245 000 - - - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

# VII. Strategia działań

## 1. Ochrona przyrody

### Cel ekologiczny do 2014

Ochrona przyrody oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a w szczególności: dziko występujących roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych, przyrody nieożywionej, krajobrazu oraz zieleni w miastach i wsiach.

Ochrona przyrody ma na celu:

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- zachowanie dziedzictwa geologicznego,

- utrzymywanie i przywracanie siedlisk do ich właściwego stanu,

- utrzymanie procesów ekologicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego wymaga między innymi utrzymania właściwego stanu różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zwiększenia powierzchni obszarów chronionych. Utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej związana jest z ochroną zasobów przyrody, niezależnie od formalnego statusu ochronnego konkretnych terenów i sposobu ich użytkowania.

Transformacja elementów różnorodności biologicznej i krajobrazowej następuje w wyniku zmian struktury własności, wprowadzania intensywnych, przemysłowych form gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, urbanizacji, rozbudowy układów komunikacyjnych, osuszenia i eksploatacji torfowisk, z wszystkimi towarzyszącymi tym zjawiskom negatywnymi skutkami. Te właśnie procesy stanowią główne źródła zagrożenia dla zasobów przyrody i wytyczają podstawowe cele i kierunki działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

### 1.2. Strategia realizacji celu

W zakresie ochrony walorów przyrodniczych do  zadań i kierunków działań  należą:

- utworzenie spójnego ekologicznego systemu obszarów chronionych poprzez powoływanie nowych rezerwatów przyrody, ewentualnie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, a także przez tworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych;

- tworzenie i funkcjonowanie związków gmin na rzecz ochrony dolin rzecznych. Celem związku gmin  powinno być poprawa jakości wód poprzez budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom obszarowym oraz utrzymanie i zwiększenie bioróżnorodności doliny Warty, w tym stworzenie lepszych warunków życia dla ryb;

- tworzenie, utrzymywanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych, przeciwdziałanie tworzeniu nowych barier ekologicznych, rozdrabnianiu cennych ekosystemów – opracowanie mapy istniejących i potencjalnych korytarzy i barier ekologicznych, zaleceń do studiów zagospodarowania przestrzennego gmin;

- ochrona dolin rzecznych przed zabudową, zajmowaniem przez ogródki działkowe, drogi i inną infrastrukturę techniczną. Dotyczy to szczególnie części dolin przylegających do rzek. Dążenie do częściowego odzyskania terenów położonych w dolinach rzek zajętych dla potrzeb gospodarki człowieka, oraz odbudowy mozaiki różnorodnych zbiorowisk roślinnych;

- połączenie korytarzy ekologicznych dolin rzecznych z płatami zieleni leżącymi poza dolinami rzecznymi;

- ograniczenie do minimum regulowania koryta rzeki Warty i innych cieków w celu zachowania walorów przyrodniczych rzek i ich dolin. Zachowanie torfowisk w dolinie Warty;

- tworzenie pasów o szerokości minimum 10 m z drzew i krzewów na odcinkach gdzie pola orne dochodzą do cieków. Wykorzystanie do tego celu programów rolno-środowiskowych;

- zwiększanie pojemności wodnej gleby na gruntach ornych przez nawożenie obornikiem, przeorywanie słomy, poplonów;

- utrzymanie ekstensywnej gospodarki łąkowej i pastwiskowej szczególnie w dolinach rzek;

- dążenie do wprowadzenia na tych terenach programów rolno-środowiskowych;

- otoczenie szczególną troską zachowanych półnaturalnych łąk z dużą liczbą traw, ziół, 
roślin kwiatowych; nie dopuszczanie do zamiany ich na ogródki działkowe, przeznaczanie 
na potrzeby budownictwa, itp.  Objęcie ich ochroną jako użytków ekologicznych;

- ochrona zasobów leśnych przez racjonalne ich użytkowanie i bieżące odnawianie. Ma to na celu m.in. reprodukcję lasu w sposób zapewniający maksymalizację jego wszechstronnej użyteczności;

## 2. Surowce mineralne

### 2.1. Cel ekologiczny do 2014

Zasoby surowców mineralnych są jednym z wielu potencjałów rozwoju gminy. Z drugiej strony zasoby te należą do grupy nieodnawialnych, stąd też ochrona złóż i ich racjonalne wykorzystanie powinno stanowić zasadniczy cel polityki ekologicznej.

W trosce o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu oraz mając na uwadze aktualny stan środowiska zmienionego w wyniku eksploatacji złóż, przyjmuje się strategię działań:

- oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków eksploatacji

- poprawę stanu środowiska zmienionego w wyniku działalności górniczej

- ochrona obszarów perspektywicznych występowania surowców mineralnych oraz kontynuacja i rozszerzenie prac poszukiwawczych

### 2.2. Strategia realizacji celu

W zakresie zasobów kopalin ważna jest ochrona obszarów eksploatacyjnych i zasobów złóż. Realizacja celów obejmuje następujące kierunki działań:

- rozpoznanie możliwości zasobowych i perspektywicznych regionu w zakresie zasobów złóż gazu ziemnego,

- prowadzenie dalszych poszukiwań i szczegółowe udokumentowanie istniejących zasobów,

- ochronę złóż poprzez uwzględnienie obszarów ich występowania w studiach uwarunkowań oraz w planach zagospodarowania przestrzennego,

- rekultywację terenów poeksploatacyjnych,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji w odniesieniu do obszarów zamieszkałych, atrakcyjnych turystycznie, o wysokich walorach przyrodniczych i rolniczych,

- stałe monitorowanie wpływu eksploatacji kopalin na środowisko oraz stanu wykorzystania zasobów surowców,

- unikanie eksploatacji poniżej zwierciadła wód gruntowych,

- kompleksowe wykorzystanie unikatowych wód mineralnych i leczniczych,

- wprowadzenie zieleni osłonowej, izolującej przyrodniczo i wizualnie tereny wydobycia.

## 3. Powietrze atmosferyczne

### 3.1. Cel ekologiczny do 2014

Na jakość powietrza mają wpływ różnorakie czynniki: wysoka emisja zanieczyszczeń w wyniku działalności gospodarki przemysłowej, zanieczyszczenia komunalne oraz komunikacyjne. Należy więc wprowadzić szereg działań proekologicznych by znacznie poprawić jakość powietrza.  W związku z tym uchwalonych zostało szereg traktatów i konwencji zmierzających do ograniczenia szkodliwych substancji oraz wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych.

Tak więc jako długofalowe cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu czystości powietrza w gminie (na terenach osadniczych) wskazać można:

- opracowanie programów termoizolacyjnych przez gminę oraz ich sukcesywna realizacja;

- sukcesywna modernizacja lokalnych systemów ogrzewania;

### 3.2. Strategia realizacji celu

Podstawowym celem będzie likwidacja źródeł niskich emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z lokalnymi systemami ogrzewania. Gospodarka cieplna należy bowiem do najpoważniejszych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie. Działania w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza dotyczyć powinny także zakładów przemysłowych – stolarni, zakładów meblowych, piekarni.

W działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez gospodarkę cieplną wyróżnić można dwa komplementarne kierunki:

- energooszczędność poprzez termoizolacyjne modernizacje budynków mieszkalnych, publicznych i innych. W pierwszej kolejności zadaniami tymi objąć należy bloki mieszkalne zbudowane z wielkiej płyty. Nie bez znaczenia będzie dokonana przy tej okazji poprawa estetyki tych budynków dzięki wymianie okien i drzwi oraz zmianie elewacji. W przedsięwzięciach termoizolacyjnych, realizowanych przez gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli budynków,

- modernizacja systemów ogrzewania – małych kotłowni oraz indywidualnych palenisk domowych. Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli budynków, także dla podwyższenia komfortu i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych. Nie sposób tu jednak wskazać określone rozwiązania,  gdyż w gospodarce cieplnej duże znaczenie mają uwarunkowania rynkowe. Warto by jednak podjąć rozważania nad rozpowszechnieniem niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej oraz stosowaniem biopaliw w oparciu o miejscowe surowce rolnicze (jako odnawialne źródła energii).

## 4. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

### 4.1. Cel ekologiczny do 2014

Hałas

Jako długofalowe cele i kierunki działań w zakresie ograniczenia uciążliwości hałasowych wskazać można:

- pełną modernizację głównych i zbiorczych ulic w układach osadniczych – poszerzenie i odpowiednie zagospodarowanie pasów ulic oraz naprawę/wymianę nawierzchni, a także usprawnienie ruchu.

- wprowadzenie systemu okresowych pomiarów natężenia hałasu w rejonie najbardziej uciążliwych źródeł emisji – komunikacyjnych i niekomunikacyjnych.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska bieżące przeciwdziałanie zagrożeniom polegać będzie na zapewnieniu oraz utrzymaniu dobrego stanu środowiska. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się natomiast możliwość ustanowienia stref ograniczonego użytkowania (tworzonych ze względu na zwiększoną emisję tych zagrożeń) w obrębie, których wykluczona byłaby realizacja określonych form zabudowy. Celem długoterminowym, który przekracza horyzont czasowy programu (2010 r.) jest natomiast:

- Kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania elektromagnetycznego do poziomów dopuszczalnych

Działania te można ująć w następujące punkty:

- sporządzenie rejestrów terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.

- wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wraz z ewentualnymi strefami II stopnia.

### 4.2. Strategia realizacji celu

Hałas

Problem nadmiernego hałasu dotyka stosunkowo niewielką część populacji, głównie zamieszkałą w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych dróg, zwłaszcza drogi powiatowej nr 432 oraz ulic gminnych. Przedsięwzięcia w kierunku ograniczenia uciążliwości z tych źródeł hałasu polegać mogą na:

- modernizacji dróg poprzez wymianę ich nawierzchni, usprawnienie ruchu, odpowiednie poszerzenie pasów drogowych i ich odpowiednie zagospodarowanie (wprowadzanie zieleni, a w szczególnych przypadkach także ekranów przeciwakustycznych);

- wyeliminowanie obiektów „wrażliwych” na hałas (mieszkalnictwo, usługi chronione typu szkoła, przedszkole) ze strefy oddziaływania uciążliwych obiektów – źródeł emisji hałasu (komunikacyjnych lub niekomunikacyjnych – przemysłowych, usługowych) lub też eliminowanie źródeł hałasu z terenów o „wrażliwych” funkcjach;

- uwzględnienie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym relacji przestrzennych pomiędzy potencjalnymi źródłami hałasu (zwłaszcza z obiektami komunikacyjnymi) a terenami o funkcjach „wrażliwych”.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Ochrona przed niekorzystnym działaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez:

- utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym,

- zmniejszenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego co najmniej do dopuszczalnego, wówczas gdy nie jest ono dotrzymane.

W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi należy:

- przy eksploatacji istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV i 400 kV stosować najlepsze dostępne techniki służące zapobieganiu zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje względnie ich ograniczanie do minimum zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska.

## 5. Gospodarka wodna

### 5.1. Cel ekologiczny do 2014

Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy jakości wód, stan czystości powierzchniowych wód płynących oraz jezior jest wciąż niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, w celach rekreacyjnych oraz dla potrzeb gospodarczych.

Braki w wyposażeniu miast i wiejskich jednostek osadniczych w infrastrukturę kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków, a także niewystarczające ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych sprawiają, że czystość wód jest wciąż niekorzystna dla zdrowia ludności i dla jakości środowiska.

Celem długofalowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Powinny one pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie być przydatne do:

- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę,

- celów kąpielowych,

- bytowania ryb łososiowatych i przynajmniej karpiowatych.

Długoterminowe cele i kierunki działań władz samorządowych w tym zakresie są silnie zdeterminowane przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami akcesyjnymi. Realizacja wynikających stąd zadań jest o tyle trudna, że ochrona jakości zasobów wód związana z racjonalną gospodarką wodno – ściekową jest jednym z najlepiej rozwiniętych elementów polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Wdrażane już od czasu wejścia w życie ustawy Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska wprowadza zasady prawa wspólnotowego w tym zakresie. Dla władz samorządowych wynikają stąd strategiczne cele, które muszą być zrealizowane do 2015 roku i oznaczają:

- dotrzymywanie dopuszczalnych standardów jakości wód,

- dotrzymywanie normatywnych wymagań dla ścieków i innych zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wodnego.

Osiągnięcie tych celów jest zgodne ze „Strategią Rozwoju gminy Zaniemyśl na lata 2004 – 2015” oraz Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. Ich realizacja jest kluczowa również ze względu na geograficzne położenie gminy Zaniemyśl – obszary: dolina Warty stanowiąca południową granicę gminy, Rynna Jezior Kórnicko – Zaniemyskich, rzeka Maskawa z Miłosławką płynąca na obszarze gminy w obrębie Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Najistotniejsze więc będzie realizowanie obowiązków wynikających z wymagań dyrektyw dotyczących:

- ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany – Dyrektywa 91/676/EWG , która wprowadza obowiązki:

- wyznaczenie obszarów tzw. stref wrażliwych (o stężeniu azotanów ponad 50 mg N/dm3),

- przygotowanie planów ograniczających m.in. stosowanie nawozów azotowych  mineralnych i naturalnych łącznie do 170 kg N/ha,

- posiadanie przez właścicieli zwierząt hodowlanych szczelnych zbiorników na odchody zwierzęce o pojemności wystarczającej na ich magazynowanie w okresie gdy nie mogą być one wprowadzane na pola uprawne (obowiązująca w Polsce ustawa o nawozach i nawożeniu nakazuje zainstalowanie takich zbiorników we wszystkich gospodarstwach rolnych posiadających zwierzęta do 2008 roku, ich pojemność musi pozwalać na magazynowanie odchodów przez co najmniej cztery miesiące)

- uzyskanie odpowiednich standardów jakości wód – Dyrektywa 75/440/EWG (jakość wód powierzchniowych będących źródłem wody pitnej), Dyrektywa 76/160/EWG (normy dla wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych), Dyrektywa 78/659/EWG (jakość wód niezbędna dla ryb), Dyrektywa 79/923/EWG (jakość wód niezbędna dla skorupiaków), Dyrektywa 98/83/EC (jakość wód do picia).

### 5.2. Strategia realizacji celu

Ponieważ osiągnięcie standardów Unii Europejskiej dotyczących ochrony wód związane jest z dość drogimi inwestycjami, samorząd gminy będzie musiał podczas realizacji przedstawionych wcześniej celów strategicznych dokonywać każdorazowo następujących analiz:

- demograficznych, aby budować kanalizacje tam gdzie liczba mieszkańców będzie wzrastać, a przynajmniej nie zmniejszać się,

- ekonomicznej opłacalności inwestowania okazać się bowiem może, że budowa systemu kanalizacji tam gdzie występuje rozproszenie ludności nie jest opłacalna i lepiej jest wspierać konstrukcje przydomowych oczyszczalni ścieków lub zastosować system, w którym ścieki będą magazynowane w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków,

Ponadto dla osiągnięcia celów strategicznych będzie konieczne ukierunkowanie działań samorządu gminy w następujący sposób:

- przygotowanie i wdrożenie programu wsparcia dla budowy zbiorników i płyt gnojowicowych dla hodowców zwierząt (termin realizacji do końca 2008r.)

- pojemność płyty gnojowej powinna zabezpieczać możliwość przechowywania obornika przez okres co najmniej 6 miesięcy,

- powierzchnia płyty gnojowej (wys. pryzmy ok. 2 m) - ok. 3,5 m2 na 1 DJP,

- pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę musi wystarczyć na ich przechowywanie przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z Ustawą o nawożeniu co najmniej 4 miesiące),

- pojemność zbiornika na gnojowicę w oborze rusztowej - ok. 10 m3 na 1 DJP,

- w oborze płytkiej pojemność zbiornika na gnojówkę przynajmniej 2,5 m3 na 1 DJP,

- promocja i edukacja w zakresie działań zgodnych z ekologicznymi praktykami rolniczymi, prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej w ramach międzygminnych porozumień zlewniowych,

- modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków pod kątem wykorzystania przepustowości hydraulicznej oraz ekonomicznej eksploatacji,

- budowa nowych oczyszczalni ścieków,

- systemowe, efektywne ekonomicznie rozwiązywanie problematyki gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenów wiejskich,

- kontrola i wyłączanie szamb niespełniających wymogów, umiejętne stosowanie oczyszczalni przydomowych.

- ograniczenie stosowania na polach uprawnych nawozów sztucznych

- nawozy mogą być stosowane tylko w okresie od 1 marca do 30 listopada,

- muszą być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu,

- nie należy ich stosować w odległości mniejszej niż 20 m od stref ochronnych źródeł i ujęć wody,

- nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane gdy poziom wody gruntowej jest poniżej 1,2 m,

- roczna dawka nawozu organicznego nie może przekraczać ilości zawierającej 170 kg N na 1 ha UR (ok. 45 m3 gnojowicy lub ok. 40 t obornika).

Systematyczne prowadzenie wyżej wskazanych działań będzie prowadziło do skuteczniejszej ochrony jakości wód podziemnych, stanowiących źródło dla ujęć wód do celów spożywczych. Ponadto jakość wód zależy od stanu i utrzymania sieci i urządzeń wodociągowych. Wynikają stąd więc następujące kierunki działań:

- racjonalizacja gospodarki przestrzennej w strefach i wokół stref ochronnych ujęć wód,

- likwidacja nieczynnych ujęć wód,

- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych (m. in. wymiana rur azbestowych).

Należy pamiętać, że wszystkie wymienione działania ochronne będą skutkowały nie tylko na środowisko wodne, ale z uwagi na położenie w strefie ochronnej jezior rynny Kórnicko – Zaniemyskiej.

Strefa ochrony bezpośredniej jezior obejmuje obszar między linią brzegową jezior a drogą publiczną (morfologicznie górną krawędzią zbocza rynny). Ochronie podlegają: rzeźba terenu, wilgotne ekosystemy roślinne jak łąki, szuwary, oczerety, lasy, rowy, stawy. Jest to strefa najatrakcyjniejsza przyrodniczo i krajobrazowo, a równocześnie najbardziej wrażliwa na zdewastowanie. Największym niebezpieczeństwem jest interes prywatny rolników dzielących tereny rolne na działki letniskowe w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora.

Strefa ochrony pośredniej wyznaczona została między strefą ochrony bezpośredniej jezior a granicą zlewni jezior.

Aby tereny te mogły stanowić filtr biologiczny, a tym samym przyczyniać się do podniesienia walorów przyrodniczych, należy:

- Odgrodzić łąki od brzegu jezior pasem roślinności szuwarowej lub błotnej, względnie zadrzewić gatunkami wodnolubnymi;

- Wzdłuż dopływów cieków do jeziora pozostawić pas o szerokości co najmniej 10 m, nie użytkowany rolniczo;

- Zmienić użytkowanie gleb ornych przylegających do rynny jezior, dotyczy to zwłaszcza zboczy, które sprzyjają spływom powierzchniowym, erozji, co stanowi duże zagrożenie zanieczyszczenia wód składnikami biogennymi. Zmiana użytkowania podniesie również walory estetyczne przestrzeni;

- Na terenach wymagających szczególnej ochrony (pradolina, zlewnie bezpośrednie jezior, wszystkie łączniki ekologiczne) wskazane jest rolnictwo ekologiczne lub ekologizujące tj. stosowanie nawozów mineralnych w sposób szczególnie troskliwy,

- Nie należy również lokalizować nowych ośrodków wypoczynkowych i zespołów letniskowych w bezpośredniej strefie ochronnej jezior;

- Nowe tereny wyznaczone pod zabudowę letniskową należy wyznaczyć poza bezpośrednią strefą ochronna;

- Lokalizować plaże i kąpieliska po jednej stronie jeziora jako korzystniejsze z punktu widzenia chłonności rekreacyjnej akwenu i jego obrzeży;

- Należy uregulować gospodarkę ściekową;

## 6. Gleby

### 6.1. Cel ekologiczny do 2014

Dotychczas brak jest przepisów prawnych, które by zapewniały ochronę gleb przed ich nadmierną eksploatacją w ramach danego rodzaju użytkowania, i które by chroniły naturalny potencjał produkcyjny gleb. Dlatego szczególny nacisk trzeba położyć na zadania w zakresie ochrony gleb przed degradacją powodowaną przez szeroko pojętą intensyfikację produkcji rolniczej oraz na zadania w zakresie rekultywacji gleb zdegradowanych, w celu włączenia ich do zagospodarowania przyrodniczego lub gospodarczego. Bowiem niewłaściwa agrotechnika, a także rolnicze wykorzystanie skażonych już gleb bądź poddanych szkodliwym oddziaływaniom niebezpiecznych substancji mogą stwarzać powazne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub życia. Ważne jest by stosować dobre praktyki rolnicze dopasowane do warunków przyrodniczych i konkretnych czynników antropopresji na danym terenie.

Cele:

- Podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb, przy zwróceniu szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji zasobów glebowych

- Przygotowanie programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach użytkowanych rolniczo

- Wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym

- Objęcie monitoringiem gleb rejestracji zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania różnych negatywnych czynników

- Identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych

### 6.2. Strategia realizacji celu

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych realizacja celów strategicznych zakłada:

- Uzgadnianie zakresu, sposobu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji gleby lub ziemi;

- Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz ustalanie stosownych należności i opłat rocznych;

- Wykonywanie rekultywacji gruntów rolnych w przypadku degradacji dokonanej przez osoby nieznane lub w wyniku klęsk żywiołowych;

- Określenie zakresu, kierunku oraz terminu rekultywacji gruntów;

- Prowadzenie okresowych badań jakości gleby lub ziemi;

- Nałożenie obowiązku zdjęcia warstwy próchniczej gleby - art.14 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

- Nałożenie obowiązku zalesienia, zadrzewienia, zakrzewiania lub założenia trwałych użytków zielonych w związku z zagrożeniem erozją;

- Prowadzenie okresowych badań skażenia gleby i roślin na obszarach ograniczonego użytkowania oraz ich ewentualne wyłączanie z produkcji;

- Kontrola przestrzegania przepisów;

- Nakładanie opłat podwyższonych w przypadkach nieprawidłowego wyłączenia z produkcji lub niezakończenia rekultywacji;

- Prowadzenie rejestru terenów na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi;

- Ustalenie kolejności realizacji zadań w zakresie rekultywacji;

## 7. Ochrona zasobów leśnych

### 7.1. Cel ekologiczny do 2014

Racjonalne użytkowanie zasobami leśnymi jest niezbędnym elementem w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Wymaga to zapewnienia trwałości i wielofunkcyjności lasów, kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych, wprowadzenia bezpiecznych technologii prac w lesie, a także wzrostu poziomu lesistości.

Niekorzystne warunki siedliskowe oraz przewaga lasów iglastych i stosunkowo młody wiek monokultur sprzyjają występowaniu sytuacji klęskowych, zwiększając ryzyko obumierania lasów na skutek zagrożenia czynnikami abiotycznymi jak i biotycznymi.

Od wielu lat podejmuje się intensywne wysiłki w zakresie realizacji zalesień, które mają na celu powiększenie zasobów leśnych, optymalizację wykorzystania potencjalnych, naturalnych możliwości gleb i innych elementów przestrzeni geograficznej.

### 7.2. Strategia realizacji celu

W gospodarce leśnej największe znaczenie powinny mieć działania zmierzające  do:

- zachowania lub odtworzenia pełnej złożoności ekosystemów leśnych i różnorodności biologicznej lasów, w tym:

- ochronę, a także odtworzenie różnorodności biologicznej w zasobach leśnych

- dążenie do odtworzenie biocenoz leśnych zgodnych z siedliskiem.

- zwiększenia biologicznej odporności lasów i zachowania zdolności samoregulujących ekosystemów leśnych

- zachowania puli genowej dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt

- kształtowania, opartych na wzorach naturalnych, wielofunkcyjnych zbiorowisk leśnych, wzbogacenia struktury biologicznej zbiorowisk zubożonych oraz tworzenie zbiorowisk zastępczych na terenach zdegradowanych.

- restytucję zniekształconych i zdegradowanych zbiorowisk leśnych

- W pracach leśnych priorytet powinny mieć działania:

- zmierzające do  ochrony cennych komponentów biocenoz (np. ptaków, nietoperzy, mrówek, runa);

- pielęgnacji drzewostanów w aspekcie utrzymania lasu zdrowego i zróżnicowanego gatunkowo;

- kompleksowej ochrony drzewostanów przed czynnikami szkodliwymi i pośrednimi skutkami obecności człowieka w lesie;

- Zaleca się również:

- prowadzenie programu zalesień obszarów wododziałowych i terenów nieprzydatnych dla rolnictwa. Unikanie zalesiania terenów przyrodniczo cennych jak podmokle łąki i pastwiska, łąki i pastwiska z rzadkimi zespołami roślinnymi lub licznymi gatunkami chronionymi roślin, polany śródlesne lub też łąki cenne jako miejsca lęgowe ptaków. Wykorzystanie akcji zalesień do budowy lub wzmocnienia istniejących korytarzy ekologicznych., skoncentrowanie zalesienia na porzuconych gruntach ornych, w przypadku innych obszarów przed podjęciem decyzji należy wpierw wykonać inwentaryzacje przyrodniczą terenu, aby sprawdzić czy wysokie walory przyrodnicze nie przekreślają możliwości zalesiania;

- zwiększenie powierzchni obszarów zieleni, szczególnie zieleni wysokiej - we wszystkich jej kategoriach - parkach, zieleni osiedlowej, pasach zieleni wzdłuż dróg, terenach przemysłowych, itp.;

- zwiększenie nasycenia zielenią już istniejących obszarów (poza lasami) poprzez dosadzenie dodatkowych drzew, krzewów, roślinności okrywowej, zielnej, traw, poprzez pozostawienie części odnowień naturalnych (drzew-samosiejek), odrostów;

- dalsze zwiększanie i stosowanie zieleni jako barier odgradzających osiedla  mieszkaniowe, domy, szkoły, parki itp. od ruchliwych szlaków komunikacyjnych;

- dążenie do zwiększenia bioróżnorodności. Należy zwiększać liczbę gatunków drzew, krzewów, roślinności zielnej, traw, stwarzać  warunki do życia większej liczbie gatunków zwierząt. W parkach i zieleńcach należy zwiększyć liczbę gatunków drzew i krzewów - zarówno krajowych jak i egzotycznych, a w lasach wyłącznie krajowych;

- zakładanie tymczasowych zieleńców na obszarach zdegradowanych; dotyczy to szczególnie terenów po rozbiórce, a przeznaczonych perspektywicznie do
zabudowy. Można tu zakładać tzw. ekologiczne trawniki - wysiewać mieszanki traw, 
ziół itp.;

- zachowanie nieużytkowanych cmentarzy jako terenów zielonych, ogrodzić np. przez sadzenie żywopłotu;

- wspieranie finansowo utrzymywania obiektów cennych przyrodniczo;

- tworzenie warunków wypoczynku ludności w kontakcie z nieskażoną przyrodą.

## 8. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna mieszkańców jest koniecznym instrumentem realizacji programu rozwoju gminy. Bez świadomego włączenia się różnych grup społecznych w tworzenie strategii, a potem jej realizację nawet najlepsze działania na rzecz ochrony środowiska nie będą skuteczne. Wiele osób nie rozumie ścisłych zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem, ponieważ ich wiedza jest niedokładna lub niewystarczająca. Należy zwiększyć wrażliwość ludzi i ich zaangażowanie w proces poszukiwania rozwiązań dotyczących problemów środowiska i rozwoju. Edukacja może ukształtować świadomość, jeśli chodzi o kwestie środowiska i etykę, wartości i postawy, umiejętności i zachowania potrzebne do zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane w tej sferze muszą być dostosowane do stanu świadomości mieszkańców i ich gotowości do przyjęcia nowych treści.

Grupy odbiorców do których należy skierować treści edukacyjne to :

- dzieci i młodzież (w tej grupie najłatwiej wykształcić trwałe, proekologiczne zachowania),

- nauczyciele,

- animatorzy kulturalno-społeczni,

- rolnicy i ich rodziny,

- członkowie rad sołeckich,

- członkowie Rady Gminy i administracji samorządowej,

- mieszkańcy zagrożeni negatywnymi wpływami urbanizacji i przemysłu,

- pracodawcy.

Podstawowymi celami edukacji ekologicznej powinny być:

- przybliżenie mieszkańcom problematyki ochrony środowiska, związanej bezpośrednio z gminą i jej otoczeniem;

- trwałe zmiany w świadomości społecznej, prowadzące do zachowań nie szkodzących środowisku;

- zbudowanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska;

- zachęcenie do podejmowania określonych działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody w gminie;

- zbudowanie wspólnej płaszczyzny działań samorządu i mieszkańców, ich integracja przy rozwiązaniu problemów ochrony środowiska.

Realizacja edukacji ekologicznej musi odpowiadać trzem założeniom:

- edukacja ekologiczna promuje zachowania przyjazne środowisku;

- jest ona powiązana ze strategią rozwoju gminy, a w szczególności z zadaniami inwestycyjnymi w zakresie ochrony środowiska, przyrody i zdrowia mieszkańców,

- uświadamia znaczenie i konieczność jednostkowych działań każdego mieszkańca na rzecz wspólnego dobra.

Działania edukacyjne wymagają odpowiedniego zorganizowania i ciągłości. Nie mogą być podejmowane incydentalne i przypadkowo, bo nie spełnią dobrze swojej funkcji. Na terenie gminy realizacje zadań edukacyjnych powinno się powierzyć albo grupie osób chcących aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i przyrody albo instytucji statutowo pełniącej rolę edukacyjną. Z pewnością potrzebna jest osoba, która umiejętnie zainspiruje i skoordynuje działania podejmowane w tym zakresie, utrzymując jednocześnie dobry kontakt z lokalnym samorządem. Na terenie gminy działania edukacyjne mogą prowadzić następujące podmioty :

- organizacje pozarządowe,

- szkoły i przedszkola,

- gminne ośrodki kultury i sportu,

- ośrodki zdrowia,

- rady sołeckie,

- inne instytucje według potrzeb.

Odpowiednio prowadzona edukacja ekologiczna powinna być:

- dobrze zaplanowana, przygotowana i zgodna z przyjętym dla gminy programem edukacji ekologicznej;

- długotrwała i systematyczna;

- odpowiadająca aktualnym potrzebom gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć dla ochrony środowiska i przyrody;

- zwracająca uwagę mieszkańców na problemy środowiskowe najbliższego otoczenia;

- skierowana do konkretnych grup odbiorców,;

- ciekawa, autentyczna, niekonwencjonalna.

Skuteczna edukacja ekologiczna to wypadkowa wyżej wymienionych kryteriów. To czy spowoduje ona trwałe zmiany w świadomości społecznej okaże się po zmianie zachowań na bardziej proekologiczne. Może to dotyczyć m.in:

- zmiany sposobu postępowania mieszkańców z odpadami;

- stosunku do ochrony przyrody;

- samorzutnego podejmowania inicjatyw ekologicznych.

Wychowywanie przedszkolne

Przedszkola są w Polsce ważnym ogniwem wspierającym rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka. Istotne miejsce w tym procesie powinno zajmować wychowanie ekologiczne.

Celem wychowania przedszkolnego w sferze kształtowania świadomości ekologicznej jest przede wszystkim:

- Wyzwalanie chęci oraz kreowanie umiejętności obserwowania środowiska naturalnego.

- Kształtowanie wrażliwości zarówno na piękno jak i na szkody w środowisku.

- Uczenie szacunku dla innych istot.

- Oddziaływanie na styl życia i świadomość ekologiczną rodziców.

- Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu codziennym.

Dla realizacji tych celów należy:

- Rozszerzyć i pogłębić program studiów dla wychowawców przedszkolnych, uwzględniając specyficzne potrzeby edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków.

- Zapewnić dostęp do atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

- Zwiększyć liczbę programów radiowych i telewizyjnych, zawierających treści ekologiczne, adresowanych do najmłodszych.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Proces reformowania systemu szkolnictwa (reforma strukturalna i programowa objęła szkoły podstawowe i gimnazja) stwarza możliwość nadania edukacji ekologicznej należnej jej rangi w działalności dydaktyczno-wychowawczej każdej szkoły. Wynika to między innymi z następujących przesłanek:

- Wprowadzono obowiązek szkolny do 18 roku życia.

- Zwiększona została samodzielność dyrektorów szkół w doborze i kształtowaniu programów nauczania.

- Gimnazja oraz licea w gminach  mają szansę stać się centrami pracy dydaktyczno-wychowawczej angażującej całą lokalną społeczność.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.02.1999 r., (Dz.U. nr 14/99), w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego określa podstawowe zadania szkoły, wśród których znajdują się m. in.:

- W zakresie nauczania: „rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)”

- W zakresie umiejętności: „efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm”.

- W pracy wychowawczej nauczyciele, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie „stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialnością za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych; oraz, aby uczniowie uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego”.

Rozporządzenie zakłada, iż „począwszy od drugiego etapu edukacyjnego (czyli od klas IV-VI szkoły podstawowej) wprowadza się, obok przedmiotów i bloków przedmiotowych, ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym. Jest to zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów (bloków przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć. Jedną ze ścieżek jest edukacja ekologiczna. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym programie nauczania. Za realizacjęÍ ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki”.

W podstawie programowej problematyka ekologiczna w różnym natężeniu pojawia się w wielu przedmiotach i blokach przedmiotowych - zarówno w sformułowanych tam celach edukacyjnych, jak i zadaniach szkoły, treściach kształcenia i oczekiwanych osiągnięciach uczniów.

Podstawowym zadaniem całej społeczności szkolnej - dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców - winno stać się wykorzystanie możliwości zawartych w podstawie programowej, w celu wyzwolenia i utrwalenia u uczniów potrzeby życia zgodnego z ideami zrównoważonego rozwoju. Można to osiągnąć m. in. przez:

- kształtowanie człowieka świadomego swej jedności ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym,

- rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia o nim informacji,

- poznanie praw i współzależności rządzących przyrodą, a także zachodzących pomiędzy przyrodą a człowiekiem,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadaną wiedzą i przyswojonym systemem wartości,

- pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody i ład przestrzenny,

- kształtowanie postawy szacunku dla życia i zdrowia, zarówno własnego, jak wszystkich innych istot,

- prowadzenie aktywnych form edukacji w terenie, np. „zielone szkoły”,

- współpracę między nauczycielami w tworzeniu klimatu sprzyjającego realizacji podstawowych celów edukacji ekologicznej.

Szkoła powinna:

- inicjować i korzystać z kontaktów z władzami samorządowymi oraz innymi reprezentantami społeczności lokalnej, szkołami wyższymi, terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej i innymi instytucjami oraz organizacjami,

- inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach edukacji ekologicznej,

- stale podejmować i rozszerzać zakres praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w szkole i jej otoczeniu,

- eksponować pozytywną rolę dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych,

- prowadzić edukację ekologiczną w terenie.

Gminny biuletyn

Wiele gmin wydaje biuletyny informacyjne o swej działalności. W takim biuletynie mogą się pojawiać regularnie informacje o pracach nad strategią ekorozwoju i efektach prac nad poszczególnymi etapami. Niektóre ich elementy np. zidentyfikowane problemy środowiskowe, wizja, analiza mocnych i słabych stron gminy mogą być w ten sposób poddane szerokiej dyskusji społecznej. Nakład biuletynu zależy od funduszy jakimi dysponuje gmina. W okresie budowania strategii warto nakład zwiększyć, po to by informacje docierały do jak największej grupy mieszkańców. Gminy, które nie wydają biuletynu mogą przygotować taką publikację tylko na potrzeby tworzonej strategii rozwoju. Biuletyn taki może powstawać przy minimalnym nakładzie środków, opracowany w prostej technice przez wyznaczone osoby z Urzędu Gminy i upowszechniony poprzez Urzędy Pocztowe, radnych i sołtysów.

Ulotka

Ulotka powinna zawierać konkretne informacje dotyczące określonego tematu. Szczególnie jest ona przydatna w edukacji ekologicznej mieszkańców jako źródło krótkiej i konkretnej informacji na temat niektórych problemów ekologicznych. Ulotka powinna być:

- zwięzła i hasłowa (nie przeładowana treścią),

- czytelna i przejrzysta (dobrze rozplanowana graficznie)

- posługiwać się symbolami czytelnymi dla mieszkańców.

Ulotka powinna zawierać adres i telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy mogą otrzymać więcej informacji. Może również mieć odcinany kupon, na którym mieszkańcy wyrażą swój pogląd na dany temat i odeślą do Urzędu Gminy. Ulotki mogą być rozdysponowane poprzez instytucje publiczne w gminie lub też poprzez szkoły docierając do rodziców dzieci.

Plakaty

Plakaty mogą być kolorowe lub czarno - białe. Plakaty służą zwróceniu uwagi na określony problem w formie symbolicznej. Ponieważ z reguły są duże, mogą być wieszane w miejscach publicznych, często odwiedzanych przez mieszkańców, gdzie dostęp do zawartych w nich treści jest bardzo szeroki. Plakat może być wykorzystany do poinformowania o ważnych wydarzeniach dziejących się wokół prac nad strategią,  jako zaproszenie na imprezy dla mieszkańców, czy też przeprowadzenie akcji społecznych.

Prosta ankieta

Dla przeprowadzenia ankiety, jednej z najwartościowszych form komunikowania się władz gminy czy też zespołu koordynacyjnego prac nad strategią z mieszkańcami gminy, należy:

- określić temat ankiety i rodzaje odpowiedzi na pytania ankiety (ilościowy:„tak” lub „nie”, jakościowy, mieszany);

- zdecydować do jakiego kręgu odbiorców adresowana jest ankieta;

- ustalić sposób rozprowadzania ankiety (w formie publikacji w prasie, drogą pocztową, poprzez bezpośrednie rozdanie adresatom lub w inny sposób);

- opracować wprowadzenie, zachęcające respondenta do wypełnienia ankiety, wyjaśniające jej cel i informujące kiedy i gdzie opublikowane będą wyniki badań;

- konstruować pytania w taki sposób, aby respondent mógł wybrać jedną z takich odpowiedzi jak: „tak”, „nie”, „nie wiem” (uzyskane w ten sposób informacje łatwo później analizować); pytania otwarte typu „Co Pan/Pani sądzi o....”, „Jaka jest Pani/Pana opinia o ....” wymagają odpowiedzi opisowych, które trudniej jest poddać analizie ilościowej, są one jednak źródłem użytecznych informacji jakościowych;

- dodać wskazówki odnoszące się do formy odpowiedzi (np. „Proszę wybrać tylko jedną z następujących odpowiedzi” lub „Proszę uporządkować odpowiedzi według stopnia ważności”);

- pod koniec ankiety zadać jedno pytanie, dające respondentom możliwość wyrażenia opinii, które przyszły im na myśl w trakcie wypełniania ankiety (np. „Czy ma Pani/Pan jakieś inne uwagi lub obserwacje na powyższy temat ?” lub „Czy chciałaby Pani/Pan dodać coś jeszcze na temat..?”);

- wprowadzić prośbę do respondenta o podanie podstawowych danych o jego statusie społeczno-ekonomicznym, takich jak wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, itp.

| Przykład ANKIETA PROBLEMY, OPINIE, OCZEKIWANIA Proszę o udzielenie odpowiedzi poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce: Informacja o ankietowanym: |
| --- |
| płeć |  |  | miejsce zamieszkania |  |
| mężczyzna |  |  | wieś |  |
| kobieta |  |  | miasto |  |
| wiek |  |  | wykształcenie |  |
| 16 - 20 |  |  | podstawowe |  |
| 21-35 |  |  | zasadnicze zawodowe |  |
| 36-50 |  |  | średnie |  |
| 51-65 |  |  | wyższe |  |
| powyżej 65 |  |  |  |  |
| Który z problemów środowiskowych uważa Pani/Pan za najistotniejszy dla terenu gminy. Proszę o zaznaczenie najwyżej trzech wg. Pani/Pana najistotniejszych problemów: |  |
| a) zanieczyszczenie gleby |  |
| b) zanieczyszczenie wód powierzchniowych |  |
| c) zanieczyszczenie wody pitnej |  |
| d) zanieczyszczenie powietrza |  |
| e) dzikie wysypiska odpadów |  |
| f) wycinanie lasów |  |
| g) osuszanie terenów podmokłych |  |
| h) niewłaściwe stosowanie nawozów i środków chemicznych w rolnictwie |  |
| i) inne (jakie) ................................................................................................................... |  |
| ......................................................................................................................................... |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |

| Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być kierunki dalszego rozwoju gminy ? |  |
| --- | --- |
| a) rozwój i zwiększenie znaczenia zakładu....................................... |  |
| b) zwiększenie liczby zatrudnionych w zakładzie............................. |  |
| c) wzrost liczby małych firm, prowadzących różnorodną działalność |  |
| d) rozwój rolnictwa |  |
| e) rozwój przetwórstwa płodów rolnych |  |
| f) inne (jakie).................................................................................................................... |  |
| .................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |
| 4. Proszę o wskazanie co najwyżej trzech najważniejszych Pani/Pana zdaniem kierunków rozwoju. |  |
| Czy uważa Pani/Pan za słuszne: |  |
| a) zalesienie nieużytków i gruntów o słabej przydatności dla rolnictwa |  |
| b) powstanie dzielnicy rzemieślniczo przemysłowej wzdłuż drogi .................................. |  |
| c) rozwój budownictwa wielorodzinnego (bloki) |  |
| d) rozwój rolnictwa ekologicznego na terenie gminy |  |
| e) rozwój turystyki weekendowej i agroturystyki |  |
| f) sprzedaż gruntów krajowym inwestorom spoza terenu gminy |  |
| g) sprzedaż gruntów inwestorom zagranicznym |  |
| Proszę o zaznaczenie odpowiedzi, które Pani/Pana zdaniem są słuszne |  |
| Które z inwestycji infrastrukturalnych powinny być Pani/Pana zdaniem realizowane w pierwszej kolejności ? |  |
| a) budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich |  |
| b) gazyfikacja wsi |  |
| c) pełna telefonizacja terenu gminy |  |
| d) remont dróg lokalnych |  |
| e) rozbudowa ośrodka zdrowia |  |
| f) budowa mieszkań komunalnych |  |
| g) inne (jakie)................................................................................................................... |  |
| ......................................................................................................................................... |  |
| Proszę o wybranie co najwyżej trzech odpowiedzi. |  |
| Jakie są Pani/Pana zdaniem główne problemy mieszkańców miasta i gminy ? |  |
| a) bezrobocie |  |
| b) złe warunki bytowe |  |
| c) mała przedsiębiorczość i zaradność |  |
| d) zły stan zdrowia |  |
| e) alkoholizm |  |
| f) inne (jakie) ................................................................................................................... |  |
| ......................................................................................................................................... |  |
| Proszę o wybranie najwyżej trzech odpowiedzi. |  |
| Proszę o podanie dodatkowych uwag i opinii co do funkcjonowania naszej gminy i trapiących Państwa problemów: |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |

Festyny

Może to być impreza organizowana corocznie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Celem festynu ma być edukacja ekologiczna i europejska poprzez zabawę oraz udział w konkursach. Tematyka konkursów jest bardzo zróżnicowana i dostosowana do różnych grup wiekowych oraz stopnia umiejętności intelektualnych i praktycznych uczestniczących w nich osób.

# VIII. Źródła finansowania

Wraz z wszczęciem procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej zostały otwarte znacznie bardziej atrakcyjne możliwości współfinansowania przedsięwzięć ochrony środowiska niż miało to miejsce do tej pory. W okresie przedakcesyjnym podstawowym instrumentem finansowego wsparcia Wspólnotowego były przede wszystkim Program PHARE, Fundusz ISPA, Program SAPARD, które znalazły zastosowanie do dofinansowania szeregu inwestycji ochrony środowiska. Dla zadań ujętych w niniejszym programie ochrony środowiska oprócz dotychczas istniejących źródeł finansowania, takich jak budżet gminy, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwości kredytowania przez banki, a zwłaszcza przez Bank Ochrony Środowiska, Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Bank Zachodni WBK i inne banki komercyjne, istotne będzie wykorzystanie instrumentów finansowych oferowanych przez Unię Europejską po wstąpieniu do niej Polski. W pierwszym okresie, w latach 2004 – 2006 będzie to wdrażanie podstawowych instrumentów finansowych służących wdrażaniu polityki spójności gospodarczej i społecznej jakimi są tak zwane fundusze strukturalne i Fundusz Spójności.

Od 1 maja 2004 roku ze względu na zdecydowanie większy udział potencjalnie możliwych do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej struktura finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska zmieni się w sposób zasadniczy, bowiem będzie można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych.

Fundusz Spójności

Został utworzony na mocy postanowień Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht w 1993 r. Jego zadaniem jest czasowa pomoc dla słabiej rozwiniętych krajów UE, tj. takich gdzie produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej unijnej, służąca:

- spełnieniu kryteriów konwergencji niezbędnych do przystąpienia do wspólnej waluty,

- realizacji prac w zakresie infrastruktury środowiska naturalnego,

- prowadzeniu wielkich inwestycji sieci transportowych.

W odróżnieniu od funduszy strukturalnych, których beneficjenci są usytuowaniu na szczeblu regionalnym, Fundusz Spójności dotyczy terytorium całego kraju. Jego celem jest zminimalizowanie różnic pomiędzy poszczególnymi krajami aż do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej całej Unii. Decyzje finansowe dotyczą okresu do 2006 roku i spośród ogólnej kwoty 18 mld €, jaką ma Fundusz Spójności do dyspozycji na wszystkie działania, na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004 – 2006 przeznacza się kwotę 1,86 mld € (w cenach 1999 r.).

Współfinansowanie mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin, jak:

- gospodarka wodno – ściekowa,

- gospodarka odpadami,

- ochrona powietrza,

- rekultywacja terenów zdegradowanych (pod pewnymi dodatkowymi warunkami),

- ochrona przeciwpowodziowa (jw.).

Udział środków Funduszu Spójności w finansowaniu projektów może wynieść max. do 85% kwalifikowanych kosztów. Dla inwestycji generujących zyski netto dofinansowanie to może wynieść poniżej 80%. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka związana z implementacją w Polsce funduszu ISPA rzeczywista pomoc finansowa kształtować się powinna na poziomie ok. 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Fundusze Strukturalne

Celem utworzenia w 1999 roku funduszy strukturalnych jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju regionów Unii Europejskiej poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarek krajów należących do Wspólnoty. Pomoc z tego źródła jest kierowana do tych sektorów i tych regionów, gdzie poziom rozwoju jest poniżej średniego poziomu w Unii. W przeciwieństwie do Funduszu Spójności pomoc z funduszy strukturalnych na ochronę środowiska jest kierowana do wybranych regionów, w których poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 75% średniej unijnej. Wszystkie regiony Polski spełniają to kryterium kwalifikowania i mogą otrzymać dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych. Są to następujące fundusze:

Tabela 11: Podział środków dla Polski z funduszy strukturalnych  wg rodzajów w mld €

| Rodzaj Funduszu | Wielkość |
| --- | --- |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 61% | 4,34 |
| Europejski Fundusz Społeczny | 23% | 1,64 |
| Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji | 14% | 1,00 |
| Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa | 2% | 0,14 |
|  | Razem: | 100% | 7,12 |

Z punktu widzenia ochrony środowiska najistotniejszy jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  w latach 2004 – 2006 (ZPORR). Jego głównym celem jest realizowanie przez każdy z 16 regionów Polski (województwa) specyficznych strategii rozwoju, które powstały na podstawie możliwości danego województwa. Pozwoli to na szczeblu krajowym wdrożyć spójną strategię rozwoju globalnego Polski. ZPORR jest więc programem powstałym na szczeblu wojewódzkim i uwzględnia najistotniejsze przedsięwzięcia wpływające na rozwój regionalny. W ramach ZPORR będą finansowane projekty zharmonizowane z projektami wdrażanymi w ramach Funduszu Spójności i będą zgodne z wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi programami ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami. Beneficjentami końcowymi w ramach działania będą przede wszystkim samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe oraz samorządy gminne. Identyfikacja projektów będzie dokonywana na poziomie regionalnym w województwie, a ich akceptacja będzie podlegała ocenie z punktu widzenia zgodności z zapisami ZPORR, Uzupełnienia Programu oraz działaniami prowadzonymi w ramach sektorowych programów operacyjnych i Funduszu Spójności.

Na przedsięwzięcia w sektorze ochrony środowiska kierowane są z funduszy Unii Europejskiej znaczne środki. Będą one pochodziły z następujących programów finansowanych z następujących funduszy:

- Fundusz Spójności

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

- Priorytet 1, działanie 2: Infrastruktura ochrony środowiska,

- Priorytet 3, działanie 2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP):

- Priorytet 2, działanie 4: Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” (SPO),

- Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (PROW).

W ramach funduszy strukturalnych współfinansowane mogą być przedsięwzięcia z następujących dziedzin:

- Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,

- Zagospodarowanie odpadów,

- Poprawa jakości powietrza,

- Ochrona przeciwpowodziowa,

- Wsparcie zarządzania ochroną środowiska,

- Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

W programie jest możliwość wspierania inwestycji w ramach infrastruktury lokalnej. Będą dofinansowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska o oddziaływaniu lokalnym (do 20 tys. mieszkańców), w gminach o niskich dochodach mieszkańców (poniżej 60% średniej w województwie) i wysokiej stopie bezrobocia (przekraczającej 150% średniej wojewódzkiej). Będą realizowane projekty mające wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz na stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia dotyczące:

- budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w energię,

- gospodarki odpadami stałymi.

Program SAPARD

SAPARD - Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development - Specjalny Program Akcesyjny dla Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

SAPARD jest programem pomocy finansowej dla krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Jego założeniem jest przeznaczanie, przez Komisję Europejską, 500 mln euro rocznie na wspieranie działań, mających na celu poprawę sytuacji w rolnictwie w dziesięciu krajach - kandydatach. SAPARD to program wieloletni obejmujący okres 2000-2006

Wkład ze strony Unii Europejskiej i budżetu polskiego rządu może wynieść nie więcej niż 75% wydatków. Pozostałe 25% środków musi stanowić wkład własny jednostek starających się o środki. Zgłoszone projekty dzielone są na dwie grupy: w przypadku projektów zwiększających dochody (modernizacja zakładu, rozpoczęcie działalności agroturystycznej) pomoc wyniesie maksymalnie 50% kosztów. W grupie projektów nie zwiększających dochodów pomoc może przekroczyć 50% wydatków.

Działanie 3 w ramach SAPARD to Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej i obejmuje możliwość dofinansowania następujących zadań ochrony środowiska obszarów wiejskich i małych miasteczek (do 7000 tys. mieszkańców):

- Zaopatrzenie w wodę pitną

- Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków

- Gospodarka odpadami

- Zaopatrzenie w energię

EKO FUNDUSZ

Jest to fundacja założona w 1992 roku przez Ministra Finansów, której celem jest efektywne zarządzanie funduszami powstałymi w wyniku zamiany części polskiego długu na wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska. W statusie Eko-Funduszu określono 5 podstawowych priorytetów:

- Zmniejszanie emisji gazów powodujących zmiany w globalnym klimacie.

- Oszczędność energii w systemach grzewczych;

- Wykorzystanie energii odpadów powstających w procesach przemysłowych;

- Tzw. wymiana węgla na gaz (dużo mniejsza emisja CO2);

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa, energia geotermiczna, wiatr, energia słoneczna;

- Eliminacja emisji metanu z kopalń węgla kamiennego, wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków;

- Ograniczenie konsumpcji freonów i halonów.

- Ograniczenie przemieszczania się dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja źródeł emisji tych gazów.

- Eliminację zawartości siarki w paliwach i prefabrykatach;

- Zmiany w technologii spalania węgla;

- Zamiana węgla na inne paliwa o mniejszej emisji środków trujących;

- Promocja najlepszych technologii redukcji niebezpiecznych emisji powstających w wyniku spalania gazów płynnych;

- Zmniejszenie emisji gazów w sektorze transportu na obszarach miejskich.

- Ograniczenie wpływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona źródeł wody pitnej.

Sprawą priorytetową z kwestii zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego jest budowa oczyszczalni ścieków w nadbrzeżnych miastach bałtyckich, które będą miały znaczny wpływ na stan i jakość wód przybrzeżnych.

- Ochrona biologicznego zróżnicowania.

- Ochrona cennych obszarów bagien torfowych;

- Zwiększanie retencji wodnej na obszarach leśnych;

- Odnawianie obszarów dotkniętych klęską ekologiczną;

- Zabezpieczanie naturalnych jezior przed zanieczyszczeniami;

- Ochrona wody i powietrza w parkach narodowych;

- Zalesianie gruntów po-uprawnych i rekonstrukcja drzewostanów w lasach państwowych.

5. Zarządzanie odpadami i odzyskiwanie zanieczyszczonych gruntów.

Tu do priorytetów Eko-funduszu należy między innymi:

- Promocja powstawania kompletnych systemów preselekcji odpadów, surowców wtórnych i ich utylizacja;

- Projekty eliminacji niebezpiecznych i toksycznych odpadów powstających w procesie przemysłowym, promocja "czystych technologii" oraz likwidacja wysypisk takich odpadów;

- Odzyskiwanie gruntów skażonych przez substancje niebezpieczne dla ludzi i innych organizmów żywych.

Projekt ma szansę na finansowanie jeśli wykazana zostanie efektywność i przewaga zysków dla środowiska w stosunku do kosztów. Ponadto projekt musi spełniać jeden z poniższych warunków:

- Wprowadzać nowe technologie na Polski rynek, w szczególności z krajów uczestniczących w Programie Eko-funduszu;

- Zapoczątkować krajową produkcję przyjazną dla środowiska;

- Posiadać odpowiednią wagę w kwestii ochrony zdrowia.

- Na dotacje mogą liczyć jedynie te przedsięwzięcia, które charakteryzują się wysoką efektywnością tj. korzystnym stosunkiem osiągniętych efektów ekologicznych do poniesionych kosztów.

Przedsięwzięcia uprawnione do dofinansowania:

W dziedzinie gospodarko odpadami EkoFundusz wspiera:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych pochodzących od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców;

- eliminację odpadów niebezpiecznych przy zastosowaniu technik i technologii pochodzących z krajów donatorów;

- rekultywację gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi w przypadku udokumentowanego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub świata przyrody oraz braku sprawcy.

EkoFundusz nie finansuje projektów dotyczących prowadzenia badań naukowych, akcji monitoringowych, konferencji i sympozjów oraz innych form działalności edukacyjnej. Fundusz nie finansuje także opracowania dokumentacji technicznej, budowy obiektów towarzyszących, kosztów nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu ponoszonych przez Dotowanego lub generalnego realizatora inwestycji, dróg i ciągów komunikacji wewnętrznej, ogrodzenia, oświetlenia, zieleni, sieci telefonicznej, prac porządkowych oraz kosztów osobowych i administracyjnych. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zwany dalej "Funduszem" może finansować zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), służące realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie z aktualną polityką ekologiczną Państwa, regionalnym oraz lokalnymi programami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW:

- Kryterium zgodności z celami i priorytetami polityki ekologicznej państwa i województwa:

- kryterium nadrzędne, w pierwszej kolejności finansowane będą zadania spójne z listą przedsięwzięć priorytetowych województwa.

- Kryterium zgodności z kierunkami finansowania:

- ochrona wód i gospodarka wodna,

- ochrona powietrza atmosferycznego,

- ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami,

- ochrona przed hałasem,

- ochrona i kształtowanie przyrody oraz ochrona lasów (na obszarach szczególnej ochrony środowiska),

- edukacja ekologiczna,

- pozostałe, w tym:

- monitoring środowiska,

- zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii, w tym ochrona przed powodzią,

- ekspertyzy, badania naukowo-wdrożeniowe,

- nowe techniki i technologie ochrony środowiska w tym czystsza produkcja,

- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń,

- inne zadania związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska.

- Kryterium efektywności ekologicznej. Uwzględniane będzie przede wszystkim:

- wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja uciążliwości źródła,

- powiązanie projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska w skali podmiotu gospodarczego, miasta, gminy, dorzecza, regionu itp.,

- uwzględnianie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródeł ich powstawania,

- położenie i zasięg oddziaływania, ochrona najcenniejszych przyrodniczo terenów województwa,

- oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

- Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej. Uwzględniane będzie przede wszystkim:

- udział środków własnych inwestora w finansowaniu zadania,

- relacja planowanych nakładów do projektowanego efektu rzeczowego,

- stopień zaawansowania zadania oraz planowany okres i metody realizacji,

- nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych,

- podnoszenie sprawności już istniejących urządzeń ochrony środowiska,

- niewymierne korzyści ekologiczne.

- Kryterium spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych.

Wynikają one z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących a także z " Zasad udzielania i umarzania pożyczek udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW" uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu.

# IX. Zarządzanie programem

Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem, świadomych istnienia programu i ich uczestnictwa w nim. Z punktu widzenia programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:

- Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem.

- Podmioty realizujące zadania programu.

- Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu.

- Społeczność  jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Włączanie do procesu realizacji zrównoważonego rozwoju szerokiego grona partnerów zapewnia jego akceptację i przyjmowanie odpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Rozkłada również środki i obowiązki regulując równomierność ich obciążeń na poszczególnych partnerów.

Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program, jak również samorządy lokalne jako realizatorzy inwestycji w zakresie ochrony środowiska na swoim terenie. Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu realizacji zadań Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo gminy.

Wdrażanie Programu ochrony środowiska stwarza zupełnie inną sytuację w dotychczasowym funkcjonowaniu władz wykonawczych gminy i samego Urzędu Gminy. To na nich ciąży obowiązek bieżącego zarządzania i koordynowania pracami wdrożeniowymi. Wydaje się za celowe utworzenie w tej nowej sytuacji nowych struktur. Może być nią w obrębie Rady Gminy specjalna komisja, która będzie nadzorować wdrażanie programu. W większości są powołane komisje zajmujące się rozwojem gminy, działaniami społecznymi, promocją. Powinny być one zalążkiem nowego ciała doradczego Rady.

W strukturze Urzędu Gminy celowe wydaje się połączenie niektórych referatów (wydziałów) m.in. odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy i promocję, nadzór budowlany i gospodarkę przestrzenną oraz ochronę środowiska w odrębny wydział. Pozwoli to na lepszą koordynację i planowanie działań. Bardzo istotne jest zorganizowanie komputerowej bazy danych, pozwalającej z pojedynczych działań i decyzji syntezować opracowania analityczne do monitoringu programu.

Wśród podstawowych instrumentów wdrażania gminnego programu wymienić należy:

- budżet gminy,

- gminną strategię rozwoju,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- podatki i opłaty lokalne,

- podatki, w których gmina ma swój częściowy udział,

- dotacje i subwencje,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- działania marketingowe,

- kreowanie przedsiębiorczości prywatnej,

- inspirowanie tworzenia związków, organizacji, stowarzyszeń,

- wprowadzanie lokalnych regulacji dla działalności gospodarczej.

# X. Monitoring realizacji „Programu ...”

Monitorowanie realizacji programu ochrony środowiska jest niezbędne dla prowadzenia bieżących analiz postępów w jej wdrażaniu. Realizacja tego celu wymaga sprawnych i wydolnych źródeł informacji oraz narzędzi do ich gromadzenia. Potrzebna jest zatem w szerokim stopniu informatyzacja danych, co zaczyna być już na szerszą skalę wprowadzane w wielu urzędach gminnych.

Oceny realizacji dokonujemy:

- w trakcie jej realizacji,

- po zakończeniu realizacji wszystkich celów i zadań przyjętych w strategii.

Efekty osiągane i podlegające ocenie można podzielić na:

- wymierne, dające się określić liczbowo ( np.: może to być ilość wybudowanych oczyszczalni, stopień zmniejszenia emisji pyłów),

- niewymierne, oceniane subiektywnie np. w postaci punktowej ( np.: może to być wzrost świadomości mieszkańców).

Informacje o postępach w realizacji programu pozwolą na uzyskanie:

- pozytywnego nastawienia do podejmowanych i realizowanych zadań przez społeczność lokalną;

- aktywizację mieszkańców przy dalszym wdrażaniu programu;

- bieżącą ocenę przeszkód i słabych stron przy realizacji przyjętych zadań;

- możliwość bieżącej korekty przyjętych priorytetów w wyniku zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz gminy.

# XI. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

„Program Ochrony Środowiska” dla gminy Zaniemyśl został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, a także zgodnie z wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska i programu powiatowego.

W programie tym dokonano charakterystyki społeczno – gospodarczej gminy oraz diagnozy istniejącego stanu środowiska, a mianowicie:

- środowisko przyrodnicze,

- ochrona przyrody,

- zasoby surowców mineralnych,

- powietrze atmosferyczne,

- hałas i pola elektromagnetyczne,

- gospodarka wodna,

- jakość gleb,

- lasy,

- edukacja ekologiczna.

Ponadto dokonano analizy SWOT środowiska, a także wyznaczono priorytety ekologiczne, które stały się podstawą do sporządzenia harmonogramu zadań priorytetowych realizowanych przez gminę w latach 2004 – 2008.

Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska oraz dokonując analizy tych składowych wyznaczono cele i kierunki działań zmierzające do poprawy stanu środowiska i osiągnięcia poziomu zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.